# 技术及参数

| 伊尔克什坦口岸园区边民互市一级市场三期建设项目（信息化二期）——无线网络设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| 一、设备 |
| 1 | 室内无线接入点 | 网络标准 IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 调制方式 11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g：OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM Bluetooth：GFSK 网络接口 1个1000M以太网口 天线类型 内置天线 天线增益 7dBi 安全性能 加密 支持802.11i 用户隔离 转发安全 无线端点准入 SSID与VLAN绑定 智能无线业务感知（wIAA） wIDS/wIPS 实时频谱防护（RTSG） 网络管理 TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FT产品类型 无线AP 网络标准 IEEE802.11ac Wave2 最高传输速率 1200Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 调制方式 11b：DSS：CCK@5.5/11Mbps，DQPSK@2Mbps，DBPSK@1Mbps 11a/g：OFDM：64QAM@48/54Mbps，16QAM@24Mbps，QPSK@12/18Mbps，BPSK@6/9Mbps 11n：MIMO-OFDM：BPSK，QPSK，16QAM，64QAM 11ac：MIMO-OFDM：BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM 网络接口 2个千兆以太网口 其它接口 1个Console口 天线 天线类型 内置天线系统 天线增益 3dBi 功能参数 工作模式 支持Fat/Fit两种模式 安全性能 支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密；支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 支持802.11i 支持无线用户二层隔离；支持基于SSID的无线用户隔离 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 支持无线端点准入/无线EAD 支持SSID与VLAN绑定 支持智能无线业务感知(wIAA) 支持wIDS/wIPS 支持管理帧保护(802.11w) 支持实时频谱防护(RTSG) 网络管理 TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP 支持管理SSID 日志功能 | 4 | 台 |
| 2 | 室外无线接入点 | 网络标准 IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac Wave2 最高传输速率 867Mbps 频率范围 802.11ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz；5.15-5.35GHz (中国)802.11b/g/n：2.4GHz-2.483GHz (中国) OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM（11n）: MCS 0-15 MIMO-OFDM（11ac）: MCS 0-9 网络接口 1个10/100/1000M以太网口，1个1000M SFP光接口 其它接口 1个Console口，4个N型射频接口 | 4 | 台 |
| 3 | 交换机 | 8口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 1 | 台 |
| 4 | 收发器 | 1光2电 纤端口传输距离 标配20km（单模单纤） | 6 | 对 |
| 5 | 授权函 | 8路无线设备接入授权 | 1 | 套 |
| 6 | 电源箱 | 14路光纤收发器电源箱 | 1 | 台 |
| 二、线缆及辅材 |
| 1 | 线缆 | RVV2*1.5mm2，国标 | 600 | 米 |
| 2 | 线缆 | 超五类室外防水网线，国标 | 2 | 箱 |
| 3 | 室外设备箱 | 20*30*15cm | 8 | 个 |
| 4 | 金属软管（包塑） | 25mm | 1 | 箱 |
| 伊尔克什坦口岸园区边民互市一级市场三期建设项目（信息化二期）——视频监控设备清单 |
| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| 一、室外设备 |
| 1 | 网络摄像机 | 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 内置GPU芯片，支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测 可输出200万（1920×1080）@30fps实时图像 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置红外补光灯，最大红外监控距离120米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持智能侦测 | 61 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 大支架（螺丝配套） | 61 | 套 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A | 64 | 个 |
| 4 | 网络球型摄像机 | 23倍光学变倍，16倍数字变倍 水平解析度≥1000TVL；信噪比≥55dB；焦距5.0mm～115mm；光学变倍23倍；补光方式红外；补光距离≥150m；垂直范围 -15°～90° 自动翻转180°后连续监视；H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；人脸智能检测；网络接口；报警输入2路开关量输入(0～5V DC)；报警输出1 路，支持报警联动；音频输入；音频输出；电源AC24V/2.2A ±25%（含红外控制电路）；功耗13W/26W(红外灯、加热器开启）；温度-40～70℃； 湿度＜95% ；IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准； 支持H.265编码，实现超低码流传输 信噪比达到55dB，实现宽动态范围监控 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 支持三码流技术 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持人脸检测 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 水平键控速度0.1°～160°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1° 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持AC24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 21 | 台 |
| 5 | 网络摄像机 | 采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920*1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 最大分辨率200W；最大红外距离50米；宽动态120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm；电动变焦；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入3路，湿节点；报警输出2路，湿节点；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12+POE ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸检测 ·支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 3 | 台 |
| 6 | 球机支架 | 吊装\壁装\角装 | 21 | 套 |
| 7 | 球机立杆 | 定制6米，臂长1.5米 | 8 | 套 |
| 8 | 枪机立杆 | 定制4米，臂长0.5米 | 4 | 套 |
| 9 | 全景摄像机 | 传感器类型全景：1/1.8英寸CMOS 球机：1/1.8英寸CMOS；最大分辨率全景：4096*1800 球机：2560×1440；宽动态真实宽动态/120dB；镜头焦距全景： 5mm 球机： 5.5mm-220mm，40倍光学变倍；全景： 定焦 球机： 电动变焦；音频输入2路（接线端子）；音频输出2路（接线端子）；H.265支持；报警输入7路（湿节点，支持直流3V~5V电位，0.5A电流）；报警输出3路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流；）；SD卡支持；星光支持；供电方式DC36V；防护等级IP66； 支持H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG编码，H.265压缩比高，超低码流； 支持全景180°单画面超大视野，适合大场景监控，同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能； 4目全景摄像头单目未融合拼接图片1*4模式输出，为司法取证等提供保障，最大支持4800*1920@30fps； 支持4目拼接，实时生效，省时高效； 球机超远400M红外监测距离，由近及远让夜晚监控更加清晰； 支持星光级sensor，在黑暗的环境下也能保证图像质量，保证24小时全天候监控； 采用超低照度200万(1920*1080) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 全景视频可输出4096*1800@30fps，达到高分辨率实时或高帧率图像输出，球机视频最大支持2560*1440分辨率输出； 支持G.711Mu、G.711A、G.726、AAC、MPEG2_Layer2、G.722.1、G.729音频压缩标准； 支持人群监测、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能，为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施； 绊线入侵、区域入侵检测距离、联动跟踪准确率与及时率大大提升； 支持感兴趣区域(ROI）编码、区域入侵、绊线入侵、场景变更、音频异常侦测、外部报警； 支持双通道同时输出； 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 本地1路模拟视频输出，方便安装调试； 支持最大512G micro SD卡存储、音频报警等接口； 支持丰富的网络协议，适用不同应用方案； 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； | 2 | 台 |
| 10 | 交换机 | 8口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 7 | 台 |
| 11 | 交换机 | 24口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 4 | 台 |
| 12 | 模块 | 千兆单模单纤10KM光模块 | 11 | 个 |
| 13 | 收发器 | 1光2电 纤端口传输距离 标配20km（单模单纤） | 8 | 对 |
| 小计 |
| 二、机房设备 |
| 1 | 电脑主机 | I5/4G/1T/独立显卡/无线键鼠/HDMI高清接口 | 1 | 台 |
| 2 | 显示器 | 21.5寸液晶显示器 | 2 | 台 |
| 3 | 交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T Combo 口,支持4个10G BASE-X SFP+端口. | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | 24口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 1 | 台 |
| 5 | 模块 | 千兆单模单纤10KM光模块 | 11 | 个 |
| 6 | 高清数字电视 | 58寸液晶电视 | 4 | 块 |
| 7 | 无线光电键鼠套装 | 无线光电键盘+鼠标 | 1 | 套 |
| 8 | 切换器 | 8口 机架式 | 1 | 台 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA 网络协议 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入 320Mbps，储存 320Mbps，转发 320Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC 分辨率接入 支持 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放 支持1路VGA输出，2 路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持16个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD 等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音 对讲支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2 个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个 | 4 | 台 |
| 10 | 监控级硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 64 | 块 |
| 11 | 机房专用空调 | 2匹 办公用 挂式空调 | 2 | 台 |
| 12 | 机柜 | 42U标准服务器机柜（4个托盘） | 2 | 台 |
| 13 | 电源 | 15KVA/2H | 1 | 套 |
| 14 | 电视机支架 | 4座电视机推车 | 1 | 台 |
| 15 | 网络视频解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 台 |
| 小计 |
| 三、线缆及辅材 |
| 1 | HDMI线 | 15米长 | 5 | 根 |
| 2 | 线缆 | RVV2*4.0mm2，国标 | 1400 | 米 |
| 3 | 线缆 | RVV2*2.5mm2，国标 | 800 | 米 |
| 4 | 线缆 | RVV2*1.5mm2，国标 | 1000 | 米 |
| 5 | 线缆 | 超五类室外防水网线，国标 | 22 | 箱 |
| 6 | 室外设备箱 | 40*50*25cm | 11 | 个 |
| 7 | 室外设备箱 | 20*30*15cm | 60 | 个 |
| 8 | 终端盒 | 8口满配法兰、尾纤 | 10 | 个 |
| 9 | 终端盒 | 24口满配法兰、尾纤 | 4 | 个 |
| 10 | 线缆 | 24芯室外单模光纤，国标 | 2200 | 米 |
| 11 | 跳线 | 电信级 | 80 | 根 |
| 12 | 水晶头 | RJ-45 | 4 | 盒 |
| 13 | 金属软管（包塑） | 32mm | 20 | 箱 |
| 伊尔克什坦口岸园区边民互市一级市场三期建设项目（信息化二期）——电子卡口设备清单 |
| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| 一、电子栏杆 |  |  |
| 1 | 道闸 | 配档杆长500CM | 3 | 套 |
| 2 | 红绿灯 | 200米，红绿2灯 | 3 | 套 |
| 3 | 抓拍地感 | 实现有车判断与继电器输出； 可应用于读卡、栏杆防砸车、栏杆车走自动落杆、车到自动开门及车走自动关门等控制； 塑料外壳、结构紧凑，主机自带接线端子，连接更加可靠； 工业级设计，可靠性高，环境适应性强； 内置微型处理芯片； 线圈与内部电路隔离，高可靠性； 灵敏度变化后自动校准； 环境自动飘移补偿； 线圈状态LED指示； 双继电器输出，五种输出模式可调； A2继电器输出延时0~4.5秒，九级可调，优化对高底盘车辆检测可靠性； | 3 | 套 |
| 4 | 票箱 | 2.2米，喷塑工艺，预留读卡器、可视化语音对讲安装位置 | 3 | 套 |
| 5 | 可视门铃 | 数字信号，可提供二次开发数据接口 | 3 | 套 |
| 6 | LED显示屏 | 采用字库方式，有简、繁体、旋转简、繁体可供选择，用户并可自由编辑字或图形。 内存分区管理，分区数达220个，用户可方便单独控制每一个分区。 内置高效DC-DC转换器，提高输入电压(+8～+30V)范围，也可用电瓶直接驱动。 20多种进入、退出模式供选择，停留方式和停留时间用户可自由更改。 提供3位控制输入和1位控制输出(可定义输出)。 具有较强的通讯功能，有RS-232、RS-485以及MODEM远程通讯可供用户选择，所使用计算机软件完全一致。 显示5个以上字符 | 3 | 套 |
| 7 | 信号灯立杆 | 定制，与信号灯配套 | 3 | 套 |
| 8 | 读写器 | 读写接触/非接触智能卡 可以选择内置或外置非接触卡天线 设置设备号 通过RS232接口和计算机设备通讯 蜂鸣器提示、警告 LED指示灯提示工作状态 提供多应用平台的应用开发接口 符合ISO14443标准，支持Type A和Type B非接触运通卡符合ISO7816标准，能同时支持多厂家多类型运通卡内置、外置天线选择灵活，适应多种应用环境 内带SAM卡安全认证 存储容量：32KB RAM 工作频率：11.0592MHz 通讯方式：RS-232C异步串行通讯 通讯接口：DB-9Female Connector 工作指示：电源LED指示，工作LED指示 智能卡读写机构：下压接触型/摩擦型 | 3 | 套 |
| 9 | 读写器 | 桌面式读卡器； 读写接触/非接触智能卡 可以选择内置或外置非接触卡天线 设置设备号 通过RS232接口和计算机设备通讯 蜂鸣器提示、警告 LED指示灯提示工作状态 提供多应用平台的应用开发接口 符合ISO14443标准，支持Type A和Type B非接触运通卡符合ISO7816标准，能同时支持多厂家多类型运通卡内置、外置天线选择灵活，适应多种应用环境 内带SAM卡安全认证 存储容量：32KB RAM 工作频率：11.0592MHz 通讯方式：RS-232C异步串行通讯 通讯接口：DB-9Female Connector 工作指示：电源LED指示，工作LED指示 智能卡读写机构：下压接触型/摩擦型 提供SAM卡读写机构 | 3 | 台 |
| 二、车牌识别 |  |  |
| 1 | 出入口视频单元 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 | 3 | 套 |
| 2 | 立杆 | 与车牌识别摄像机配套，高度1.2 | 3 | 套 |
| 3 | 抓拍地感 | 可靠实现有车判断与继电器输出； 可应用于读卡、栏杆防砸车、栏杆车走自动落杆、车到自动开门及车走自动关门等控制； 塑料外壳、结构紧凑，主机自带接线端子，连接更加可靠； 工业级设计，可靠性高，环境适应性强； 内置微型处理芯片； 线圈与内部电路隔离，高可靠性； 灵敏度变化后自动校准； 环境自动飘移补偿； 线圈状态LED指示； 双继电器输出，五种输出模式可调； | 3 | 个 |
| 4 | 线材 | 国产电源线、网线、音频、视频线等 | 3 | 批 |
| 5 | 工控机 | CPU四核I5/8G内存500G硬盘 | 3 | 台 |
| 6 | 显示器 | 液晶显示器21寸 | 3 | 台 |
| 7 | 车牌识别系统 | 定制开发，可识别外籍车牌 | 1 | 套 |
| 三、网络设备 |  |  |
| 1 | 交换机 | 工业级交换机 24个10/100BaseT(X)、2个10/100/1000 BaseT(X) 自适应RJ45接口 l 存储转发交换方式 l 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 l 宽温工作范围，-30 ~ 70 ˚C l 平均无故障时间MTBF≥10万小时 l 全金属封闭结构，IP40防护 l 工业级设计,安装简便 | 2 | 台 |
| 2 | 交换机 | 工业级交换机 16个10/100BaseT(X)、1个10/100/1000 BaseT(X) 自适应RJ45接口 l 存储转发交换方式 l 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 l 宽温工作范围，-30 ~ 70 ˚C l 平均无故障时间MTBF≥10万小时 l 全金属封闭结构，IP41防护 l 工业级设计,安装简便 | 2 | 台 |
| 3 | 收发器 | 1光2电 纤端口传输距离 标配20km（单模单纤）），外电 | 4 | 对 |
| 4 | 串口服务器 | （16串口）满足读卡器等设备通讯接口要求 提供二次开发接口 | 2 | 台 |
| 5 | 机柜 | 42U标准服务器机柜（4个托盘） | 1 | 台 |
| 6 | 机柜 | 20U | 1 | 台 |
| 7 | KVM切换器 | 4口 机架式 | 1 | 台 |
| 8 | UPS不间断电源 | 6KV 2小时 | 1 | 套 |
| 9 | 显示器 | 液晶显示器21寸 | 6 | 台 |
| 10 | VGA延长线 | 20米 | 1 | 根 |
| 11 | USB延长线 | 20米 | 2 | 根 |
| 四、电子地磅 |  |  |
| 1 | 地磅 | 1、3.4X18米 120吨电子汽车衡 2、全钢秤体 3、全数字称重显示仪表 | 3 | 台 |
| 五、系统软件 |  |  |
| 1 | 综合控制系统 | 满足海关监管要求，可实现与乌鲁木齐海关物流监控系统对接 | 1 | 套 |
| 2 | 仓储管理系统 | 满足海关监管要求，可实现与乌鲁木齐海关物流监控系统对接 | 1 | 套 |
| 3 | 卡口采集系统 | 满足海关监管要求，可实现与乌鲁木齐海关物流监控系统对接 | 1 | 套 |
| 4 | 数据库管理系统 | 满足海关监管要求，可实现与乌鲁木齐海关物流监控系统对接 | 1 | 套 |
| 5 | 地磅采集软件 | 满足海关监管要求，可实现与乌鲁木齐海关物流监控系统对接 | 3 | 套 |
| 6 | 数据接口研发 | 满足海关监管要求，可实现与乌鲁木齐海关物流监控系统对接 | 1 | 套 |
| 伊尔克什坦口岸园区边民互市一级市场三期建设项目（信息化二期）——LED屏设备清单 |
| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| 一、设备 |
| 1 | LED单元板 | 1．亮度：≥600nits 2．色温：4000—14000可调 3．对比度：≥5000：1 4．峰值功耗：≤450W/㎡ 5．平均功耗：≤150W/㎡ 6．水平视角：≥160° 7．垂直视角：≥160° 8．亮度均匀性：≥98% 9．刷新率：≥3840Hz 10．发光点中心距偏差：＜0.5% 11．平整度：≤0.15mm 12．像素失控率：≤0.00001 13．色域覆盖率：≥100% 14．灰度等级：100%亮度时≥16bit灰度，20%亮度时≥12bit灰度 15．模组机械强度：≥5MP 16．彩色信号处理位数：≥16 整机性能 1．具有单点亮度校正功能 2．支持前拆前维护和后拆后维护 3．模组采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 4．模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计 5．采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测 6．软件具备一键调节亮线、暗线功能 7．采用无风扇散热结构 8．带有智能节电功能 9．无几何失真和非线性失真现象 10．LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理 11．LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，提高显示寿命 12．LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 13．显示图像质量主观评价：优 安全性能 1．具备故障自诊断及排查功能 2．电源系统冗余备份，支持双电网供电 3．模组采用4.5VDC的安全电压供电 4．寿命典型值：≥100000hrs 5．无故障时间：≥100000hrs 6．具有过流、短路、过压、欠压保护等功能 7．抗电强度：≥1500VAC，持续时间≥60s，模组未被击穿 8．泄漏电流：≤2mA 环境可靠性 1．支持7*24h连续工作 2．湿热工作：产品可于40℃，80%RH环境中正常工作 3．湿热存储：产品可于60℃，85%RH环境中正常存储 4．低温工作：产品可于-30℃环境中正常工作 5．低温存储：产品可于-40℃环境中正常存储 6．具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能 7．防护等级：≥IP6X 8．通过模拟 9级烈度地震试验：无异常，试后正常工作 极端条件下产品可靠性 1．冷热冲击试验：无异常，试后正常工作 2．极端高温：≥60℃ 3．极端低温：≤-40℃ 4．极端高温持续时间：≥30min 5．极端低温持续时间：≥30min 6．转换时间：≤5min 7．循环次数：≥10次 工作噪声 1．处理距离：≤1米 2．前方噪音声压级：≤7dB 3．后方噪音声压级：≤8dB 耐久性 耐擦试验后，铭牌粘贴牢固且无卷边 | 137 | 张 |
| 2 | 电源 | 1.支持80%到100%带载调节 2.需具有过流保护功能，过流保护≥52A，空载自动恢复 3.需具有短路保护功能，排除故障后，空载恢复正常输出 4.电源效率大于等于86% 5.通过机壳耐压测试与输出耐压测试，检测结果为合格 6.接地电阻（32A,2minite）：阻抗≤45毫欧 7.输出稳压精度范围：±5%之内 8.纹波和噪声≤90mVp-p 9.过冲（220V，50Hz）：±10%之内 10.对地泄露电流≤0.5mA 11.工作温度：最低≤－40℃，最高≥70℃ 12.工作湿度：最低≤20%RH，最高≥90%RH 13.储存温度：最低≤－40℃，最高≥85℃ 14.储存湿度：最低≤10%RH，最高≥95%RH 15.为保产品稳定性，优选一线LED厂家电源，并提供3C及检测报告，否则无效。 | 35 | 台 |
| 3 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； | 1 | 台 |
| 4 | 系统接收卡 | 集成 12个标准HUB75 接口，免接HUB； 支持 32 扫； 单卡输出 RGB 数据12组； 单卡带载像素为 256×512； 支持配置文件回读； 成熟的热备份和任意换卡提供对应的冗余热备份证书 支持温度监控;； 支持网线通讯状态检测； 支持发送卡状态检测， 支持DVI信号检测 支持供电电压检测；（提供对应的监控软件著作权证书） 支持高灰度高刷新； 支持逐点亮色度校正，（提供至少3份厂家获得的不同的逐点亮色度校正证书，证明技术的优先性） 支持接收卡预存画面设置；支持Mapping功能；支持灯板Flash管理；支持5pin液晶模块； 支持固件程序版本回读。 符合欧盟 CE-RoHs 标准，提供CE-ROSH认证，并加盖厂家鲜章； 针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书； 提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 提供CNAS第三方公司检测报告证明文件 | 23 | 张 |
| 5 | 电脑主机 | I5/4G/1T/独立显卡/无线键鼠/HDMI高清接口 | 1 | 台 |
| 6 | 显示器 | 21.5寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱 | 1、驱动器 HF： 1.34″×1 高频驱动单元 2、LF： 10″×1 中低频驱动单元 3、分频点 内置两分频 2.7KHZ 4、连接 输入 1×NL4 5、输出 1×NL4 6、连接方式：±1…LHF 7、箱体 类型 梯形箱 8、材质 15mm中纤维密度板 9、表面处理 箱体 黑/白色聚亚胺脂喷涂 10、面网 黑/白色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布 11、音箱功率 额定功率RMS 150W 12、连续功率 250W 13、最大功率 300W 14、指向性 120°×60° （H×V） 15、灵敏度（1W/1M） 97db SPL 16、最大声压级： 122db SPL 17、额定阻抗（单只） 8Ω | 2 | 台 |
| 8 | 功放 | 1、功率： 2×300W /8Ω 2×450W /4Ω 2、频率响应：20Hz-20KHz +0/-0.3dB 3、输入阻抗：20KΩ（平衡） 4、输入灵敏度：1Vrms 5、转换速率: 20V/uS（10KHz） 6、通道隔离: ≥70dB 7、信噪比: ≥100dB 8、总谐波失真:THD+N≤0.08% 9、互调失真: ≤0.06% 10、共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) | 1 | 台 |
| 伊尔克什坦边民互市海关信息化建设项目——货检X光机设备清单 |
| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| 一、设备 |
| 1 | X光机（设备） | （1）通道尺寸：≥1500mm（宽）×1800mm（高）； （2）输送带带速：0.2m/s； （3）输送带距地面高度：330mm，高度可调； （4）最大负载：≥2000kg（均匀负载）； （5）X射线源数量：1； （6）X射线投照方向：顶部向下； （7）线分辨力：应能分辨标称直径≤0.102mm的单根实芯铜线； （8）空间分辨力：应能分辨直径≤Φ1.3mm的线对； （9）穿透分辨力：应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm、22.2mm和27.1mm铝阶梯下标称直径≤0.203mm的单根实芯铜线； （10）穿透力：应能穿透≥60mm厚钢板； （11）单次检查剂量：≤3μGy； （12）周围剂量当量率：≤0.05μSv/h（距设备任何可达表面10厘米处）、≤0.05μSv/h（工作人员位置）； （13）X射线发生器：管电压200kV； （14）L形状阵列探测器灰度级：4096（12比特）； （15）冷却方式：密封油冷、工作周期：100%（不需要预热周期）； （16）图像处理功能：设备应具备黑白、反色、高能穿透、低能穿透、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、可变吸收率、伪彩色等图像处理功能，便于判图； （17）具有图像放大功能：设备应可放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于64倍； （18）具有图像回拉功能：设备应能够回拉重放不少于100幅图像； （19）具有连续扫描功能：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能； （20）设备应能够将图像转化为BMP、JPEG、GIF、TIFF、PNG等通用图像格式； （21）设备应自动保存全部被检货物扫描图像（不低于1280×1024像素、每个像素不小于12比特），大于等于100000幅。保存的图像应包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，系统应能按照“先入先出”原则自动删除较早保存的图像。同时应提供手动选择存储功能，可将选定的图像存储到指定文件夹； （22）具有货物计数功能：记录设备投入使用后被检货物累计计数，应不能够被清零复位； （23）用户界面登陆权限等级应至少分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理； （24）设备工作噪声：在距设备外表面1m的任意处，噪声应不大于55dB(A)； （25）设备应具备危险品图像插入（TIP）功能,可随机插入危险品图像对安检员进行考核，可设定插入图像的种类、频率、开始和结束时间等。 （26）设备应具备双向扫描功能； （27）设备应具备节能功能，当输送机上无货物时，设备的输送机可自动停止，进入待机状态；当货物放到输送机上时，设备的输送机可自动运行； （28）至少设置一台不小于17英寸的LCD显示器，用于显示扫描图像； （29）工作温度：0℃~+40℃；贮存温度：-40℃~+60℃； （30）功耗：≤2.0kVA。 （31）非机动辊道需与设备匹配，输送带距地面高度：330mm，高度可调；最大负载：≥2000kg（均匀负载） （32）投标人应提供所投设备制造商的省部级环保部门出具的生产、销售Ⅲ类射线装置的辐射安全许可证复印件； （33）投标人需提供所投设备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的合格检验报告复印件； （3）投标人所投设备应通过CE认证，提供CE认证证书复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | X射线检查系统运行检查软件 | X光机配套软件 | 1 | 套 |