| 救灾物资采购清单 |
| --- |
| 填报单位（盖章）：乌恰县发展和改革委员会 日期：2021年11月 |
| 序号 | 物资分类 | 物资品名 | 单位 | 需采购数量 | 单价（元） | 金额（元） | 规格备注 |
| 1 | 帐篷及被褥 | 12㎡棉帐篷 | 顶 | 1000 |  |  | 一、根据民政部《MZ/T011.4-2010》救灾帐篷（12㎡）标准生产与验收。用于灾区使用。供其他临时用途住宿及办公使用。 二、产品参数。 1、帐篷式样规格： 帐篷为双坡面直立墙建筑形式，两侧墙各开方形窗户两个，蓬架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆。能在自重和8级风力荷载作用下安全使用。帐篷长3.7米±0.3、宽3.2米±0.3、顶高2.67米±0.3、边高1.75米±0.2，使用面积12平方米。 2、帐篷主要材料： 面料采用666dtex×666dtex涤纶丝PVC涂层，蓝色；通用杆、地杆、立杆采用25mmx1.2mm焊接钢管。（仅列举主要参数，具体以《MZ/T011.4-2010》救灾帐篷（12㎡）标准为准） 3、蓬体外观质量： 蓬体质量、防雨性能符合国家标准 4、包装： 蓬体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋，把蓬体、配件装在一起，并在蓬体包装内放检验单、产品包装单和帐篷使用说明书，蓬杆单独包装。（须标注生产日期、生产厂家，并附产品合格证）。 |
|  |  | 棉被\褥 | 套 | 4000 |  |  | 被子：1.50*2.1米（面料：军绿色、纯棉、斜纹、密度133*72、纱织60s,填充物：100%纯棉花、棉花达到国家一级标准，重量3.5kg。注：每件塑料独立包装，10件一打包（防水）包装注明品名、数量、生产日期、生产厂家）。 褥子：0.9*1.9米（面料：白色、纯棉、密度133*72、纱织60S；填充物：100%纯棉花、棉花达到国家一级标准，重量3kg。注：每件塑料独立包装，10件一打包（防水）（须标注生产日期、生产厂家，并附产品合格证）。 |
| 2 | 其他物资 | 货架 | 套 | 42 |  |  | 货架：5套拼一组，单个尺寸：内2500mm*1000mm*4500mm； 中间2层横梁，材质：优质冷轧钢；层载：3T；外观工艺;喷塑、抗锈蚀处理；立柱厚度：90*70*2.0mm；横梁厚度：140*45*1.5mm.（须标注生产日期、生产厂家，并附产品合格证）。 |
|  |  | 钢托盘 | 个 | 252 |  |  | 钢托盘：半铺双向进叉，尺寸：1200mm*1000*125mm；材质：1.0mm优质冷轧钢；承重：动载2.0T,静载2.8T。（须标注生产日期、生产厂家，并附产品合格证）。 |
|  |  | 电动叉车 | 辆 | 2 |  |  | 动力型号：蓄电池，额定载荷：3000kg，起升高度：3000mm,货叉尺寸：1220*125*45mm，车长：2511mm、车宽：1225mm（不含货叉），行驶速度：≥12KM/h，起升速度：280-320/mm/s,自重：4.8T,电压/容量:80/500v/Ah,电机：行走12KW，起升：12-14KW，（须标注生产日期、生产厂家，并附产品合格证）。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |