中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校人才公寓设施设备采购项目（一包）

技术参数及数量要求

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衣柜 | 高3000mm*宽2300-1600mm*厚480-380mm，其中两门上可挂衣服，侧面上半部分设计镜子：1200mm*550mm，2块玻璃隔；下半部分设计为两门柜子，采用实木生态板，板材厚度1.7cm，E1级游离醛≤gmg/100g、E1级≤1.5mg/L，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）。尺寸根据现场实际情况订制。 | 个 | 37 |  |  |  |
| 2 | 床 | 2000*1200*300mm（床屏：1200*1200*40mm）；采用实木生态板，板材厚度18mm，E1级游离醛≤gmg/100g、E1级≤1.5mg/L，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）。 | 个 | 65 |  |  |  |
| 3 | 床屏 |  | 个 | 65 |  |  |  |
| 4 | 床头柜 | 550mm*450mm*480mm，材料：采用实木生态板，板材厚度18mm，E1级游离醛≤gmg/100g、E1级≤1.5mg/L，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）。 | 个 | 37 |  |  |  |
| 5 | 床垫 | 规格：2000mm*1200mm*220mm，采用优质材质： A面绗缝面料层：纤维面料220g/㎡，手感丝滑，不拔丝，不起球，耐用 平海绵20kg/㎥，透气、吸音、减震 无纺布25g/㎡，拉力好，耐磨。 A面垫层: 蛋形海绵25kg/㎥，厚度25mm，加强内部空气流通，贴服性好； 热熔毡340g/㎡，两层，每层厚度2mm；白色原生料，热熔工艺，不含胶水； 网芯及内衬：粗腰弹簧6圈、线径2.3mm，厚度170mm，70#C抗拉强度 190-210N/mm² 承压30万次； 弹簧数量15*31=465个，精选70#2.3线碳素钢6圈粗腰弹簧，高温定型热处理弹性极强，韧性及佳。性能：连结式弹 簧床垫是将一圈圈线径较粗的弹簧以15#钢线连结固定。优点就是中性度较高，支撑性好。 边框钢丝φ5.0（82B）， B面垫层：热熔毡340g/㎡，两层，每层厚度2mm；白色原生料，热熔工艺，不含胶水； 平行网330g/㎡，厚度2mm，聚炳乙烯原生料， 平海绵20kg/㎥，厚度8mm，透气、吸音、减震 纤维面料220g/㎡，手感丝滑，不拔丝，不起球，耐用 围边： 纤维面料220g/㎡，手感丝滑，不拔丝，不起球，耐用 平海绵20kg/㎥，厚度8mm，透气、吸音、减震 无纺布25g/㎡，拉力好，耐磨。 四角泡沫管，坚韧挺拔，舒适度适中，支撑力精选2.3线碳素钢7环粗腰弹簧，高温定型热处理，弹性极强，韧性及佳。正面乳胶棉，反面棕垫。舒适度：正面温暖、体贴、修复睡眠，反面睡感适中。 | 个 | 82 |  |  |  |
| 6 | 写字台 | 2400mm*450mm*750mm，材料：采用实木生态板，板材厚度18mm，E1级游离醛≤gmg/100g、E1级≤1.5mg/L，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）。 | 个 | 37 |  |  |  |
| 7 | 写字椅 | 580mm*580mm*920mm，优质橡木框架,按人体工程学原理设计，舒适度好，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国家钉力测试标准，可承受850KG压力。面料：选用扪布浅灰色亚麻布艺面料、经防潮防污处理、布面柔软舒适、光泽持久。经防潮、防腐、防污等工艺处理，经久耐用，而且透气性、韧性等理化性能符合国家现行标准；具有回力好，阻燃性能好，经久耐用的优点。海绵采用一次成型优质环保高密度定型海绵，密度为45KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 | 把 | 37 |  |  |  |
| 8 | 圈椅 | 面料：扪布布艺面料，表面缝纫外形饱满，圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。海绵：采用高密度海绵，阻燃处理（CM成型海绵），密度59.4kg/m2 ,回弹力54% 实木主框架采用进口榉木，框架采用椎结构，充分保证结构稳固性，烘干，木材含水量小于等于13%，座大于40kg/m3 ,背大于25kg/m3 ，椅板必须使用厚度≥1.2cm的实木曲木板，层数不得＜9；不设扶手，靠背为海绵软面。成品家具符合国家GB18584-2001标准。 | 把 | 74 |  |  |  |
| 9 | 茶几 | 600mm*550mm*560mm，材料：采用实木生态板，板材厚度18mm，E1级游离醛≤gmg/100g、E1级≤1.5mg/L，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）。 | 个 | 37 |  |  |  |
| 10 | 床 | 2000*1200*300mm（床屏：1200*1200*40mm）；采用实木生态板，板材厚度18mm，E1级游离醛≤gmg/100g、E1级≤1.5mg/L，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）。 | 个 | 14 |  |  |  |
| 11 | 床屏 |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 12 | 衣帽架 | 1700*70mm采用实木生态板，板材厚度18mm，E1级游离醛≤gmg/100g、E1级≤1.5mg/L，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001） | 个 | 28 |  |  |  |
| 13 | 主席台桌子 | 1400*600*780mm, 贴面材料：采用进口实木皮,实木皮饰面，厚度0.8mm；封边用材：白木或与贴面相同的优质实木木材；基材：E0级环保密度板,优质绿色环保产品,含水率6.2%，密度0.72g/cm3,板内密度偏差-1.2；+0.2%，吸水厚度膨胀率1.05%，静曲强度32 MPa,弹性模量3450MPa,表面结合强度1.24MPa，甲醛释放量4.3mg/100g 。台面厚度80MM，封边为2MM厚优质烘干实木封边，平直、顺滑，不脱胶、不翘起，其余部件18MM，所有木材需经过三道烘干处理、防潮、防腐、防虫等化学处理，木材含水率低于9%，性能稳定不易变形。油漆:使用环保绿色的 “水性漆”油漆，开放漆工艺，油漆工艺为五底三面，酮膜坚硬、光泽、亮丽、光滑平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，耐磨耐高温，漆面硬度达3H以上，底漆、面漆符合国家GB18582-2008标准。无甲醛、无毒害，完全符合国家环保标准.挥发性有机化合物含量（GB 24410-2009）300g/L苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）（GB 24410-2009）＜50mg/kg乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和）（GB 24410-2009）＜300mg/kg游离甲醛含量（GB 18582-2008）＜100mg/kg | 张 | 6 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元（大写： 元整） |