2024年阿图什市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金（第一批）建设项目（设备采购）参数

| 精品六机位录播教室配置 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 校级管理平台 | 1.统一认证管理 （1）支持用户的集中和统一管理，对各类应用进行认证集成，对用户提供统一的电子身份，支持统一的用户认证方式。 （2）支持单点登录，用户登录平台后，可直接访问已授权的应用系统或模块，无须重复登录即可在应用间进行切换。 （3）基于分级授权可有效控制用户对不同系统的访问操作权限，统一认证服务通过提供统一的认证服务、授权服务、集中管理用户信息、集中审计，保证系统整体安全性、可靠性和易用性。 2.统一数据标准 （1）支持建立各应用系统沟通和对外服务的统一接口标准和服务标准，实现数据格式定义、数据映射、数据转换、业务流程定义与运行、消息封装、路由、传输等具体服务。 （2）提供开放的接口程序，满足多种软件开发工具及不同操作系统通过接口程序进行数据交换需求。 （3）具有数据安全管理功能，保障关键数据的安全传输。 二、平台管理 1.数据看板 （1）为学校管理者提供教育信息化和设备应用数据。 （2）支持查看已使用设备的教室、班级、设备数量，均可查看今日新增和累计数量。 （3）支持查看教师教学情况，可查看新增和累计的教师数量以及教师备授课数据。课前数据显示演示资源、课堂练习和微课录制数量；课中数据显示互动课堂数量；课后数据显示布置任务和批改任务的数量。 （4）支持查看学生学习情况，可查看新增和累计的学生数量以及学生参与学习的数据。课前预习数据显示累计次数、按时完成的次数以及超时完成的次数；互动课堂数据显示累计次数、累计人次以及互动总时长；课后任务数据显示累计次数、按时完成次数以及超时完成次数。 （5）支持查看名师教研情况，可查看教研室创建数量和参与人次、协同备课次数及备课成果数、教学研讨次数及参与人次、在线听评课次数及课程数、评比活动数量及作品数。 （6）支持查看名校课程情况，可查看名校数量、直播课程数量、学习课程数量以及访问量。直播课程数量支持教学、教研、讲座数量的统计；学习课程支持课例和微课数量的统计；访问量支持直播课程和学习课程数量的统计。 （7）支持查看专递课堂情况，可查看专递组、专递课程、授课教师和参与学生的数量。 （8）支持查看已安装设备总体情况，可查看总设备数、总开机时间、总/平均开机次数、平均运行时间等。 （9）支持查看智慧黑板、交互智能平板、录播一体机以及学习平板等设备的详细情况，包括今天新增数量、累计数量、累计使用次数、累计使用时长等，还可查看设备分布情况、设备使用率、设备使用时长、设备使用时长排行榜等。录播设备支持按照本周、本月和本年在线状态、录制状态、直播状态和互动状态的统计。 2.角色管理 支持对角色数据的操作，包括创建、删除、修改、查询等。可创建多个角色并为每个角色赋予不同权限。权限包括资源目录的创建，资源审核的通过、退回、上架、下架、上报、撤回；学期校历的新增、修改、查看；教研组的新增、修改、查看、删除、导入、导出；课程的新增、修改、查看、删除、导入、导出，教师的新增、修改、查看、删除、导入、导出；班级的新增、修改、查看、删除、导入、导出；学生的新增、修改、查看、删除、导入、导出，排课的新增、修改、查看、删除、发布；角色的新增、修改、查看、删除；年级的新增、修改、查看、删除；学科的新增、修改、查看、删除；教学楼的新增、修改、查看、删除；教室的新增、修改、查看、删除、导入；设备的新增、修改、查看、删除；部门的新增、修改、查看、删除；职位的新增、修改、查看、删除等；关联组的修改、查看等。 3.关联管理 支持学校管理员设置校内班级加入关联组，用以完成远程互动教学。 4.学制管理 支持对本校开展的学科、涵盖的年级进行管理配置。 5.资产管理 支持对学校资产进行管理，包括教学楼、教室、设备等。 6.操作记录管理 支持查看所属权限内的用户操作记录，以防止数据误删等毁灭性操作，保障平台数据安全。 三、教研管理 1.教研室 （1）支持所有教师创建教研室，创建时支持设置加入教研室的权限。 （2）支持人员管理，创建者可踢除成员、邀请成员，成员可主动退出。邀请人员时支持生成邀请链接。 （3）可使用共享资料模块、教学研讨模块和协同备课模块（创建者可设置模块权限） 2.教学研讨 （1）支持教研室内教师创建教学研讨活动，可以设置参与研讨权限，研讨权限支持自由参与研讨和教研室成员参与研讨。 （2）支持创建研讨，可对研讨主题、研讨时间、研讨说明、添加资源、学段、学科进行设置，其中添加资源可以添加不超过10个本地资源和云端资源。 （3）上传教研共享资料时支持设置文件收藏和下载的权限设置。 （4）支持对活动资料共享和收藏。 （5）支持我的研讨，展示本人账号下参加和创建的教研活动，参加研讨时支持本地教研文档的上传。 3.协同备课 （1）支持教研室内教师创建协同备课，可对教研室外人员加入权限做设置。 （2）支持共同编辑，可按照备课模板进行协同备课操作，创建者可以管理备课内容，支持对学习目标、教学重难点、教学时间、添加资源、教学过程、添加课件和教学反思的编辑，其中可以手动输入学习目标、教学重难点，也可以添加已编辑好的附件；添加的课件支持多种文件格式，平台可自动转化成PDF格式。支持学习目标、教学重难点、添加资源和教学时间的设置，支持指定人员编辑某部分内容。 （3）支持将备课结果导出为word文档，备课课件支持下载到本地。 4.共享中心 （1）支持教研室上传资料，自动收集教学研讨中和协同备课中共享的资料。 （2）支持上传文档、视频、微课、音频、图片。 5.评比活动 （1）支持校级管理员创建评比活动，支持设置评比时间阶段、合作单位、允许参比范围、参比人数上限、赛制分组、评比方式、评分标注、评委认定、每人限制上传数量、奖项设置和活动明细等。 （2）评比活动的评比方式支持打分评比和投票评比，打分评比支持评分标准和评委的简历制定；投票评比支持每位用户可投票数的设定，以及可为同一选手可投票数的设定。 （3）支持展示全部评比活动列表，可对活动状态以及活动种类进行筛选。 （4）支持评委进入评比页面显示评比内容、评分标准。参比人员显示活动状态，可上传参评作品。 （5）支持区分我参加的与我评审的，对参与的活动和评比的活动进行记录，支持评比内容回顾。 6.在线听评课 （1）支持校级管理员创建听评课主题，支持对听评课模式、评委认定、分值评价、星级评价、结束时间以及过期是否可见、每人上传课程数量进行设置。 （2）支持参与活动的教师查看参加听评课主题列表，可以直播、录播课形式参与听评课，支持查看其余参评教师已上传的课程，并进行留言讨论。支持查看评委给予自己上传课程的打分与打分详情。 （3）支持评审教师根据已设定的规则评价此主题下已上传的课程。 四、课程管理 1.数据统计 支持所有小学、初中、高中名校数量的统计；支持所有教学、教研、讲座直播课程数量的统计，支持所有课例、微课学习课程的统计，支持直播课程、学习课程访问量的统计。 2.名校风采 （1）支持查看学校列表，可进入查看学校对应的主页。 （2）学校主页包括学校简介、直播课程、学习课程，统计访问量的统计。 （3）支持检索功能，支持按省市区县、学段（小学、初中、高中）进行筛选。 （4）支持登录后用户进入各个校级平台，可查看各学校各栏目中的课程。 （5）学校直播课程中支持直播中、未直播、已结束和全部课程的显示，其中直播中的课程支持查看直播视频，直播支持分享、点赞和发表评论，支持直播课件的下载。 3.直播课程 （1）支持查看学校内所有可看的直播课程列表。 （2）支持查看直播课程详情，包括课程所属学段、年级、学科、主讲学校、主讲教师、课程简介、课程目录、课程附件（图片、视频、音频、文档），显示课程的播放次数。可对课程点赞、收藏、下载、分享（微信二维码/链接），支持发布留言。 （3）支持个人空间创建直播，支持前台入口跳转至个人空间中的创建直播页面。 4.学习课程 （1）支持查看所有学校公开可见的课程列表。 （2）支持查看课程详情，包括展示课程所属学段、年级、学科、主讲学校、主讲教师、课程简介、课程目录、课程附件（图片、视频、音频、文档），显示课程的播放次数。用户登录后可对课程点赞、收藏、下载、分享（微信二维码/链接），支持发布留言。 （3）支持进入个人空间上传课程，支持前台入口跳转至个人空间的上传页面。 5.课程审核 （1）支持上级管理员对下级管理员提交的课程进行审核和上报。 （2）支持学校管理员审核该校教师上传的课程，可对课程进行通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程校内账号登录可见，可继续向区域管理员进行上报。 （3）支持区域管理员审核该区域内学校管理员上报的课程，可对课程进行审核通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程区域内账号可见，可继续向超级管理员进行上报。 五、班级管理 1.班级列表 支持教师查看任教的所有班级概况，包括班级号、学生人数、班级课表等。 2.班级表现 支持教师按时间和年级查询班级评价数据，包括各班所得总分及分类得分、点评详情、高频评价以及全部点评项。 3.个人表现 支持教师按时间、年级、班级查询学生评价数据，包括学生评价总分及分类得分、点评详情、高频评价以及全部点评项。 4.班级详情 （1）支持显示班级内教师和学生列表，教师显示头像、任教学科和姓名，学生显示头像、学号和姓名。 （2）支持对单个或多个学生进行评价，分为表扬和待改进两大类。 （3）支持对学生进行分组，最多可分24个小组。每个小组的名称和成员可自行设置和挑选，已入组成员也可移动到其他小组或删除。 （4）支持显示所有小组的名称、总人数及成员。 （5）支持对学生的账号密码进行重置。 六、教务管理 1.学期校历管理 支持教务人员对学期进行管理，对作息时间和校历进行设置和修改，其中校历可修改学年学期、开学日期、结束日期以及批注信息；作息时间支持添加上午大课间、下午大课间、晚自习等。 2.教研组管理 支持教研组信息的管理与维护，包括教研组列表、新增、搜索、编辑、删除、导入和导出，其中新增支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、书法、信息技术、综合实践等学科的选择；搜索支持关键字模糊搜索。 3.课程管理 支持课程信息的管理与维护，包括课程列表、新增、搜索、编辑、删除。新增课程时支持教研组、年级、课程名称、周课时和排课优先级的设置，其中排课优先级支持优先、次优先、不优先的选择。 4.教师管理 （1）支持按学校对教师信息进行管理与维护。 （2）支持单个教师用户的新增、修改、删除及教师用户信息的批量导入、批量导出。支持教师帐号重复性检测、手机绑定、科目绑定。 （3）支持按照姓名、手机号、工号、部门、职位、角色、性别、教研组新增教师。支持按照姓名、手机号进行查询。 （4）支持分配教师用户所属班级、教研组、部门等机构信息和权限管理。 5.班级管理 （1）支持添加班级信息，包括班级信息的新增、编辑、删除、查询、批量导入和导出等。 （2）支持通过班级名称、年级、教学楼、楼层、班主任对班级列表进行搜索。 （3）支持给班级指定班主任和任课教师。 6.学生管理 （1）支持按学校对学生信息进行管理与维护。 （2）支持单个学生用户的新增、修改、删除及学生用户信息的批量导入、批量导出。 （3）支持按照姓名、年级、班级、学籍号、手机号、性别等新增学生。支持按照年级、班级、姓名、学号进行查询。 7.排课管理 （1）支持教务管理人员按学期对整个年级或个别班级进行排课。 （2）支持自动排课。仅需选择年级或班级，无需指定任课教师和上课教室，无需设置禁排、预排规则即可轻松排课。支持设置禁排规则，包括班级禁排、课程禁排、教师禁排三个维度，设置后可在排课时对相应的班级、课程、教师进行不排课处理。支持设置预排规则，可按班级对课程进行固定时间、课节的安排。 （3）支持手动排课。支持为每个课程手动分配上课教师，可按账号或职称搜索教师。支持为每个课程手动分配上课教室。支持设置禁排规则，包括班级禁排、课程禁排、教师禁排三个维度，设置后可在排课时对相应的班级、课程、教师进行不排课处理。支持按班级对课程逐个进行时间和课节的安排，同时可对已安排的课程进行对调和重置。 （4）支持教务人员对已发布的课表进行调课，支持按照班级调课，可显示调课记录。调课成功后会自动通知到涉及到的班级全体教师和学生。 （5）支持不同维度查看课表，包括班级课表、教师课表、教室课表、学生课表和总课表，发布后管理者、教师、学生可在平台和手机APP上查看。 （6）可按班级查看教师周课时数。 七、校务管理 1.支持校领导创建各级职能部门，并指定上级部门、分管领导、部门负责人、部门成员。 2.支持创建职位，可自定义职位名称。 3.支持对职工进行管理，可新增、删除职工，也可将全部职工名单进行导入和导出。 4.支持对教职工按姓名、手机号、部门、职位等进行查询，同时支持将搜索结果导出。 八、资源管理 1.平台资源 （1）通过云端提供备课资源服务。 （2）备课资源符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。 （3）备课资源与多地教材相配套（其中语文、道德与法治为教育部统编教材），学段涵盖小学、初中、高中，学科至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、书法、信息技术、综合实践。 （4）备课资源采用同步教材和知识点两种方式进行编排，教师可根据学段、学科、版本、章节、知识点、类型、时间等进行筛选。 （5）备课资源类型至少包括课件、教学设计、试题试卷、学案、素材、视频、备课综合、同步练习、电子教材。其中课件包含与人教版教材配套的详细教材解读内容，以及配套训练内容。试题试卷至少包括每日作业、一课一练、开学考试、入学测试、月考、期中、期末、学业、联考、调研、单元测试、竞赛、真题、专题汇编、自主招生、模拟预测；素材资料可分为音频素材、图片素材、其他素材；备课综合可分为教案和课件综合、教案课件测试综合、其他类型综合。 （6）备课资源文件格式涵盖DOC、JPG、PPT、PDF、MP3、MP4等所有主流文件类型。 （7）课件资源可覆盖小学、初中、高中的全学科，总量不少于20万个；试卷涵盖小学、初中、高中的全学科，总量不少于12万套；微课视频不少于2万节。 （8）提供专辑资源，包括同步备课、知识点专题、中高考复习、模拟、摸底、预测、中高考真题、试题汇编等。 （9）备课资源支持查看学科、年级、教材版本、教材章节、类别、文档格式、文件大小、上传时间、简介、下载量等。 （10）备课资源支持浏览、下载、收藏、分享等操作，方便教师使用。 （11）备课资源支持按上传时间、浏览量、下载量进行正倒序排列。 （12）支持教师将多渠道提供的资源、个人空间内资源或本机上的资源推送给其他教师参考使用，也可推送给全体或单个学生进行课后自主学习。 （13）支持校、教师两级资源建设体系，支持资源按照年级、学科进行统一规范管理。支持校本资源库的自定义目录创建、专属资源上传及审核。教师可以将个人资源一键共享到校本资源空间，供本校其他教师浏览和使用。 2.区域资源 （1）符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。 （2）区域资源库为区域提供对本区域各类教学资源的存储，包括区域内学校使用的与国家课程同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的优质教学资源，资源格式支持文本、文档、表格、演示文稿、图片、视频及音频等。 （3）支持按目录检索条件、资源筛选排序，并提供校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能。 （4）支持区域内学校将优质校本资源分享区域资源库存储，提供区域课程资源的分享、获取和使用。 （5）支持对学校分享的资源进行审核，审核通过后方可在区域资源库中展示。 3.校本资源 （1）符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。 （2）校本资源库为学校提供对本校各类教学资源的存储，包括学校使用的与国家课程同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的优质教学资源，资源格式支持文本、文档、表格、演示文稿、图片、视频及音频等。 （3）支持按目录检索条件、资源筛选排序，并提供校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能。 （4）支持本校教师将个人的优质教育教学资源分享校本资源库存储，提供校本课程资源的分享、获取和使用。 （5）支持对教师分享的资源进行审核，审核通过后方可在校本资源库中展示。 4.个人资源 （1）支持教师对个人的资源进行上传、存储和管理，能实现教师在个人资源库新建文件夹储存资源，能实现教师对同步教学资源、学校校本课程资源收藏。 （2）支持系统对教师上传的资源进行自动归类，方便教师检索，归类的类型包括：演示文稿、文本、图片、视频、音频等。 （3）支持教师将个人上传的资源分享至校本资源库、区域资源库和平台资源库，经审核后进行展示。 | 3 | 套 |
| 2 | 资源管理服务器 | 1、处理器：E5-2680V4 (35M/2.4GHz/14C/120W)； 2、芯片组：英特尔® C612芯片组； 3、内存类型：DDR4ECC-R及以上； 4、内存大小：≥32G； 5、硬盘类型：≥3.5寸SATA硬盘； 6、硬盘大小：≥20T； 7、网络控制器：千兆自适应以太网控制器（RJ45接口）； 8、显卡：Aspeed AST2400 BMC； 9、后面板接口：1 x VGA、1 x COM、4 x USB（2 x USB2.0，2 x USB3.0）、2 x RJ45网口、1 x RJ45管理口； 10、前面板接口：2 x USB2.0； 11、外形尺寸：1U机架式/D×W×H：660mm x 433mm x 43.5mm±20mm ； 12、交流电源输入：≥110V-240V，≥47～63 Hz。 | 3 | 台 |
| 3 | 4K录播一体机 | 主机架构：要求录播主机采用嵌入式一体化DSP纯硬件设计架构，静音空气流散热设计，支持7*24小时工作。 2.整体设计：要求内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 3.视频输入接口：要求支持≥10路本地高清信号采集接口，至少包括6路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。 4.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路线性音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥2线性音频输出接口，≥1路为3.5mm立体声音频输出接口。 6.要求支持≥9路RJ45接口，其中≥1路100/1000Mbps自适应LAN接口，≥8路控制接口（兼容RS232、RS422控制协议）。 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 8.要求主机前面板配置液晶显示屏和≥6个操作按键，便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态。 9.存储容量：要求配置≥2T硬盘。 10.视频接入：要求支持≥6路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 12.协议支持：要求支持TCP/UDP/HTTP/RTMP/RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。支持RTSP/SIP等多协议互动。 13.整机采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于72小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证产品的耐腐抗老化性能。 14.设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不少于72小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 15.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验，试验后设备无松动，电气功能不受到有害影响。 | 3 | 台 |
| 4 | 嵌入式录播系统 | 录播系统模块： 1.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.视频采集：为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备9路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 3.视频编码：要求支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档调节。 4.音频编码：要求支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件)。 5.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。 6.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 7.支持配合图像识别设备实现人脸识别功能。 二、智能导播管理模块 1.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 2.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 跟踪策略：支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象。支持VGA锁定功能。 5.画面布局：提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 6.特效设置：支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等≥12路切换特效。 7.云台控制：要求每个云台摄像机支持≥8个预置位设置与调用功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 8.字幕设置：支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。 9.台标设置：支持自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置。 要求本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 三、直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于2路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式：要求支持局域网直播、公网直播等不少于2种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 四、互动系统模块 1.互动：内置互动系统支持多点互动功能，听讲端画面可以按照固定的时间在主讲端实时轮询显示。 2.支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 3.互动主界面可显示当前互动房间的房间号、课程名称、主讲人、课程模式等信息。互动房间界面，具有互动时间显示、音量大小显示、双流、静音、视频轮播、全屏。4.通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册，并具有NAT穿透功能。 5.授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。要求支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 6.要求支持会议互动模式和双师互动模式，实现多模式多场景应用。 7.互动网络管理：网络层具有高效的丢包重传机制，先进的nack算法，实现快速选择性补包，实现音视频抗丢包率30%以上。双向互动过程中，在低带宽下可实现1080P画质。 8.互动创建：要求支持手机号完成互动账号的注册、密码修改，要求支持“一键式”创建互动房间，支持通过会议房间目录或房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。 9.互动目录管理：要求支持查询互动云系统的目录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的房间账号、房间名称，支持筛选查询，支持通过房间账号、名称快速实现互动。 10.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课状态。 11.课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，要求支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 | 3 | 套 |
| 5 | 智能分析主机 | 1.要求采用标准19英寸机架式安装。 2.要求主机采用低功耗无风扇设计，不大于DC24V安全电压供电。 3. 要求主机前面板采用单键式极简设计，简约实用，环保智能。 4.要求采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到等效5TOPS标准或以上的算力。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件) 5.要求具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，要求具备≥1路HDMI OUT。 6.要求具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 7.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 | 3 | 台 |
| 6 | 图像跟踪系统 | 跟踪系统： 要求支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学。即可实现老师、学生多人识别。配合录播设备实现人脸识别功能。 2.要求采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能。具备身高自适应功能，不会因老师、学生身高比例不同而影响跟踪效果。 3．要求具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 4.要求系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 5.要求系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 录制跟踪模块： 1.要求系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 2.要求系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。 3.要求系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点，并将守望点相连形成对学生区域的智能跟踪。 4.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 5.要求系统智能识别教师身体朝向，控制教师或板书摄像机智能切换。当教师面朝学生时，主播画面智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，主播画面智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式，确保板书特写的拍摄效果。 跟踪模块： 1.要求支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄区域。 2.要求系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，支持信号源地址位、端口等设置，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 3.要求支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 5.要求支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面。要求支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄。 6.要求系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，可设置云台速度，速度系数不少于0～100可调，实现摄像机加速追踪人物。 7.要求系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 8.要求系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9999可调，实现图像跟踪的自定义灵敏度调节。 9.要求系统支持在线升级更新。 | 3 | 套 |
| 7 | 跟踪半球 | 1.要求传感器类型不小于 1/2.8英寸CMOS。 2.要求像素 ≥200万，最大分辨率不低于1920×1080。 3. 最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：50m（红外）。 4. 镜头类型：手动变焦；镜头焦距2.8mm~12mm。 5. 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B。 6、音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67。 | 6 | 台 |
| 8 | 高清云台摄像机（全景） | 图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS,≥207万像素。 2.光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥12倍。 3.水平范围：不低于-170°～+170°；垂直范围：不低于-30°～+90°； 4.聚焦系统：支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。 5.快门速度：1/1-1/10,000秒。 6.增益：支持自动/手动。 7.白平衡：支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8.曝光控制：支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9.信噪比：50dB。 10.数字降噪：支持2D/3D。 11.支持背光补偿、宽动态。 12.预置点数目：≥255个。 13.SDI输出：视频格式1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.网络协议支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。 15.支持双码流。 16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口 LINE IN/ OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。 17.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 18.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 19.控制接口：RS-232 IN，RS-232 OUT/RS-485。 20.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。 21.为保证系统稳定性及兼容性，与录播一体机为同一品牌。 | 6 | 台 |
| 9 | 高清云台摄像机（特写） | 图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, ≥207万像素。 2.光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥12倍。 3.水平范围：不低于-170°~+170°；云台转动垂直范围：不低于-30°～+90°；水平转动速度：不低于1°～100°/秒；垂直转动速度：不低于1°～69°/秒。 4.聚焦系统：需支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。 5.快门速度：不低于1/1-1/10,000秒。 6.增益：需支持自动/手动。 7.白平衡：需支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8.曝光控制：需支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9.信噪比：≥50dB。 10.数字降噪：需支持2D/3D。 11.需支持背光补偿、宽动态。 12.预置点数目：≥255个。 13.SDI输出：视频格式不少于1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.网络：分辨率最高需支持1920×1080@60fps或以上；视频压缩需支持H.265、H.264；音频压缩需支持AAC；网络协议需支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。 15.需支持双码流。 16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口 LINE IN/ OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。 17．在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 18.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 19.控制接口：RS-232 IN，RS-232 OUT/RS-485。 20.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。 | 12 | 台 |
| 10 | 智慧黑板 | 智慧黑板 整机设计 1.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 2.整机通过高低温工作及贮存检测，外壳采用防火材料设计，防潮耐盐雾蚀锈，保证产品可靠性，适应多种教学环境。 3.整机外观尺寸：总体长度≥4200mm、高≥1200mm。中间区域屏幕采用86英寸液晶屏，4K分辨率，显示比例16:9，亮度≥320cd/㎡，对比度≥4000:1；灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。钢化玻璃表面硬度≥6H，保护玻璃具备防眩光效果。 4.整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 5.整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。 6.智慧黑板采用电容全贴合触摸技术，触摸模式支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，在Android、Windows双系统下均可支持≥20点触控。 7.整机支持壁挂和支架安装方式，黑板挂墙结构具有容错机制，支持左右微调，微调距离±20cm，方便安装调节。 8.整机支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别并自动开机。 9.整机具备2.1声道音箱，整机扩声系统总功率不低于50W，有效满足课堂视听需求。 10.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。 11.整机支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 12.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 13.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 14.要求整机屏幕至少支持类纸屏、滤蓝光、类纸屏+滤蓝光等护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时开启。 15.整机支持一根网线即可实现安卓/WINDOUWS双系统同时上网功能，为保证网络速度及稳定性，不接受OPS连接安卓wifi热点或其他软件热点方式同时上网。 16.支持板载无线蓝牙功能，可连接蓝牙音箱耳机等设备，并支持移动设备向大屏端传输文件。 17.整机支持2.4G/5G双频wifi热点，内置无线投屏模块，无需任何外部硬件设备既可支持 Android/IOS/windows移动端进行投屏，且wifi热点打开的同时支持黑板wifi连接外部网络，方便不同课堂教学场景选择 18.整机需内置不低于1600万像素展台，自带LED补光灯，支持5级灯光调节，可支持抬臂自动启动展台软件。 19.摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，摄像头像素不小于1300W，摄像头视场角不小于120°。 20.具有不少于8阵列麦克风，支持在Android和Windows系统下被调用，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 21.设备需支持前置≥1路HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口、≥2路USB输入接口（支持双通道）。 22.其它接口：设备需支持≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路VGA输入接口,≥1路AUDIO 输入接口，≥1路RS232输入接口，≥1路YPBPR IN接口，≥1路LAN IN接口，≥1路AV IN接口，≥1路3.5mm耳机输出接口，≥1路SPDIF OUT接口，≥1路TP-USB（触控）接口。 Android系统 1.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2.为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持两种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的五指手势息屏、物理按键一键节能。并具有串口唤醒和网络唤醒的功能。需支持物理按键、虚拟按键实现节能节能/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 3.触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过三根手指长按屏幕可召出悬浮菜单；支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。 4.设备支持悬浮菜单功能，至少包含白板、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 5.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥6个，至少包含开关、音量+、音量-、设置、锁屏、护眼等，其中每个按键不少于两种功能。 6.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 7.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示。 8.产品需内置安卓教学辅助系统，采用CPU不少于四核，主频不低于1.9GHz，安卓系统版本不低于11.0，RAM不低于2G,ROM不低于8G。 9.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备需支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 10.设备需内置NFC 模块，支持刷卡控制开机，每台设备标配不少于2张IC卡。 11.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截图、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下拉、返回、自定义等常用教学按键，自定义至少包含：计时器、投票、日历、相机、签到、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。 12.设备需支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏 13.为方便教师使用，整机支持在任意通道下屏幕左右两侧快捷功能菜单、屏幕底部手势调取系统中控菜单和通过物理按键一键调取中控菜单功能，能快速一键调取白板软件，并整合返回主页、多任务、信号源通道切换、亮度调节、声音调节等功能到同一工具栏菜单，且侧边快捷菜单及底部中控菜单均支持用户打开或关闭功能。 14.要求支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁与触摸锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 15.为适应不同身高操作人员的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现全通道一键下移功能，并不影响正常使用触摸。 智慧备授课管理软件 备课 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期可选择、私密和公开的设置。 3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形等不少于6种形式的特效；支持顺序调整。 6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。 8.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 9.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览； 10.支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行； 11.支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式； 12.支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 13.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。 14.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。 15.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。 16.支持创建课堂活动，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。 授课 1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 5.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。(提供检测报告复印件和查询截图) 6.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等不少于14种学科教学工具。 7.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。 8.数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解； 1.支持将Windows和Android两个系统进行绑定，绑定完成后，实现两个系统的融合。 2.支持组件及应用，默认显示天气组件，至少显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；支持快速调起白板、传屏、展台等应用；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 3.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 4.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 5.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 6.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 7.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 8.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 9.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。 10.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持查看Android应用，可自动获取Android系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上。 11.支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、安卓文件、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。 12.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面。 13.支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置。 14.支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。 15.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。 展台软件 1.界面与功能图标采用中文标识，清晰易用，老师不用查阅帮助即能使用，减少误操作。 2.支持预设选择、批注、橡皮等工具，提供笔的粗细及多种颜色选择，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；支持对实物展示画面进行批注，画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。 3.支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；可任意设置拍照模式，支持设置连续拍照的时间间隔。 4.软件自带虚拟黑板功能，可截取实物展示的某些重点内容进行单独批注讲解；批注后的内容支持保存和二次打开。 。 | 3 | 套 |
| 11 | 教室黑板灯 | 1、灯具采用直下式发光设计，整灯结构紧凑美观；采用格栅防眩设计，比传统的菱晶款黑板灯防眩效果加强，光源采用高显指低色差的中性白LED光源，健康护眼。 2、整灯设计尺寸1209mmX89mmX63mm±30mm。 3、高显色Ra≥90，接近自然光，视物更真实，色彩更艳丽，特殊显色指数R9≥60。 4、无眩光，采用光学设计防眩，UGR<16，光线直射入眼的比例少，光线柔和护眼。 5、教室黑板灯护眼灯蓝光危害等级为RG0。 6、舒适色温，色温在5000±280K区间，色容差≤5满足国家色温要求。 7、无光频闪危害，保证用眼更舒适。 8、外置独立式电源维护方便，整灯功率36W±10%，功率因数≥0.95，有效减少线路电流负荷。 | 9 | 盏 |
| 12 | OPS插拔式电脑 | 采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6其中USB 3.0≥3，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 | 3 | 台 |
| 13 | 指向性话筒 | 1.单体:背极式驻极体。 2.指向性:心型指向/超心型指向。 3.频率响应:50Hz-16kHz。 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。 6.负载阻抗:≥1000Ω。 7.使用电压:48V幻象电源。 8.清晰的人声拾音。 9.幻象电源供电方式。 10.内置晶体管放大器。 11.配弹簧传输线。 12.连接端：XLR三针公卡侬。 | 18 | 支 |
| 14 | 数字音频矩阵 | 1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持≥8路话筒/线路输入，≥4路立体声输入。 3.音频输出：≥4路线路输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片≥64bit处理内核。 6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 7.自适应反馈消除功能：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 8.智能自动增益控制：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 9.自适应噪声消除：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 10.自适应回音抑制：采用增加音频的数字处理过程，来实现回音消除的效果 11.全功能矩阵混音功能。 12.支持LAN多用途数据传输及控制端口。 | 3 | 台 |
| 15 | 功放 | 1、额定功率：立体声2×60W/8Ω 2、频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB 3、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 4、失真度：≤0.5% 5、信噪比（话筒关闭、音调平直）： ≥80dB 6、额定电源电压：交流220V /50Hz | 3 | 台 |
| 16 | 音箱 | 1、额定/峰值功率： 60W/120W 2、额定阻抗： 8Ω 3、特性灵敏度： 88dB /w/m 4、输出声压级： 113dB/W/m(Continues)， 120dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz 6、辐射角度（H×V）： 90°×50° 7、扬声器单元： LF：6.5"×1，HF：2"×1 | 3 | 对 |
| 17 | 无线话筒（带领夹） | 1、接收机参数 射频载波范围:不小于 634.2-691.95MHz 振荡方式: PLL锁相环合成 工作距离: 超远距离接收，理想条件下150米（无阻隔直线距离） 调制方式: FM 最大频道数: 不小于160 频带宽度：不小于40MHz 频响范围: 不小于50HZ ~ 18KHZ(±3db) 最大频偏：±45KHz 系统失真/THD总谐波失真: < 0.5% @1KHz 信噪比: > 100dB(A) 灵敏度: 在偏移度等于25KHz，输入60DBUV时，S/N＞60dB 输出接口: (XLR×2)/( 1/4-inch connector×1) 音频输出水平: (XLR: +5dbV) / (1/4-inch connector: +5dbV) 输出阻抗: (XLR: 3KΩ)/(1/4-inch connector: 3KΩ) 2、手持发射参数 载波频段：不小于634.2-691.95MHz 振荡模式：PLL锁相环合成 频响范围: 不小于50HZ ~ 18KHZ(±3db) 最大输入声压：不小于130dB SPL 音头：动圈式 射频输出功率: 不小于30mW 电源要求: 不小于5号 AA电池×2节 3、腰包发射参数 载波频段：不小于634.2-691.95MHz 振荡模式：PLL锁相环合成 频响范围: 不小于50HZ ~ 18KHZ(±3db) 最大输入声压：不小于130dB SPL 射频输出功率: 不小于30mW 电源要求: 不小于5号 AA电池×2节" | 3 | 台 |
| 18 | 智慧讲桌 | 1、讲桌采用1.2mm-2.0mm的冷轧钢板，桌面为防静电材质，具备耐磨、耐潮湿、防火、防菌特性。整体外观流线型设计，防磕碰、美观大方； 2、讲桌尺寸：1200mm*650mm*1020mm±30mm； 3、地脚：支持安装地脚； 4、增高底座：预留增高底座安装孔位； 5、桌面内置≥23.8英寸电容十点触摸屏，屏幕比例:≥16:9，接口类型:VGA，HDMI，面板类型:IPS，刷新率:60Hz，屏幕类型:WLED，屏幕分辨率:≥1920x1080像素； 6、触摸屏具备单独的开关按键； 7、桌面预留接口盒； 8、触摸屏固定角度为≥25°； 9、桌面下方预留键盘抽屉； 10、抽屉内预留≥4路USB接口，可连接键盘鼠标使用； 11、柜体：预留≥19英寸设备安装位置，高度≥10U； 12、讲桌下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出； 13、讲桌箱体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机； 14、讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含1个USB口、2个220V三孔电源接口、1个HDMI接口、1个网络接口、1个VGA接口、1个音频接口等； 15、桌面内置≥10.1英寸触摸屏，分辨率：≥1280*800；内存：≥2GB；存储：≥16GB；接口：≥USB x 2；RJ45网口 x 1；DC接口x 1；电源：12 V；按键：开关键x 1；屏幕采用防炫光处理； 16、支持录播主画面预览；支持对录播主机进行录制、暂停、停止、直播等操作；支持对摄像机的上下左右转动、变焦、预置位调节；支持对录播主机的画面布局调节；支持对录播的手自动调节作。 17、支持对接智慧物联终端，可对教室内灯光、窗帘、空调、投影机、电源设备的控制。 | 3 | 个 |
| 19 | 时序电源控制器 | 1、整机功率：≥15A 2、单路功率：≥13A 3、继电器功率：≥30A 4、输出路数：≥8路受控，≥2路直通 5、USB输出：≥5V1A 6、显示方式：≥2.4寸显示屏 7、通讯方式：Rs232，网口 8、级联数：≥255台 9、波特率：≥2400-4800-9600-19200 10、电源线规格：≥3*2.5平方 11、产品尺寸：≥W460*D211*H50mm 12、重量：≥4.5KG 13、包装尺寸：≥W550*D332*H86mm 14、面板颜色：铝材黑色拉丝面板 | 3 | 台 |
| 20 | LED时钟 | 教室后方配备超薄LED屏。实现与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。 | 3 | 台 |
| 21 | 导播电脑 | i713700/≥16G+≥256SSD+1T/RTX2080 | 3 | 台 |
| 22 | 高清显示器 | ≥23.8英寸，配无线键鼠套装 | 3 | 台 |
| 23 | 千兆交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口，交换机容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 3 | 台 |
| 24 | 机柜 | 1. 容量：22U 2. 高度：≥1166mm 3. 宽度：≥600mm 4. 深度：≥800mm 5. 门及门锁：钢化玻璃前门；钣金后门，可拆卸侧板 6. 表面处理：SPCC优质钢材，脱脂、磷化、静电喷塑 7. 标准：符合ANSI/EIA RS-310D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 | 3 | 套 |
| 25 | 教室桌椅 | 六张拼成直径≥1.6，桌面采用≥25厚E1级三聚氰胺防火板，桌体采用钢架结构，桌体桌腿都是采用直径≥50的圆管，厚度是≥1.0厚，桌体横梁链接整个桌架，横梁是采用≥50x25的粗方管。都是通过大型喷塑线喷塑而成，喷完冷却后直接使用。桌腿底下装上四个黑色ABS升降脚垫防止刮伤地板。6张扇形桌可拼成圆形、S型、直线型等，桌面钢琴烤漆，不锈钢管支架，多种不同颜色搭配，便于活动小组讨论。 方凳参数尺寸：240mm*330mm*440mm±10mm。 方凳面为25厚度E1级三聚氰胺防火板，凳子结构为钢架结构，采用25*25mm方管，壁管厚度1.0mm，配有防滑脚垫方便实用。 | 150 | 套 |
| 26 | 菱晶护眼面板灯 | 1、灯具采用直下式发光设计，整灯结构紧凑美观；采用微晶板防眩设计，整灯简约、美观，光源采用高显指低色差的中性白LED光源，健康护眼。 2、整灯设计尺寸598*598*35MM±20mm灯具重量轻，易安装，嵌入式安装，通用性强。 3、高显色Ra≥90，接近自然光，视物更真实，色彩更艳丽，特殊显色指数R9≥60。 4、无眩光，采光学设计防眩，UGR＜16，光线直射入眼的比例少，光线柔和护眼。 5、菱晶护眼面板灯蓝光危害等级为RG0。 6、舒适色温，色温在5000±280K区间，色容差≤5满足国家色温要求。 7、 无光频闪危害，保证用眼更舒适。 8、外置独立式电源维护方便，整灯功率36W±10%，功率因数≥0.95，有效减少线路电流负荷。 | 90 | 盏 |
| 27 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器，切换器等 | 3 | 套 |
| 28 | 环创 | 一、总体要求 本项目涉及的根据教室实际面积。根据远程直录播教室各种使用模式需求，以及远程直录播教室建设相关技术规范对现有教室进行全新的空间环境改造，按照远程直录播教室各教学装备系统安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了录播系统智能化的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。 灯光具体要求单独列出。 三、墙面、地面及吊顶要求 内墙墙面采用高效吸音材料装饰和保护，天花板采用矿棉吸音板吊顶。窗台大理石台面，地面采用PVC防静电地脚。暖气罩，绒布窗帘，带遮光层，内层采用吸音布料，颜色搭配符合装修风格，遮光、吸音、阻燃。地面采用塑胶地板铺贴。不低于1.5厚的塑胶地面铺设，颜色根据效果图确定。 装修建议： 装修内容适用于专业录播教室，从教室顶棚、墙壁、窗帘、地面、门、灯光照明、讲台做全面的装修，可以更好的配合录播系统进行精品课程的录制。 具体规格数量尺寸方案应依据现场情况科学制定，并符合下列录播教室装修 基本原则：吸音吊顶，塑胶地板以减少地面噪音，墙面贴吸音板具有阻燃防火性能且无味，窗帘采用全遮光窗帘，顶部LED开灯后教室照度不低于500lx，教师面部不低于800lx。监控室和教学区用单向可视玻璃区隔。参考值如下： 顶棚：顶棚吊天花板，采用具有吸音效果的矿棉吊顶吸音板。 墙壁：采用5CM宽坚纹吸音板进行包装，吸音板与墙面之间再增加一层吸音棉。颜色采用米黄色墙面，墙面的装修用料颜色浅、无反光。并且学生区域的墙面上不会安装黑板一类颜色比较暗的物体，避免影响到跟踪效果。 窗户窗帘：采用两层玻璃，窗帘用厚绒布，采用不反光、不透光材料的浅颜色窗帘，颜色使用米黄色、浅黄色。（窗户面积较大，需做隔音处理，缩小窗户面积，以隔音板材处理窗户面积） 地面：柔和无反光，采用铺设PVC塑胶，颜色浅色系，且不反光的材质。 门：采用木门，并软包装，避免进出时发出声响。 制作讲台：采用木质板将讲台升高，便于布线。 设置观摩控制室：观摩控制室与教室间选用单面玻璃透视窗口，窗口下沿距地面在1～1.2米之间，窗口采用二块3.5*1.3的钢化玻璃，窗体采用普通白玻璃+覆膜喷绘。控制室配置操作台，放置硬件设备方便进行控制、观摩。 桌椅：讲台、教学桌和椅子采用浅色。 教室灯光照明：灯光采用人工光源的冷光三基色灯，且灯管发热量低、辐射热少，满足摄像机对光源的技术要求。 灯光布局 教师灯区：讲桌前安装一排射灯，在距离教室最前端 2m 处开始安装。 横向每隔 1m 装一个。该装置为可选项，可根据教室中教师灯区的照度自行选择。 学生灯区：在距离教室最前端 2m 处开始安装。纵向每隔 1.2m 装一排，横向每隔 1.2m 装一排，每个点上装一组灯。 照度 灯光光源：一般采用人工光源的冷光源，例如三基色灯或LED灯。 摄影区的照度：诸如人的脸部应为 500lx（为了防止脸部光线的不均匀，三基色灯应当旋转适当的位置，这在录播系统安装调试时确定）。 一体机及电视机周围的照度：50lx~80lx之间，否则将影响观看效果。 镇流器 为了减小照明灯的镇流器噪声对会议音响的不良影响，建议教室所有照明灯的镇流器集中安装于教室外面。 最终目标 照度值：距地面1.5米距离，600Lux≥照明亮度≥550Lux 色温：日光灯：6500k、超冷白色：4000k 不刺眼：室内温度1小时之内上升不到1度 | 3 | 套 |
| 29 | 观摩间操作台 | 尺寸 1200＊900＊750mm±20mm 1、材质: 箱体采用≥1.0mm厚冷轧钢板,承重角件采用≥2.0mm厚冷轧钢板,桌面实木颗粒板，两侧为密度板材质. 2、表面处理:钢板表面采用静电喷涂,桌面及侧板为表面环保树脂贴面，聚酯橡胶封边。 3、内部结构： 箱体内配备强弱电分离走线槽 底部带有防滑减震可调节地脚。 前后门均采用高档自吸阻尼合页连接，并具备充分的通风散热孔。 桌面后侧采用专业铝合金型材围挡，并可选配安装亚克力屏风 3、尺寸：双联 长1200*宽930*高（750+200）本尺寸为不含左右侧板尺寸） | 3 | 台 |
| 30 | 键盘控制器 | 1、支持网络控制方式，具有独立的IP地址。 2、采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。 3、预置位：对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。 4、采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。 5、支持IE浏览器添加前端设备 6、支持添加≥1-6路摄像机ip\端口号，控制几路摄像机，依次填写几路摄像机 7、预置位按键≥*9，支持每路摄像机添加≥9个预置位 8、布局按键≥*5，对录播主机的布局切换 9、视频切换按键≥*7，切换录播的备播视频 10、切换控制按键≥*7，切换云台摄像机控制 11、导播功能按键≥*5，录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁 12、提示音：按键声音提示开/关 13、按键：硅胶按键，支持背光 14、输出接口：RS422（预留）*1、RS232（开发口）*1、LAN*1 15、电源：DC12V-2A/内正外负 16、工作温度：≥-10℃~55℃ / 14°F~131°F 17、工作湿度：≥20%~80%不凝结 18、储存温度 ≥-10℃~60℃ / 14°F~140°F 19、储存湿度 ≥0~90%不凝结 20、电源开关：船型电源开关 21、显示屏：TFT LCD 800*480 | 3 | 台 |
| 31 | 互动电视 | 1.屏幕尺寸：≥55英寸 2.屏幕比例：≥16:9 3.背光方式：直下式 4.响应时间：≥8ms 5.扫描方式：逐行扫描 6.屏幕分辨率：超高清4K 7.刷屏率：≥60HZ 8.数字RF接口：支持 9.USB2.0接口：≥2 10.HDMI2.0接口：≥2 | 6 | 台 |
| 32 | 行为识别软件 | 1.支持WEB端预览2路视频的检测结果； 2.支持通过HDMI接口实时查看分析画面，画面中标注其中的分析结果，画面实时，帧率不低于每秒钟15帧； 3.支持智能分析后身体框、脸部框、头部框，并在画面中标注； 4.支持智能分析表情、躯干、转身、趴桌、低头、扭头、举手、起立行为数据分析； 5.支持人脸抓拍显示，可以在网页上查看当前抓拍人脸，方便进行人脸注册； 6.支持网络远程升级； 7.要求系统支持依据人脸和人体目标结合统计上课人数，确保数据的真实准确； 8. 支持设置云台巡视功能，可以设置云台的巡视位置和巡视时间，针对大教室提供更好的后排支持； 9. 管理员管理学员源数据更为轻松，能对每一名学员轻松的录入以及删除，每个学员更是可以上传多张照片，使分析更为精确； 10.支持rtmp实时分析视频流推送，可以将教师和学生分析视频流，以rtmp直播的形式推送至平台，实现在线巡课功能； 11.支持非配合式人脸识别，5000人底库，针对符合人脸分辨率大于100*100像素; 12.系统支持标准的HTTP接口，支持与学校信息化系统对接； 13.支持教学情绪分析，判断积极情绪、消极情绪和平静情绪； 14.设备支持web端配置和快捷配置。无需连接服务器，通过分析盒内置web端页面；支持web端人脸库管理；支持配置视频流；实时分析视频查看；设置网络； 15.系统需内置嵌入式Linux操作系统。 | 3 | 套 |
| 33 | 智能行为分析盒 | 1.为保证系统的安全稳定，行为分析盒采用嵌入式架构，AIoT边缘AI芯片； 2.为减少噪声，行为分析盒采用无风扇设计，保证产品使用时没有噪声； 3.支持1路HDMI输出，可显示分析画面，画面标注人员目标框和特征点； 4.支持一路千兆网口，用于连接摄像机和管理平台； 5.为保证产品使用安全，行为分析盒采用12V安全供电； 6.行为分析盒支持micro USB接口，SD卡槽； 7.为了便于行为分析盒连接鼠标进行对主机的控制，主机支持≥4个USB2.0 接口。 | 3 | 台 |
| 34 | 智能行为分析管理平台 | 1.行为数据看板 支持管理者或教师查看今日数据、班级数据、教师数据，以曲线图、柱状图、饼图等多种可视化图表和组合进行呈现，方便管理者和教师更好地了解教学行为数据。 （1）今日数据 支持查看今日数据，包括学生参与度、学生活跃度、学生兴奋度、学生抬头率、班级概况、课程数、学生人数、教师人数、课程发言次数分布、参与度前十班级对比、课堂概况、参与度前十班级动作分布、兴奋度前十班级情绪分布、学生动作分布、教师活跃度、教师抬头率、教师动作分布、教师情绪分布、发言次数前十课程、课堂类型。 （2）班级数据 支持从班级维度查看各项数据，包括学生参与度、学生活跃度、学生兴奋度、学生抬头率、学生概况、学生人数、教师人数、课堂类型、学生动作分布、学生情绪分布、发言次数前十、参与度前十对比、课程参与度分析、课程兴奋度分析、学生类型分析、课堂占比、教师行为分布、教师动作分布、教师情绪分布。 （3）教师数据 支持从教师维度查看各项数据，包括学生参与度、学生活跃度、学生兴奋度、学生抬头率、学生概况、学生情绪分布、学生动作分布、发言次数前十、课堂类型、课程兴奋度分析、学生类型分析、课堂占比、我的行为分布、我的动作分布、我的情绪分布。 （4）学生数据 支持从学生维度查看各项数据，包括参与度、活跃度、兴奋度、抬头率、参与课程数、课程发言对比、动作分布、情绪分布、课程参与度分析、课程活跃度分析、课程兴奋度分析、课程抬头率分析。 2.AI课堂 （1）支持创建AI课程，需输入年级、班级、课程、上课时间、主讲人、设备位置等信息。支持单独创建、从课表导入两种方式。 （2）支持按课表时间安排自动上下课，如无课表可手动上下课。支持上课时对课堂进行实时分析，下课时查看分析结果。 ①支持依据人脸和人体目标结合统计每节课程的参与学生人数及名单，并可查看每个学生的课堂表现，包括参与度、活跃度、兴奋度和抬头率。 ②支持按课程统计学生转身、趴桌、举手、低头、扭头、抬头、起立等特殊动作的分布情况，并以可视化图表呈现参与度、活跃度、兴奋度、抬头率等。 ③支持统计学生发言人数，以可视化图表呈现发言次数占比、发言时长占比等。 ④支持对直播画面进行可视化分析，可实时查看教师和学生上课行为。 ⑤支持按课程统计教师板书、讲授的比例，并以可视化图表呈现抬头率、活跃度等。 ⑥支持按课程统计教师和学生的情绪分布情况，以可视化图表呈现消级、平静、积极等占比情况。 ⑦支持通过对师生的课堂行为分析得出课堂的具体类型，包括对话型、练习型、讲授型、混合型四类。 ⑧支持多个课程对比分析，可从课堂参与度、活跃度、抬头率、兴奋度、课堂类型等维度进行对比分析。 （3）支持Windows/Unix/Linux跨平台部署，支持不少于100套边缘计算盒子的数据对接。 （4）支持将分析数据生成不少于6种可视化图表和组合，例如曲线图，柱状图，饼图等，方便教师更好的了解学生行为数据。 3.设备巡视 支持管理者实时观摩课堂教学，实现常态化教学质量督导。 3.人脸库 （1）支持通过移动端来采集教师、学生的人脸信息，并汇总到平台上。可按账号或姓名查找教师信息，按年级、班级、账号或姓名查看学生信息。 （2）本地化部署时支持单个或批量上传人脸信息。 | 3 | 套 |
| 35 | 分析服务器 | 1、处理器：E5-2680V4 (35M/2.4GHz/14C/120W)； 2、芯片组：英特尔® C612芯片组； 3、内存类型：DDR4ECC-R及以上； 4、内存大小：≥16G； 5、硬盘类型：≥3.5寸SATA硬盘； 6、硬盘大小：≥4T； 7、网络控制器：千兆自适应以太网控制器（RJ45接口）； 8、显卡：Aspeed AST2400 BMC及以上； 9、后面板接口：1 x VGA、1 x COM、4 x USB（2 x USB2.0，2 x USB3.0）、2 x RJ45网口、1 x RJ45管理口； 10、前面板接口：2 x USB2.0； 11、外形尺寸：1U机架式/D×W×H：660mm x 433mm x 43.5mm±5mm ； 12、交流电源输入：110V-240V，47～63 Hz。 | 3 | 台 |

| 阿图什市第一中学 |
| --- |
| VR教室 |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、VR 教室硬件设备 |
| 36 | XR体验终端 | VR学习一体机 参数如下： 1.处理器：不低于高通骁龙845 芯片CPU，频率1.7GHz; 2.系统：Android 8.0以上; 3.屏幕：≥3840*2160；5.5英寸屏；≥75Hz刷新率; 4.视场角FOV：≥96°; 5.瞳距自适应：54mm-74mm自适应调节; 6.WIFI：802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接，2X2MIMO技术，双频双天线; 7.内存：≥4GB; 8.闪存：≥64GB UFS2.1; 9.最高支持256GB Micro-SD卡扩展; 10.电池：聚合物锂离子电池; 11.蓝牙：支持5.0; 12.传感器：重力传感器/指南针/陀螺仪; 13.接口：Type-C接口充电，支持快充，3.5mm音频接口Mic; 14.外设：触摸板 蓝牙3DOF手柄; 15.外设模块：手势识别，虹膜识别，脑机接口，心率检测，直供电方案; 16.可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距; 17.内置“护眼模式”低蓝光认证。 | 48 | 台 |
| 37 | 存储卡 | 类型:MicroSD(TF) 规格容量:≥128G 读取速度:≥170MB/S 写入速度：≥100MB/S | 48 | 个 |
| 38 | XR一体机充电柜 | 主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合； 采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等； 采用USB充电模式，方便安全； 高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手； 一体化电源管理系统： A. USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电； B.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备； C.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长。； D.互循环散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保； E.满足宽频电压输入，范围为110V-240V ； 标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全； 柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 | 1 | 台 |
| 39 | 教师授课终端 | 处理器：i5及以上； 内存容量：≥16GB； 显卡：独立显卡； 屏幕刷新率：60Hz； 屏幕尺寸：≥14.0英寸； 固态硬盘（SSD）：≥512G | 1 | 台 |
| 40 | 无线路由器 | 类型：无线路由器； 传输频段；2.4GHz频段，5.0GHz频段； 传输速率：无线5400M；有线10/100/1000M； 自适应WAN/LAN口数量（千兆）不少于4个； 协议标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议。 | 1 | 台 |
| 41 | 无线投屏器 | 分辨率：≥4K/30HZ； 接口：HDMI； 无线模式：音视频同步。 | 1 | 台 |
| 二、VR 智慧教学管理软件 |
| 42 | 学生端控制系统 | 支持场景化的基于任务的学习模式及多分支场景化探索学习模式 ； 支持学生通过该系统输入学号进入到学习模式并接受老师下达的学习课程任务，基于老师端设定的XR 课程内容进行提醒交互式学习、模拟实训、模拟考核三大模式，实现“学练考”高仿真实训学习环境； ★支持XR 学习模式、练习模式、考核模式三种学习模式系统，可由教师教学管理系统进行统一控制； ★支持集中控制和自由操作模式。 | 48 | 套 |
|  | 教师端管理系统 | 可通过 XR 教学系统统一控制所有的XR 教学一体机，让课堂进度可管可控。 配置授权≥45 个； 支持内容分类，包括学科，年级等； 为方便老师课堂使用，状态查询功能要求可清晰显示连接成功； ★为方便老师课堂使用，状态查询功能要求可查询每台XR 头盔的连接状态等信息； 为方便老师课堂使用，要求在管理界面能够一目了然查看所有课程列表； 支持状态查询，可查询 XR 头盔是否接入网络，并显示已接入和未接入的数量； 课堂监控功能：可实现老师对学生 XR 头显内容的监控； 在上课结束后，教师端可实现一键关机； 学号批量导入功能，无需多次录入，且学生端与教师端能够进行自动匹配登录验证功能； ★支持查询学生学习时间、过程等日志信息，支持对 XR 课程模拟考核成绩的数据记录进行查询等； | 1 | 套 |
| 三、VR课程资源、教材 |
| 43 | 初中XR学科精品课（专业版） | VR初中专业版课程数量不少于350节； 初中物理VR课程资源不少于105节，包括但不限于以下内容：真空中的闹钟、杠杆平衡原理、水果电池、阿基米德原理：实验、力矩及力矩原理、牛顿第一运动定律、质量和重量、动能、能量转换、力：推或拉、滚动摩擦力和滑动摩擦力、可再生的能源资源、能量守恒定律、水力发电、凸面镜成像、聚光透镜； 初中化学课程不少于60节，包括但不限于以下内容：物理变化和化学变化、物态、压强对气态物质的影响、化学反应及其特点、化学反应过程中的热变化、 影响原子半径的因素、用过氧化氢制取氧气、化学键合、共价键、化合反应、分解反应、质量守恒定律、化学方程式、分子式、化学平衡、金刚石和石墨的区别； 初中生物课程不少于110节，包括但不限于以下内容：水循环、 细胞到生物、酶作为生物催化剂、动物细胞、洋葱皮和木栓细胞的结构、草履虫中纤毛虫的结构、水藻和硅藻、水的魔力、 裸子植物、食虫类植物、 滤食性摄食、植物、开花植物、单子叶植物茎的内部结构、单子叶植物根的解剖、受精、百合科； 初中地理课程不少于20节，包括但不限于以下内容：气温的变化、五带、北极地理位置、北极涡旋、极昼、南极地理位置、企鹅、冰山与科考站、科考宝地、行政区划、地球和地球仪、聚落与环境等； 初中数学课程不少于40节，包括但不限于以下内容：线和角、图表的介绍、多边形内角、勾股定理、相似三角形、集合的类型等； 初中语文课程不少于5节，包括但不限于蝜蝂之死、茅屋为秋风所破歌、念奴娇 赤壁怀古、爬雪山过草地、将军饮马等； ★物理现象课程不少于5节，内容不限于但包括：磁悬浮原理与现象、激光原理与现象、海市蜃楼原理与现象、磁悬超人原理与现象等； 航天科普课程不少于10节，前往土星、土星探测、好奇号火星探测、飞向木星、穿越猎户座星云、太空之旅、火箭发射、返回舱着陆等。 | 48 | 套 |
| 44 | XR内容创作工具 | （一）XR创编功能： 可视化操作界面：软件操作上使用图形化时序模块，无需额外插件，直接在三维场景中编辑物件动画资源、内容资源、多数字人身份交互空间； 模型/音频自定义扩展：支持由主流模型制作软件制作的FBX、OBJ、GLB、GLTF、STL、PLY、3MF文件及附属动画文件导入编辑器模型库，进行本地自主使用；支持MP3、WAV格式音频文件导入编辑器音频库，进行本地自主使用，支持AI模式的输入文字转语音对话模式等； 资源库支持：资源库包含教育教学所需的万余角色、物件模型与特效资源，百余音乐与音效，200+场景内容，200+全景图内容； ★基础模型拼装：软件包含30余标准几何体素材，可根据需求制作个性化的三维资源，标准几何体支持表面换色。 为了便于多人协作模式的教学，支持可调节两个维度参数的曲面屏模型与异面结构模型中播放PPT、图片、视频等文件。 全景资源/视频图片/文档资源自定义扩展：支持全景图片与全景视频导入播放；支持jpg，png格式图片导入查看；支持MP4格式视频导入播放，支持PPT、PDF文件导入使用。 图片资源效果调节：导入使用的图片资源，可根据需要调节画框外观或无画框效果。 模型资源收藏：可根据自身使用便捷性需求，收藏或者批量收藏模型素材，便于二次使用； ★多环境制作：软件支持3D环境内容创建，制作个性化三维作品内容；同时支持控制台与海龟绘图模式，制作简单内容以及2D绘图作品内容； ★双模式编辑操作：软件支持编辑模式与开发模式；编辑模式中导入资源通过鼠标简易拖拽即可将场景内物件移动到目标位置，在资源上点击鼠标右键可选择进行旋转、缩放、高度与复制操作；开发模式中使用常用商业3D引擎操作模式进行场景内物件的坐标位置、旋转与缩放、拼接等操作调节； ★多平台控制：软件制作完内容后，可导出支持PC、VR、AR、MR、智能手机平台控制编辑安装包独立安装运行，实现多平台可交互课件作品。 编辑视角按需控制：为了便于简单操作，编辑视角支持通过键盘鼠标沿坐标轴X、Y、Z旋转、放大缩小、调节高度； 资源库搜索：支持资源库中通过搜索栏输入关键词，快速查找资源； ★多平台查看：通过软件制作的课件作品，可通过同一账号在PC电脑、安卓智能手机APP，Windows触摸平板观看课件作品； 一键上传云端保存：通过PC设备完成的作品结果，一键上传云端，账号内存储作品数据；通过云服务，无需物理传输，提供便捷的多平台运行体验支持；且作品内容云端传输，支持账号异地登录编辑修改； 模板收藏：自己制作的作品内容，可收藏为模板，便于二次基于模板开发修改； 作品导出：制作的内容可以生成VR、MR、手机等3D交互内容导出；也可导出全景视频、常用高清2k，4k，8k等MP4视频文件； 场景更换：个人作品可在不替换项目内资源、事件编辑数据的前提下，更换场景背景； 3D打印文件：官方资源库模型，支持导出3D打印机适配的文件格式； 作品分享：支持录制不超过15秒的短视频，微信扫码即可获取，并支持分享交流； 支持多种天气系统、170多种天空更换设置、运行中动态改变天气/天空盒、第三人称数字人模式与第一人称模式进行XR内容创作和运行预览；第三人称数字人模式可设定是否允许切换地面/飞行模式。 支持元宇宙教学空间布置，如教学空间、美术空间中的墙面空间布置、花草装饰及桌椅摆放；一键批量布置室内空间中的墙面不少于十个图片、视频、曲面视频的墙面装饰，一键批量对齐元空间墙面装饰画与视频模型，确保元宇宙学习空间美观性与实用性； 教师或学生创建的元宇宙教学空间可一键发布到学校APP中，供本校其他老师同学体验；元宇宙空间发布时，支持封面与加载页自定义设置。 支持与元宇宙教育教学空间系统的打通，课件创作工具软件制作的内容可以一键发布到元宇宙世界空间中使用，可公开发布到高教元宇宙的教学课件频道下，供全校老师学生使用，发布时支持封面自定义。 在时序轴的编辑模式下支持多条时序轴的开始/暂停、添加/删除、筛选功能，支持不少于50种以上事件（触发方式、事件块、时间块、扩展功能）的拖拽、编辑功能，方便教师实现多种角色在教学空间中的交互编辑；支持多平台设备触发方式的编辑。 为了更好满足多个老师的制作习惯，需要支持不限于时序编辑、图形化编程、PYTHON代码编辑模型三种及以上交互操作编辑模式。 为了更好编辑出接近与现实的虚拟仿真内容的交互动画效果，创编工具需支持物理引擎、重力学仿真质量设置、自定义仿真计算函数无限扩展等功能。 系统支持照片换脸生成数字人化身（一个账号可换脸生成30个数字人、支持数字人深度光学动作驱动模型），生成的数字人支持作为普通模型在内容创作时使用。 多场景内容编辑：支持作品内添加多个的场景，并在每个场景中编辑作品内容，并可通过事件在运行时控制场景之间自由切换。除官方三维场景外，同时支持全景球作为子场景。 资源包封装与使用：可将编辑的场景内单个或多个人物、物件特效及资源编辑的时序数据封装为资源包，方便复用或在其他作品编辑中二次使用。资源包同时支持在多人协同教学空间中播放使用。 模型效果调节：官方资源库素材，支持模型自带材质的表面自发光与表面颜色效果调节；第三方导入素材，支持材质球透明度调节 展馆作品支持生成WEB链接，在浏览器访问体验。 支持第三方接口调用与通过接口与第三方通讯，接口数据支持作为数据显示或作为条件触发内容执行。 支持在课件作品中，以模板配置选择题内容。 支持课件配置考评统计，得分统计于后台系统中可查阅。 支持在课件作品中插入数据统计标签，统计内容包含触发/点击次数，资源拿取时长，过程持续时长等内容，统计结果于后台系统中可查阅。 为方便配置物理/化学实验内容，系统提供导线、软管等资源，支持选取/拿起，以及拖拽到接入点，满足各平台的实验操作模拟案例制作。 系统支持根据本机时间自动变换作品/场景的自然天气效果，达到根据生活时间变化日升日落。 支持工业类模型爆炸效果编辑。 为方便关联关系管理，支持广播/广播关联的便捷查看。 （二）典型案例： ★提供的案例至少包括4个XR内容制作的模板工程案例功能，方便教学中快捷拷贝使用，通过趣味性强的主题XR课件内容制作，帮助实训教学；也可通过案例课程的学习，培养学生基础逻辑思维、基础技能和学习兴趣。 | 1 | 套 |
| 四、VR 教室基础设施、培训服务 |
| 45 | VR教学专用桌椅 | 面板：采用25mm厚三聚氰胺板高密度板；四周全自动机器近色封边，所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；可订制各种面板的颜色； 桌腿：采用60（mm)圆管、220度高温静电喷涂； 功能：可多重方式任意组合，适用于各种大型场景 和学习场所； 定制方凳。 | 8 | 套 |
| 46 | 智慧黑板 | 智慧黑板 整机设计 1.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 2.整机通过高低温工作及贮存检测，外壳采用防火材料设计，防潮耐盐雾蚀锈，保证产品可靠性，适应多种教学环境。 3.整机外观尺寸：总体长度≥4200mm、高≥1200mm。中间区域屏幕采用86英寸液晶屏，4K分辨率，显示比例16:9，亮度≥320cd/㎡，对比度≥4000:1；灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。钢化玻璃表面硬度≥6H，保护玻璃具备防眩光效果。 4.整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 5.整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。 6.智慧黑板采用电容全贴合触摸技术，触摸模式支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，在Android、Windows双系统下均可支持≥20点触控。 7.整机支持壁挂和支架安装方式，黑板挂墙结构具有容错机制，支持左右微调，微调距离±20cm，方便安装调节。 8.整机支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别并自动开机。 9.整机具备2.1声道音箱，整机扩声系统总功率不低于50W，有效满足课堂视听需求。 10.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。 11.整机支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 12.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 13.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 14.要求整机屏幕至少支持类纸屏、滤蓝光、类纸屏+滤蓝光等护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时开启。 15.整机支持一根网线即可实现安卓/WINDOUWS双系统同时上网功能，为保证网络速度及稳定性，不接受OPS连接安卓wifi热点或其他软件热点方式同时上网。 16.支持板载无线蓝牙功能，可连接蓝牙音箱耳机等设备，并支持移动设备向大屏端传输文件。 17.整机支持2.4G/5G双频wifi热点，内置无线投屏模块，无需任何外部硬件设备既可支持 Android/IOS/windows移动端进行投屏，且wifi热点打开的同时支持黑板wifi连接外部网络，方便不同课堂教学场景选择 18.整机需内置不低于1600万像素展台，自带LED补光灯，支持5级灯光调节，可支持抬臂自动启动展台软件。 19.摄像头支持在Android和Windows系统下被调用，摄像头像素不小于1300W，摄像头视场角不小于120°。 20.具有不少于8阵列麦克风，支持在Android和Windows系统下被调用，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 21.设备需支持前置≥1路HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口、≥2路USB输入接口（支持双通道）。 22.其它接口：设备需支持≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路VGA输入接口,≥1路AUDIO 输入接口，≥1路RS232输入接口，≥1路YPBPR IN接口，≥1路LAN IN接口，≥1路AV IN接口，≥1路3.5mm耳机输出接口，≥1路SPDIF OUT接口，≥1路TP-USB（触控）接口。 Android系统 1.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2.为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持两种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的五指手势息屏、物理按键一键节能。并具有串口唤醒和网络唤醒的功能。需支持物理按键、虚拟按键实现节能节能/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 3.触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过三根手指长按屏幕可召出悬浮菜单；支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。 4.设备支持悬浮菜单功能，至少包含白板、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 5.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥6个，至少包含开关、音量+、音量-、设置、锁屏、护眼等，其中每个按键不少于两种功能。 6.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 7.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示。 8.产品需内置安卓教学辅助系统，采用CPU不少于四核，主频不低于1.9GHz，安卓系统版本不低于11.0，RAM不低于2G,ROM不低于8G。 9.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备需支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 10.设备需内置NFC 模块，支持刷卡控制开机，每台设备标配不少于2张IC卡。 11.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截图、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下拉、返回、自定义等常用教学按键，自定义至少包含：计时器、投票、日历、相机、签到、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。 12.设备需支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏 13.为方便教师使用，整机支持在任意通道下屏幕左右两侧快捷功能菜单、屏幕底部手势调取系统中控菜单和通过物理按键一键调取中控菜单功能，能快速一键调取白板软件，并整合返回主页、多任务、信号源通道切换、亮度调节、声音调节等功能到同一工具栏菜单，且侧边快捷菜单及底部中控菜单均支持用户打开或关闭功能。 14.要求支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁与触摸锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 15.为适应不同身高操作人员的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现全通道一键下移功能，并不影响正常使用触摸。 智慧备授课管理软件 备课 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期可选择、私密和公开的设置。 3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形等不少于6种形式的特效；支持顺序调整。 6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。 8.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 9.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览； 10.支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行； 11.支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式； 12.支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 13.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。 14.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。 15.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。 16.支持创建课堂活动，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。 授课 1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 5.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。(提供检测报告复印件和查询截图) 6.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等不少于14种学科教学工具。 7.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。 8.数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解； 1.支持将Windows和Android两个系统进行绑定，绑定完成后，实现两个系统的融合。 2.支持组件及应用，默认显示天气组件，至少显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；支持快速调起白板、传屏、展台等应用；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 3.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 4.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 5.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 6.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 7.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 8.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 9.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。 10.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持查看Android应用，可自动获取Android系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上。 11.支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、安卓文件、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。 12.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面。 13.支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置。 14.支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。 15.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。 展台软件 1.界面与功能图标采用中文标识，清晰易用，老师不用查阅帮助即能使用，减少误操作。 2.支持预设选择、批注、橡皮等工具，提供笔的粗细及多种颜色选择，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；支持对实物展示画面进行批注，画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。 3.支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；可任意设置拍照模式，支持设置连续拍照的时间间隔。 4.软件自带虚拟黑板功能，可截取实物展示的某些重点内容进行单独批注讲解；批注后的内容支持保存和二次打开。 。10M/100M/1000M。 | 1 | 台 |
| 47 | 多媒体讲台 | 1.采用环保无甲醛桌面，pvc防水易清洁； 2.气动升降，升降高度710-1100mm； 3.桌面卡槽设计，方便放置教学平板； 4.U型稳固底座，顺滑万向轮，移动更方便； 5.架体采用铝合金+钢架+抛光PU静电喷涂，更稳固更有质感。 | 1 | 台 |
| 48 | VR师资培训及课程开发培训 | 提供XR 师资教学培训、精品课程资源开发培训以及对学校教师的创新 课程开发指导。 第一期进行XR 课程操作及讲课培训；第二期进行课件创作工具操作及场景模型培训；第三期进行课件创作工具控件代码及逻辑语言培训。培训方式分为安装演示培训和授课培训： 在现场培训中，为学校教师实地讲解 XR 设备及课程的操作方法，使教师对 XR 学科课程及XR 课件创作工具有直观的了解，并通过实际应用掌握日常管理和教学的方法； 现场培训采取实地讲解和动手应用相结合的方式进行，保证教师能够正确安装、使用XR 设备及 XR 课件创作工具； 软件及设备正式运行两周后，若校方需要可再安排一次现场答疑与再培训，以提高使用技能； | 1 | 项 |
| AI算法（物理）融合实验室 |
| 实验教学及考评教师端系统 |
| 49 | 实验室教学智能测评 管理软件 | 【教学演示后台】——实验室教学智能测评管理软件 1、系统管理：用户管理、权限管理、菜单管理、等系统设置； 2、系统工具：表单构建，系统接口等功能； 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 4、课堂管理：录入课堂视频；发布课堂实验题库上传； | 1 | 套 |
| 50 | 实验操作软件 | 【实验操作教学演示，课堂学习、实验操作互动反馈】 1、实验教学老师演示投放大屏；同步投屏；同步观看老师授课屏幕，不受视线遮挡影响； 2、课堂作业分发； 3、学生举手查看情况。 | 1 | 套 |
| 51 | 课堂教学软件 | 【精品教案】 1、物理实验视频资料：用托盘天平测量物体的质量;测量固体和液体的密度;用常见温度计测量温度;用刻度尺测量长度、用表测量时间;测量物体运动的速度;用弹簧测力计测量力;用电流表测量电流;用电压表测量电压;用电流表和电压表测量电阻;.探究水在沸腾前后温度变化的特点;探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关;探究液体压强与哪些因素有关;探究浮力大小与哪些因素有关;探究杠杆的平衡条件;探究光的反射定律;探究平面镜成像的特点;探究凸透镜成像的规律;探究通电螺线管外部磁场的方向;探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件;探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点;探究电流与电压、电阻的关系;化学必做实验视频资料。 2、化学实验视频资料：粗盐中难溶性杂质去除;金属的物理性质和某些化学性质;燃烧的条件;溶液酸碱性实验;酸碱的化学性质;氧气的实验室制取与性质;一定溶质量分数的氧化纳溶液配制。 3、生物实验视频资料：观察洋葱鳞片叶;观察人口腔上皮细胞;观察草履虫;观察洋葱根尖细胞分裂永久切片;探究光照对黄粉虫的影响;探究种子萌发的条件;探究光合作用的场所;探究光合作用的原料和产物;探究发生在口腔内的化学消化;观察血液永久涂片。 | 1 | 套 |
| 52 | 实验教学教师端 | 1、主机： CPU Intel I5 12400及以上;内存：≥32G ；SSD硬盘：≥1T 固态硬盘； 2、、≥22寸显示器，IPS全视角 全高清分辨率≥1920*1080； 3、电源接口、HDMI接口、VGA接口、USB接口、网线接口、音频输出入口； 4、扩充性好：配置灵活，≥4个USB2.0，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； ▲实验教学教师端满足如下技术要求： 1、额定电压或额定电压范围：220V±15%； 2、额定频率或额定频率范围：50Hz±10%； 3、额定电流：2.25A±5%； | 1 | 台 |
| 53 | 实验操作 摄录装置 | 1、接口；2个10/100M/1000M自适应以太网口； 2、供电方式：DC12V±10%；PoE供电； 3、视频压缩标准:H.264/H265(MainProfile,BaselineProfile) 4、视频压缩码率设置范围:支持32Kbps～8192Kbps，视频码率可调（分辨率为≥2048×1536） 5、协议:支持ONVIF标准协议。 ▲实验操作摄录装置满足如下技术要求： 1、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 2、拍摄高度≤750mm，满足≥600mm行程拍摄效果； | 1 | 套 |
| 54 | 智能音箱 | 1、声道两声道 ；功率5w×2 ；频率响应60HZ-15KHZ 2、输入灵敏度85db ；信噪比75db ；阻抗4Ω ；色彩黑色 3、产品尺寸≥89.2×89.2×140mm ；重量≥640g 4、功能：智能遥控 语音提示 5、电源供电外壳材质：塑料 6、操作系统：Android(安卓)连接方式：蓝牙连接 Wi-Fi连接 手机热点语言：简体中文 7、语言助手系统：百度麦克风阵列： | 1 | 套 |
| 55 | 企业路由器 | 1、5G MIMO技术：4x4 MIMO；建议宽带：801-1000M 2、防火墙：不支持防火墙； 3、LAN输出口：千兆网口；网口盲插：支持网口盲插 4、IPTV接口：有IPTV接口；天线：外置天线 5、管理方式：APP管理，WEB页面；WAN口类型：电口 6、WAN接入口：千兆网口；支持IPv6：支持IPv6 7、2.4G MIMO技术：4x4 MIMO 8、无线速率：≥6000M；LAN口类型：电口；LAN口数量：≥4个 | 1 | 台 |
| 56 | 22英寸 监控显示器 | 1、≥1080P高清画质； 2、配备VGA、HDMI可链接多种设备。 | 1 | 套 |
| 57 | 算法服务器 | 1，操作系统：Linux 及以上 2，处理器：AI性能 21TOPS（INT8）； CPU ≥6核； 深度学习加速器2个；最高主频 ≥1900MHZ 3，内存：内存 ≥8G；内置存储 ≥16 GB eMMC ≥5.1存储； 4，扩展存储 ≥M.2 SSD接口，扩展≥128G 5，视频编码 视频编码 2*4KP30fps¦ 6*1080P60fps ¦ 14*1080P30fps （H.265&H.264） 视频解码 2*4KP60fps ¦ 4*4KP30fps ¦12*1080P60fps ¦ 32*1080P30fps（H.265） 2*4KP60fps ¦ 6*1080P60fps ¦ 16*1080P30fps（H.264） 6，视频码率 编码主码率1M~8M ，副码率256K~1M 7，云端管理 云端管理 支持一键固件升级；支持云端应用部署安装；外设接口 视频输入接口 3*HDMI 8，视频输出接口 1*HDMI，1*DP 9，网络接口 1*RJ45（10/100/1000Mbps自适应网口） 10，USB接口 2*USB2.0，4*USB3.0； Debug 1*debug； 控制串口 1*RJ45 11，1.2物理规格；电力规格 电压 ≥220V； 功耗 ≥200W； | 3 | 台 |
| 58 | 智能算法节点评分系统 | 1、算法推理基于每桌的两个摄像头，从顶端和侧端两个视角去捕捉学生的实验过程，系统算法会实时检测画面中每一帧的实验设备及状态，通过预设N个场景进行规则定义来识别，判断当前帧是否为某一个评分项的开始节点或结束节点，在开始节点与结束节点内的那一段图像流即为某一个评分点的关键帧。当实验操作考试结束后，算法模块会对评分节点进行快速处理运算，最终输出所有评分点的关键帧片段及得分。 2、依据评分规则和过程从实验测试视频中提取关键帧，这样评卷老师只需要查看关键帧，利用节点评分方式，即可进行快速准确评分。 3、操作系统：Ubuntu 20.04.4 LTS；内核：Linux5.14.0-1047 oem； | 1 | 套 |
| 59 | 服务器机柜 | 1、尺寸：宽600*深900*高1200mm±5mm； 2、厚度：0.8-2.0mm； 3、材质工艺：SPCC优质冷轧钢板，镀锌方孔条，静电喷塑处理； 4、门类型：玻璃门/网门。 | 1 | 个 |
|  |  | 实验教学及考评学生端系统 |  |  |
| 60 | 学生端 实验操作 摄录装置 | 1、记录实验操作过程并形成视频文件,传输至阅卷中心视频服务器。视频文件格式满足H.264/H.265格式，可以用浏览器直接播放。支持负载均衡和分布式并发传送，支持断网续传； 2、多功能网络高清影像采集装置：≥1080P/H.265/多码流/广角/24小时连续录制/RTSP，支持实时采集上传和断网恢复续传； 3、高清多路码流：视频分辨率≥1080P，25帧/s，支持≥200万像素（1920*1080）拍照，码率可定制，支持≥500-4Kbps；支持高清录制和标清预览双码流； 4、高清镜头，摄像头无死角录制连续清晰视频。自动白平衡、自动曝光、畸变矫正； 5、先进的H.265AI/H.265+(兼容≥H.265/H.264）视频压缩技术，超低码率、高清画质；连续录制和自动上传； 6、支持ONVIF标准协议，支持流媒体格式录像文件断网续传。支持录像启停、拍照和摄像头参数网络设置，支持WEB端，CMS，中心管理平台软件MYEYE; 7、提供RJ45以太网接口，10M/100M自适应，支持POE； 8、支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对接等功能； 9、支持≥11寸平板，Windows 10系统及以上。 10、CPU：≥N5095，四核四线程，频率≥2.0GHZ；win10操作系统及以上； 11、内存：≥16G+固态硬盘≥512G； 12、连接方式：Wi-Fi；蓝牙； 13、屏幕尺寸：≥13寸，多点触控，分辨率：≥2160*1440； 14、端口：USB接口Type-C音频接口≥3.5毫米音频接口视频接口USB Type-C； 15、电源：容量4000mAh以下，续航时间约2.5小时； 16、功能：多点触控后置摄像头500W前置摄像头100W。 | 6 | 套 |
| 61 | 学生端 实验操作考评软件 | 1、快速便捷接收课堂测试； 2、实时记录学生做实验的过程； 3、支持举手功能提示，让老师快速响应学生提出的问题。 4、学生互评，增加趣味性； 5、随时浏览课件和相关实验操作知识，包括播放标准实验视频，与老师教学思路同步； 6、支持智能查找功能：分为必做实验视频库、选做实验视频库、分组视频库、演示视频库、探究实验视频库； 7、支持实验现象生成拍照报告、显微镜抓拍等功能； 8、结构化答题卡，让学生通过触摸屏便捷、准确、清晰记录实验数据； 9、支持填图、图像标注，支持表格记录多组实验数据； 10、软件系统仅支持windows。 | 6 | 套 |
|  |  | 远程巡查系统 |  |  |
| 62 | 球形摄像机 | 1、存储编码：H.265； 2、像素：≥400万焦距；支持2-4倍光学变焦； 3、供电方式：poe供电； 4、智能识别：移动识别适用面积：40-80㎡； 5、360°云台旋转，红外夜视。 | 1 | 个 |
| 63 | 电子巡查软件 | 远程监控查看、语音连接、移动监测、8路视频监测。 | 1 | 套 |
|  |  | 系统网络配套 |  |  |
| 64 | 24口千兆POE交换机 | 1，固定端口:24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电; 2，背板带宽：336Gbps/3.36Tbps；包转发率:51/126Mpps； 3，端口数量:≥28个； 4，堆叠功能:可堆叠； 5，电源功率:带PoE，451W； 6，VLAN:支持4 K VLAN;支持 Access/ Trunk/Hybrid/QinQ接入方式;支持基于端口划分VLAN;支持MAC地址自动学习;支持MAC地址自动老化;支持静态MAC表项； 7，QOS:支持流量监管;支持入端口流量限速;支持端口队列调度;支持拥塞避免;支持出端口流暈整形;支持高级IPV46ACL； | 1 | 台 |
| 65 | 视频存储服务器 | 1，可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机； 2，支持H.265、H.264编码前端自适应接入；视频解码格式H.265, Smart265, H.264, Smart264解码能力16x1080P； 3，支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能； 4，2个HDMI接口，1个VGA接口,支持4K输出； 5，支持即时回放功能，在预览画面下对指的定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 6，支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； 7，支持重要录像文件加锁保护功能； 8，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 9，支持24个SATA接口，1个eSATA接口；支持硬盘热插拔；单盘最大支持20TB；阵列类型RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID；扩展存储1个eSATA接口； 10，支持网络容错以及多址设定等应用；网络管理网络协议IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE；外部接口网络接口4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；光口2个SFP千兆光口；串行接口1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口2个USB2.0（前置），2个USB3.0（后置）； 11支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台； 12，支持1+1冗余电源，功耗（不含硬盘）≤100W；可实现功率负载均衡、断电保护； | 1 | 台 |
| 66 | 专用硬盘 | 1、硬盘容量:≥8TB 2、接口类型:SATA III及以上 3、接口速率:≥6Gb/s 4、缓存:≥256MB 5、盘体尺寸:≥3.5英寸 6、转速:≥7200转/分 | 2 | 块 |
| 67 | 一键总控插排 | ≥750°阻燃耐高温，国家强制3C认证。 | 3 | 个 |
| 68 | 室内网络布线 | 千兆速率传输、人工智能标米、精密双绞结构、采用超六类网络布线，国标电源线，业主方需负责把千兆速率标准网络线接到实验室内。 | 1 | 间 |
| 69 | 室内电源布线 | 国标电源线，业主方负责把电源线引到教室讲台处。 | 1 | 间 |
| 70 | 对接费 | 采用超六类水晶头，10A插头。 | 1 | 间 |
| 71 | 系统及设备 安装调试 | 安装、调试。（含一年的质保维护）。 | 1 | 项 |
| 72 | 装修 | 开槽深度≤4公分，采用¢25PVC线管，一根线管走线不能多于4根，电源线与网线间隔不能小于30公分，地面恢复需平整。墙面 | 1 | 项 |
| 智慧实验室管理与服务平台 |
| 单间智慧实验室配置 |
| 73 | 实验教学教师端 （可兼做服务器） | 1. 主机： CPU Intel I5 12400及以上;内存：≥32G ；SSD硬盘：≥1T 固态硬盘； 2，≥22寸显示器，IPS全视角 全高清 分辨率≥1920*1080； 3，电源接口、HDMI接口、VGA接口、USB接口、网线接口、音频输出入口； 4，扩充性好：配置灵活，4个USB2.0，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； ▲实验教学教师端满足如下技术要求： 1、额定电压或额定电压范围：220V±15%； 2、额定频率或额定频率范围：50Hz±10%； 3、额定电流：2.25A±5%； | 1 | 台 |
| 74 | 实验室教学系统 | 一、实验教学教师演示端系统 【实验操作教学演示，课堂学习、实验操作互动反馈】 1、实验教学老师演示投放大屏；同步投屏；同步观看老师授课屏幕，不受视线遮挡影响； 2、随时浏览课件和相关知识，包括播放标准实验视频，与老师教学思路同步； 3、录播回放，精品教案上传资源库； 【精品教案】 1、物理实验视频资料：用托盘天平测量物体的质量;测量固体和液体的密度;用常见温度计测量温度;用刻度尺测量长度、用表测量时间;测量物体运动的速度;用弹簧测力计测量力;用电流表测量电流;用电压表测量电压;用电流表和电压表测量电阻;.探究水在沸腾前后温度变化的特点;探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关;探究液体压强与哪些因素有关;探究浮力大小与哪些因素有关;探究杠杆的平衡条件;探究光的反射定律;探究平面镜成像的特点;探究凸透镜成像的规律;探究通电螺线管外部磁场的方向;探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件;探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点;探究电流与电压、电阻的关系。 2、化学实验视频资料：粗盐中难溶性杂质去除;金属的物理性质和某些化学性质;燃烧的条件;溶液酸碱性实验;酸碱的化学性质;氧气的实验室制取与性质;一定溶质量分数的氧化纳溶液配制。 3、生物实验视频资料：观察洋葱鳞片叶;观察人口腔上皮细胞;观察草履虫;观察洋葱根尖细胞分裂永久切片;探究光照对黄粉虫的影响;探究种子萌发的条件;探究光合作用的场所;探究光合作用的原料和产物;探究发生在口腔内的化学消化;观察血液永久涂片。 二、实验排课预约管理系统 1、根据学校实验需求进行预排课，生成课表，器材清单 2、支持仪器借用记录的查看和一键借用和归还； 3、根据老师需求进行预约创新性实验等； 三、实验课时及巡课管理系统 1、实验课时拍摄管理：自动拍摄，记录，上传相关信息； 2、巡课管理：领导实时巡课，综合评定等记录； | 1 | 套 |
| 75 | 实验室管理与服务 系统 | 一、实验室仪器管理与服务系统 1、期初建账功能：实现对期初账务数据的生成，包括：建账品种、科目、建账数量、建账金额等； 2、仪器库点库存管理：按科目和按房间对仪器进行管理，按照树状菜单，依次选择楼栋、楼层、房间、仪器柜、仪器柜层、对归属的仪器进行管理；仪器列表信息的展示，展示内容包括：物品编号、物品名称、规格型号、单位、数量、单价（元）、金额。可按照物品编号和名称检索相应的物品。 3、仪器入库，仪器出库，仪器借还管理，报损物品统计上报； 3、仪器台账，仪器盘点； 4、标签生成和打印管理； 二、危化品室管理系统 1、试剂及危化品购买、入库、领用、储存、归还、使用及报废的全生命周期管理； 2、对试剂及危化品台账记录及查询； 3、危化品柜监控：温湿度，TVOC； 三、实验室固定资产管理系统 1、实验室固定资产信息建档，标签生成和打印管理； 2、实验室固定资产盘点； 3、报损物品统计上报； | 1 | 套 |
| 76 | 大数据（校级）系统 | 一、实验教学统计管理 1、实验开出记录，预约记录； 2、计划完成情况，实验开出统计，实验进度统计； 3、不合格实验记录； 二、实验室及资产统计管理 1、教学仪器资产汇总和查询，仪器报损统计，仪器借还统计； 2、试剂耗材统计和上报记录，危化品监控数据及异常记录； 3、固定资产统计和查询； | 1 | 套 |
| 77 | 实验操作 摄录装置 | 1、接口；2个10/100M/1000M自适应以太网口； 2、供电方式：DC12V±10%；PoE供电； 3、视频压缩标准:H.264/H265(MainProfile,BaselineProfile) 4、视频压缩码率设置范围:支持32Kbps～8192Kbps，视频码率可调（分辨率为≥2048×1536） 5、协议:支持ONVIF标准协议。 ▲实验操作摄录装置满足如下技术要求： 1、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 2、拍摄高度≤750mm，满足600mm行程拍摄效果； | 1 | 套 |
| 78 | 智能音箱 | 1、声道两声道 ；功率5w×2 ；频率响应60HZ-15KHZ 2、输入灵敏度85db ；信噪比75db ；阻抗4Ω ；色彩黑色 3、产品尺寸≥89.2×89.2×140mm ；重量≥640g 4、功能：智能遥控 语音提示 5、电源供电外壳材质：塑料 6、操作系统：Android(安卓)连接方式：蓝牙连接 Wi-Fi连接 手机热点语言：简体中文 7、语言助手系统：百度麦克风阵列： | 1 | 套 |
| 79 | 企业路由器 | 1、5G MIMO技术：4x4 MIMO；建议宽带：801-1000M 2、防火墙：不支持防火墙； 3、LAN输出口：千兆网口；网口盲插：支持网口盲插 4、IPTV接口：有IPTV接口；天线：外置天线 5、管理方式：APP管理，WEB页面；WAN口类型：电口 6、WAN接入口：千兆网口；支持IPv6：支持IPv6 7、2.4G MIMO技术：4x4 MIMO 8、无线速率：6000M；LAN口类型：电口；LAN口数量：≥4个 | 1 | 台 |
| 80 | 千兆交换机 | 1、接口数：≥5口 ； 2.传输速率：10M/100M/1000Mbps ； 3、LED指示器：每台设备具有1个Power指示灯，每端口具有1个Link/Ack指示灯 4、支持符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备（PD）； 5、PoE端口优先级机制； | 1 | 台 |
| 81 | NVR存储器 | 1、压缩标准：265压缩； 2、视频分辨率：3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz； 3、视频制式：视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264； 4、图像质量：预览分屏：1/4/6/8画面； 5、视频输入：≥8路； 6、视频输出：1个HDMI接口，1个VGA接口； 7、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； 8、硬盘容量：≥2T+4T。 | 1 | 台 |
| 82 | 球形摄像机 | 1.存储编码：H.265； 2.像素：≥400万焦距；支持2-4倍光学变焦； 3.供电方式：poe供电； 4.智能识别：移动识别适用面积：40-80㎡； 5.360°云台旋转，红外夜视； | 1 | 个 |
| 83 | 一键总控插排 | ≥750°阻燃耐高温；国家强制3C认证； | 2 | 个 |
| 84 | 室内网络布线 | 千兆速率传输、人工智能标米、精密双绞结构、采用超六类网络布线，国标电源线，业主方需负责把千兆速率标准网络线接到实验室内。 | 1 | 间 |
| 85 | 室内电源布线 | 国标电源线。业主方负责把电源线引到教室讲台处。 | 1 | 间 |
| 86 | 系统及设备 安装调试 | 安装、调试。（含一年的质保维护） | 1 | 项 |
| 实验室教师端演示系统配置 |
| 87 | 实验室教学智能测评 管理软件 | 【教学演示后台】——实验室教学智能测评管理软件 1、系统管理：用户管理、权限管理、菜单管理、等系统设置； 2、系统工具：表单构建，系统接口等功能； 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 4、课堂管理：录入课堂视频；发布课堂实验题库上传； | 1 | 套 |
| 88 | 实验操作软件 | 【实验操作教学演示，课堂学习、实验操作互动反馈】 1、实验教学老师演示投放大屏；同步投屏；同步观看老师授课屏幕，不受视线遮挡影响。 2、课堂作业分发。 3、学生举手查看情况。 | 1 | 套 |
| 89 | 课堂教学软件 | 【精品教案】 1、物理实验视频资料：用托盘天平测量物体的质量;测量固体和液体的密度;用常见温度计测量温度;用刻度尺测量长度、用表测量时间;测量物体运动的速度;用弹簧测力计测量力;用电流表测量电流;用电压表测量电压;用电流表和电压表测量电阻;.探究水在沸腾前后温度变化的特点;探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关;探究液体压强与哪些因素有关;探究浮力大小与哪些因素有关;探究杠杆的平衡条件;探究光的反射定律;探究平面镜成像的特点;探究凸透镜成像的规律;探究通电螺线管外部磁场的方向;探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件;探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点;探究电流与电压、电阻的关系;化学必做实验视频资料。 2、化学实验视频资料：粗盐中难溶性杂质去除;金属的物理性质和某些化学性质;燃烧的条件;溶液酸碱性实验;酸碱的化学性质;氧气的实验室制取与性质;一定溶质量分数的氧化纳溶液配制。 3、生物实验视频资料：观察洋葱鳞片叶;观察人口腔上皮细胞;观察草履虫;观察洋葱根尖细胞分裂永久切片;探究光照对黄粉虫的影响;探究种子萌发的条件;探究光合作用的场所;探究光合作用的原料和产物;探究发生在口腔内的化学消化;观察血液永久涂片。 | 1 | 套 |
| 90 | 实验教学教师端 | 1、主机： CPU Intel I5 12400及以上;内存：≥32G ；SSD硬盘：≥1T 固态硬盘； 2、≥22寸显示器，IPS全视角 全高清 分辨率≥1920*1080； 3、电源接口、HDMI接口、VGA接口、USB接口、网线接口、音频输出入口； 4、扩充性好：配置灵活，4个USB2.0，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； ▲实验教学教师端满足如下技术要求： 1、额定电压或额定电压范围：220V±15%； 2、额定频率或额定频率范围：50Hz±10%； 3、额定电流：2.25A±5%； | 1 | 台 |
| 91 | 实验操作 摄录装置 | 1、接口；2个10/100M/1000M自适应以太网口； 2、供电方式：DC12V±10%；PoE供电； 3、视频压缩标准:H.264/H265(MainProfile,BaselineProfile) 4、视频压缩码率设置范围:支持32Kbps～8192Kbps，视频码率可调（分辨率为≥2048×1536） 5、协议:支持ONVIF标准协议。 ▲实验操作摄录装置满足如下技术要求： 1、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 2、拍摄高度≤750mm，满足600mm行程拍摄效果； | 1 | 套 |
| 92 | 智能音箱 | 1、声道两声道 ；功率5w×2 ；频率响应60HZ-15KHZ 2、输入灵敏度85db ；信噪比75db ；阻抗4Ω ；色彩黑色 3、产品尺寸≥89.2×89.2×140mm ；重量640g 4、功能：智能遥控 语音提示 5、电源供电外壳材质：塑料 6、操作系统：Android(安卓)连接方式：蓝牙连接 Wi-Fi连接 手机热点语言：简体中文 7、语言助手系统：百度麦克风阵列： | 1 | 套 |
| 93 | 企业路由器 | 1、5G MIMO技术：4x4 MIMO；建议宽带：801-1000M 2、防火墙：不支持防火墙； 3、LAN输出口：千兆网口；网口盲插：支持网口盲插 4、IPTV接口：有IPTV接口；天线：外置天线 5、管理方式：APP管理，WEB页面；WAN口类型：电口 6、WAN接入口：千兆网口；支持IPv6：支持IPv6 7、2.4G MIMO技术：4x4 MIMO 8、无线速率：6000M；LAN口类型：电口；LAN口数量：≥4个 | 1 | 台 |
| 94 | 千兆交换机 | 1、接口数：≥5口 ； 2.传输速率：10M/100M/1000Mbps ； 3、LED指示器：每台设备具有1个Power指示灯，每端口具有1个Link/Ack指示灯 4、支持符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备（PD）； 5、PoE端口优先级机制； | 1 | 台 |
| 95 | NVR存储器 | 1、压缩标准：265压缩； 2、视频分辨率：3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz； 3、视频制式：视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264； 4、图像质量：预览分屏：1/4/6/8画面； 5、视频输入：≥8路； 6、视频输出：1个HDMI接口，1个VGA接口； 7、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； 8、硬盘容量：≥2T+4T。 | 1 | 台 |
| 96 | 球形摄像机 | 1.存储编码：H.265； 2.像素：≥400万焦距；支持2-4倍光学变焦； 3.供电方式：poe供电； 4.智能识别：移动识别适用面积：40-80㎡； 5.360°云台旋转，红外夜视； | 1 | 个 |
| 97 | 一键总控插排 | ≥750°阻燃耐高温；国家强制3C认证； | 2 | 个 |
| 98 | 室内网络布线 | 千兆速率传输、人工智能标米、精密双绞结构、采用超六类网络布线，国标电源线，业主方需负责把千兆速率标准网络线接到实验室内。 | 1 | 间 |
| 99 | 室内电源布线 | 国标电源线。业主方负责把电源线引到教室讲台处。 | 1 | 间 |
| 100 | 系统及设备 安装调试 | 安装、调试。（含一年的质保维护） | 1 | 项 |
| 音乐器材 |
| 101 | 电子琴钢琴 | 键盘 GAS-II 88键逐级配重标准键盘II 力度 ≥4级（3级+OFF) 显示 中英文LCD液晶显示 复音数 ≥128 音色 ≥643种旋律音色（包含≥81种中国民族音色）+≥17组键盘打击乐（包括≥257种打击乐音色） 叠加/分割 键分离、双音色 节奏 ≥260预置节奏（包含≥40种中国民族节奏+≥20种钢琴家节奏）+≥10种用户节奏 节奏控制 启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、四变奏 速度 30-280 内置乐曲 ≥175首+120歌本 人声伴唱 使用音频录音可录制人声效果、7种人声效果（延时效果、震音效果、移调效果、低保真效果、过载效果、合唱效果、压缩效果）、每种效果可单独或叠加使用、可调节各参数范围 演奏增强 力度响应、延音、双钢琴、联奏、单触键设置 音高调节 移调、八度、音调 音效 全局DSP数码效果、全局均衡、混响、合唱、和声、明亮度、调音台 录音 音频录音 6轨录音（1伴奏轨+5旋律轨）+16轨MIDI通道录音、10用户歌曲 注册记忆 96个注册记忆(16记忆库x 6存储) 智能学习系统 歌曲跟奏学习、歌本学习、演奏帮助、节拍器 智能APP学习：通过USB接口与苹果设备连接 控制按钮 音量控制、明亮度控制、人生效果（延时效果、震音效果、移调效果、低保真效果、过载效果、混响效果、压缩效果）、数码效果、示范区、节奏直选、启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、插入C、插入D、和弦模式、伴奏音量+/-、速度+/-、击拍设速、节拍器、钢琴、移调+/-、调音台+/-、功能菜单+/-、音色、节奏、歌曲/歌本、数据转盘、音色示范曲、+/是、-/否、音色直选键、单触键设置、记忆库、记忆储存、记忆1/录音伴奏轨、记忆2/录音旋律轨1、记忆3/录音旋律轨2、记忆4/录音旋律轨3、记忆5/录音旋律轨4、记忆6/录音旋律轨5、双音色、下音色、双钢琴功能、双钢琴八度、联奏功能、录音、音频录音、USB设备、电源开关 接口 电源接口、耳机接口、2个MIC接口、音频输入/输出接口、USB MIDI 接口、MIDI IN/OUT/THRU接口、U盘接口、三踏板接口 电源供电 AC 220V (自动关机、定时调节) 扬声器 低音喇叭40Wx2 高音喇叭 70Wx2 尺寸 ≥1386 x 535 x 906(mm) 重量 ≥60KG 附件 用户说明书、售后保修证书 | 2 | 架 |
| 102 | 小提琴 | 采用手工制作，云杉面板均匀，欧料精致枫木背板，18年自然风干，巴西乌木指板，琴面立体圆边。 | 2 | 个 |
| 103 | 手风琴 | 1.琴箱：长≥458mm，宽≥190mm 2.风箱：17折-18折 3.键盘音列：≥3排、音域：从F到A 4.键盘变音器：≥5个变音+1个总还原 5.贝司：≥96个键钮，≥6排 中心距：≥14mm 行距：≥9mm 6.贝司变音器：≥3变音 7.贝司音列：≥5排 音域从C#到F# 8.手风琴净重：≥9.5KG 毛重：≥11.5KG 9.琴壳材料：采用段碳纤维增强树脂基复合材料 10.包装外形尺寸：56cm*33cm*57cm±3cm 11.键盘：37个条形琴键，中心距≥20mm，琴键宽度≥19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利。 | 1 | 个 |
| 104 | 唢呐 | 黑檀乌木D/F/G 采用传统手工工艺制作，采用黑檀乌木搭配镀白碗 | 1 | 个 |
| 105 | 钢琴 | 1.尺寸和重量 1高度:≥1200mm 2长度：≥1500mm 3宽度：≥600mm 4重量：≥250kg 5 琴弦：采用罗丝劳（ROSLAU）琴钢丝，1#低音弦长度：1143mm，使音色优美稳定。 6弦槌：采用优质呢毡不易变形，重量：约6－10克。 7音板：采用实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：≥1435×888mm2。 2材料： 1 音板：采用云杉实木径切板制作的实木音板，具有永久性、非装饰性的标识，不易变形开裂。 2弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。 3弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。 4弦轴：45＃钢（调质处理）。 5中踏瓣：专用钢丝拉线。 6活动杆：特种金属。 7 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。 8 键盘盖：采用优质原装内置缓降。 9 踏板：优质五金件，全功能三瓣式。 10外观涂装：采用国内名牌不饱和安全耐用，树脂环保漆，并用静电喷涂，漆面光亮平整。 11键盘：全音域88键，采用优质红松。 | 2 | 架 |
| 106 | 扬琴 | 酒红色，月下荷塘团，402扬琴 | 1 | 架 |
| 美术 |
| 107 | 素描纸 | ≥4开，≥20张/袋；采用优质木浆，纹理清晰细腻，附着力强，易上铅。 | 20 | 包 |
| 108 | 水粉纸 | 规格：≥4开，每袋≥20张；采用优质木浆，色彩层次分明，吸水性好。 | 10 | 包 |
| 109 | 水彩纸 | 规格：≥4开，每袋≥10张；采用优质木浆，纹路清晰自然，不易起毛。 | 10 | 包 |
| 110 | 马克笔 | ≥24色，双笔头，耐磨 | 7 | 盒 |
| 111 | 丙烯马克笔 | ≥24色，不透光，不晕染 | 10 | 盒 |
| 112 | 高白泥 | 原矿高岭土成分，烧制效果特别白，泥料细腻，湿度适中，添加天然井水，保质期长，特殊消毒处理，被广泛用于陶艺课堂。 | 200 | KG |
| 113 | 透明釉 | 天然矿物，无毒，环保 | 20 | KG |
| 114 | 氧化铝粉 | 硬度高，磨削力强，性能稳定 | 500 | 克 |
| 115 | 修坯夹具 | 材质：ABS，直径：≥39cm； | 1 | 台 |
| 116 | 陶艺水拓画颜料 | 规格：≥25ml，各色 | 20 | 瓶 |
| 117 | 牛胆汁 | 可以增强颜料的扩散性，降低水的表面张力，使颜料在水中扩散更加迅速均匀，混色效果会非常好。 | 300 | ml |
| 118 | 浓缩画液 | 水拓画浓缩画液，无毒无味，安全使用 | 5 | KG |
| 119 | 水拓画画粉 | 安全环保，高浓度，可安全使用。 | 2 | KG |
| 120 | 圆形画框 | 圆形直径≥50cm，亚麻 | 5 | 个 |
| 121 | 椭圆形画框 | 椭圆形，≥50*40cm，亚麻 | 10 | 个 |
| 122 | 画框 | 尺寸：≥60*40cm，亚麻 | 10 | 个 |
| 123 | 油画亚麻布 | 亚麻细纹，幅宽≥170cm | 10 | 米 |
| 124 | 扇形笔 | ≥六只装 | 2 | 套 |
| 125 | 调色油 | 油画用≥500ml | 2 | 瓶 |
| 126 | 松节油 | 艺用松节油，≥500ml | 2 | 瓶 |
| 127 | 石板 | ≥34*34cm4块 | 2 | 板 |
| 128 | 马脚 | 高≥58cm | 4 | 个 |
| 129 | 紫砂泥 | 材质：石英、云母、赤铁矿和粘土，方便使用和保存，适合捏塑，颜色偏紫红色，烧成温度≥1200-1380℃。 | 100 | KG |
| 130 | 陶泥 | 采用原矿石生产，不含化工制剂，无毒、无味、不伤手，安全，环保。 | 100 | KG |
| 体育器材 |
| 131 | 跳绳 | 短绳的规格：长度≥3000mm，直径≥5mm，重量不小于120g；柄的规格：长度≥170mm，直径≥33mm（握手柄），重量不小于160g（2个） | 50 | 个 |
| 132 | 防滑垫 | 表面坚韧耐磨、抓地力强、缓冲减震，静音降噪。 | 150 | 平方 |
| 133 | 手绷带 | 纯棉，有弹力、吸汗透气 | 40 | 个 |
| 134 | 手靶 | 加厚PU、耐磨透气抗击打 | 10 | 双 |
| 135 | 沙袋 | 超纤皮、防刮耐磨、抗潮耐久、EVA缓冲内胆，环保碎片填充层 | 5 | 个 |
| 136 | 架子 | 无需固定，保稳不晃、高强承重、加粗钢材、三角支撑、U型底座易于安装 | 2 | 个 |
| 137 | 哑铃 | ≥20KG 纯铁电镀哑铃、≥12片 | 25 | 付 |
| 138 | 头盔 | 拳击全面部头盔，透明横档，保护面部安全、PU外层，内里高倍密度泡沫。有效避免缓冲。 | 6 | 套 |
| 139 | 分队服 | 颜色鲜艳、舒适透气、吸汗易干，可定制图案颜色。 | 150 | 套 |
| 140 | 反应棍 | 拳击训练用、高弹性，防爆裂加厚PU皮缝线结实 | 8 | 根 |
| 141 | 重拳盾靶 | 耐磨抗撕裂，软硬两面设计，加固手柄。 | 6 | 个 |
| 142 | 沙袋链条 | 360度万向旋转器，加厚镀锌涂层加粗链条 | 20 | 套 |
| 143 | 足球大门网 | ≥7人制 聚乙烯材质、抗晒耐磨 | 3 | 套 |
| 144 | 足球大门网 | ≥5人制 聚乙烯材质、抗晒耐磨 | 5 | 套 |
| 145 | 篮球架 | 移动箱式篮球架，臂长≥2.25米m,配高强度玻璃篮板,1、篮圈上沿离地≥3.05米,篮板下沿距地面≥2.90m， 2、产品用材：篮球架底座采用铁板折边拼焊而成，尺寸≥1000*2000mm,底座前立柱支撑架采用槽钢制作，篮板规格：≥1800 mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，钢架包边,具有透明度高，耐侯性好，耐腐蚀，不易模糊等特点。4、篮网配钢制12孔国标篮网。 | 2 | 套 |
| 146 | 大垫子 | 大体操垫规格为≥2000×1000×100mm。垫套材质为≥4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。 | 25 | 个 |
| 147 | 小垫子 | 小体操垫规格为≥1200×600×50mm。垫套材质为≥4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。 | 30 | 个 |
| 148 | 羽毛球 | 球头：复合软木、精选毛片、优质鸭毛，毛片耐打性强、羽毛纤维紧密 | 100 | 盒 |
| 149 | 身高体重测试仪 | 测量范围：身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.3kg 1、全自动直接测量身高与体重，反映被测试者身体匀称度和BMI数值； 2、预留接口，可外接音箱； 3、身高测试采用电机加光栅感应，自动测量身高，不易受外在环境干扰； 4、身高触头采用可折叠式点触设计，不易损坏，数据不受外界干扰； 5、体重底座采用铝制材质成套铸型，配置4个防滑轮触垫，体重感应区使用一体式体重传感器，划定建议站立区域，测试精度高、耐疲劳、寿命长； 6、测试仪外设具备语音功能，可同步播报身高体重数值； 7、测试仪外设采用真彩TFLCD液晶显示屏，可直观显示测试数值（BMI、身高体重）； 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 个 |
| 150 | 握力测试仪 | 测量范围：0kgf－100kgf 分度值：0.1kgf 误差：±0.3kgf 1、自动测量握力，反映受测者前臂和手部肌肉力量； 2、握力手柄坚固耐用，拉环距离可根据手型大小自由调节； 3、测试仪外设具有开关和清零的功能； 4、测试仪外设采用环保材质，使用2节常规电池，应对突发电源情况； 5、测试仪外设具备语音功能，可同步播报测试数值； 6、预留接口，可外接音箱； 7、测试仪外设采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，可直观显示测试数值； 8、测试仪内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 个 |
| 151 | 立定跳远测试仪 | 测量范围：0cm～320cm 分度值：0.1cm 误差： ±1cm； 1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平； 2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用； 3、可设定测试次数为1-3次，自动显示最好成绩，满足不同段学生； 4、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害；跳远测试垫子宽度1.2米 5、采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，显示内容丰富，可显示中文、英文、数字和其它符号，双屏幕显示即使成，使测试者实时观看自身自身测试成绩； 6、配有犯规功能，使测试成绩公平公正； 7、预留接口，可外接音箱； 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 个 |
| 152 | 50米测试仪 | 测量范围：0～9999.9S 分度值：0.01s 误差：±1.5% 1、自动测量50米跑的时间，通过较短距离的高强度跑反映人体移动的速度和灵敏度； 2、可扩展测试100米、150米、200米、400米跑测量器； 3、测试外设具有收缩，升降功能； 4、测试外设标明起点接收、终点接收字样，便于使用方一眼明了； 5、采用三角架设计，更大程度降低使用面积浪费； 6、预留接口，可外接音箱； 7、主机预留USB接口，可直接插入U盘导出测试名单信息； 8、主机内置双芯片存储备份功能，能实时查看当前储存条数（已占空间）和总空间储存条数，备份存储数据可达100000条以上； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/，≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用≥7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 个 |
| 153 | 肺活量测试仪 | 测量范围： 0mL～9999mL 测量分度值：1mL 误差：±2.5% 1、 自动测量人体一次呼吸的最大气体通量； 2、 吹管可自由拆卸冲洗，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康； 3、测试仪外设具备语音功能，可同步播报测试数值； 4、★吹桶与气压传感器采用软长管连接，具有冷凝水蒸气功能从而防止产生积水而影响测量精度，防补气功能，补气时自动锁定数据。 5、测试仪外设设有换气锁定成绩防作弊功能； 6、预留接口，可外接音箱； 7、测试仪外设采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，可直观显示测试数值； 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 个 |
| 154 | 坐位体前屈测试仪 | 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： ±0.2cm 1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的 伸展性和柔韧性； 2、测试外设采用铁制框架结构，搭配皮革硬垫； 3、测试外设推手采用铁制构成，使用时间延长； 4、测试外设搭配小屏幕，实时显示测试成绩； 5、测试外设采用组装形式，测试铁制皮革硬垫可单独使用； 6、测试仪外设配备4个防滑轮垫，可调节测试垫高度； 7、预留接口，可外接音箱； 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 台 |
| 155 | 100米测试仪 | 测量范围：0～9999.9S 分度值：0.01s 误差：±1.5% 1、自动测量50米跑的时间，通过较短距离的高强度跑反映人体移动的速度和灵敏度； 2、可扩展测试100米、150米、200米、400米跑测量器； 3、测试外设具有收缩，升降功能； 4、测试外设标明起点接收、终点接收字样，便于使用方一眼明了； 5、采用三角架设计，更大程度降低使用面积浪费； 6、预留接口，可外接音箱； 7、主机预留USB接口，可直接插入U盘导出测试名单信息； 8、主机内置双芯片存储备份功能，能实时查看当前储存条数（已占空间）和总空间储存条数，备份存储数据可达100000条以上； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 个 |
| 156 | 足球 | 5号球 5# 重量410-450g 周长680-700mm 丁基内胆 球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于35g，含胶量不低于35%。中胎橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。 | 100 | 个 |
| 157 | 排球 | 5# 重量260-280g 周长650-670mm 丁基内胆 球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于35g，含胶量不低于35%。中胎橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。 | 70 | 个 |
| 158 | 篮球 | 7# 重量567-650g 周长749-780 mm 丁基内胆 球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线， | 70 | 个 |
| 159 | 电子发令枪 | 双灯电子发令器 预备（红灯常亮）发令（绿灯爆闪） | 1 | 套 |
| 160 | 乒乓球台 | 移动性室外SMC乒乓球台面，材质符合GB/T 15568-2008标准中规定的M2S2F3 SMC片材的技术要求，由SMC片状模塑料整体高温模压一次成型。球台长度2740mm，宽度1525mm，高度760mm。底架采用彩虹腿设计结构，台腿使用不小于φ60×2.5mm优质钢管。台面与彩虹支腿连接处的托架采用不低于20×30mm×2.5mm的优质方管. 彩虹弧形管之间有横撑，所有撑管采用不低于42×2.5mm的优质圆管，增加台面的强度，螺栓连接牢固；抬腿外边距两端台边200mm，任何撑档离地大于300mm，保证使用者的运动安全。要安装方便，结构稳定。 | 2 | 套 |
| 161 | 跳高架子 | 比赛用标准的 双立柱铝合金材质，底座由加厚钢板整体折边而成 | 2 | 套 |
| 162 | 跳高垫子 | 2米＊2米＊40厘米套经缝纫组合，四角为直角，每个角均有皮革复合保护，棱 角加白牙子，置4-6个把手。 | 2 | 个 |
| 163 | 羽毛球拍子 | 成人拍标准；球拍穿线为呢绒线，拉线16磅以上；手柄用2号柄，柄皮用PU材质，厚度不低于0.5mm；铝合金材质、经过热处理，具有很好的弹性；球拍表面涂层附着力好，不易脱落。 | 50 | 双 |
| 阿图什市第七中学 |
| 物理综合实验室配置清单 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 164 | 教师演示台 | 1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用桥型金属拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 张 |
| 165 | 学生实验桌 | 1、尺寸：≥1200（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、台面：采用≥20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥574*55*165mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥558*53*130mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥39*89mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥34*69mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥41*24mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥44*91mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 24 | 张 |
| 166 | 功能柱 | 1、尺寸：≥345（长）×220（宽）×745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 | 24 | 台 |
| 167 | 教师电源 | 1、电源面板采用彩色PVC贴面，按键操作。 2、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、C、D四组控制学生220V市电电源。 3、220V/6A新国标五孔插座。 4、交流电源0-30V/3A，通过面板按键叠加选取，电压分辨率为2V，三位半数字电压表实时显示当前交流输出电压值。 5、直流稳压电源0-27V/3A，通过面板上行、下行按键点动选取，电压分辨率为0.1V，三位半数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值。 6、9V±10% 10S大电流输出。 7、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。 | 1 | 台 |
| 168 | 学生实验电源 | 1、学生安全电源设置在学生桌书包斗之间，每2个学生用一台电源。 2、学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。 3、轻触操作控制、数码显示交直流电压。 4、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 5、学生低压交流电源电压为0-30V/2A输出。 6、学生低压直流电源电压为0-30V/2A输出。 7、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 | 24 | 个 |
| 169 | 教师椅 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 1 | 张 |
| 170 | 学生实验凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为≥1.8mm厚钢制托盘，使得凳子更加稳固，凳面与托盘采用防脱螺帽连接。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。 3、结构：采用螺杆升降，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 48 | 张 |
| 171 | 电气布线(地面以上部分) | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用≥2.5mm2优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用≥1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 1 | 套 |
| 172 | 调试安装 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 3、确保所供货设备能正常投入使用。 | 1 | 套 |
| 173 | 防静电地板 | 陶瓷面≥600mm*600mm | 101 | 平方 |
| 物理准备室配置清单 |
| 174 | 准备桌 | 1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）； 2、结构：全钢结构，分段式，上部抽屉，下部对开门储存柜。 3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用桥型金属拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 张 |
| 175 | 仪器柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm。 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条≥≥30*15*940mm镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、内部无可视金属材料，确保了设备耐腐蚀性。 10、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 8 | 个 |
| 176 | 仪器架 | 1、规格：≥1290*450*1950mm。 2、材质：全钢结构，防水耐磨耐腐蚀碳钢材质，折叠一体式立柱，加厚可调节层板。 3、层板：5层钢制可调节层板。 4、用于放置仪器箱及气垫导轨、光学力学导轨等大型仪器设备。 | 2 | 个 |
| 初中物理教学仪器 |
| 177 | 计算器 | 函数型 | 4 | 个 |
| 178 | 一般 |  |  |  |
| 179 | 钢制黑板 | ≥900mm×600mm，双面 | 1 | 个 |
| 180 | 打孔器 | 四件。产品性能、外观、结构应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 | 1 | 套 |
| 181 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 1 | 个 |
| 182 | 打孔器夹板 | 由上板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成 | 1 | 个 |
| 183 | 打孔器刮刀 | 中学实验室用工具，由壳体及油石组成。油石为白刚玉料。壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 1 | 个 |
| 184 | 手摇钻孔器 | 可钻直径尺寸为：φ6㎜、φ8mm、φ10㎜、φ12㎜ | 1 | 个 |
| 185 | 直联泵 | 单相 | 1 | 个 |
| 186 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相 | 1 | 个 |
| 187 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 1 | 个 |
| 188 | 抽气筒 | 应符合JY223-87的有关要求 | 1 | 个 |
| 189 | 打气筒 | 自行车用 | 1 | 个 |
| 190 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 1 | 个 |
| 191 | 仪器车 | 1、用于实验室取放物品时使用的仪器小车。2、仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm。3、车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4、车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。5、车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。6、整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 192 | 水准器 | 1、气泡式,铝制。2、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象；3、水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。4、外形尺寸：≥290mm×17mm×47mm。 | 2 | 个 |
| 193 | 充磁器 | 充磁面为铝面板 | 1 | 个 |
| 194 | 生物显微镜 | 640×。 | 1 | 台 |
| 195 | 放大镜 | ㈠适用范围：小学科学教学分组实验用.㈡技术要求：1.手持式，有效通光孔不小于40mm，放大倍数为3X。2.应符合JY/T0378-2004标准有关要求。 | 25 | 个 |
| 196 | 望远镜 | 双筒，≥7×35 | 1 | 个 |
| 197 | 天文望远镜 | 专业观星，高倍高清，折射式 | 1 | 台 |
| 198 | 酒精噴灯 | 坐式。 | 1 | 个 |
| 199 | 微波炉 | 商品产地：中国大陆 操控方式：电脑版 类别：微波炉 容量：≥23L 尺寸：493mm*389mm*288mm±2.5mm 功能：加热 内胆材质：涂层 开门方式：侧开门 能效等级：三级能效 | 1 | 台 |
| 200 | 听诊器 | 普通医用听诊器； 听诊器传音应清晰；耳环弹片应用弹簧钢制成；耳环的弹力应适宜，弹性良好。符合YY 91035-1999要求。 | 1 | 个 |
| 201 | 注射器 | ≥100mL | 2 | 只 |
| 202 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 1 | 个 |
| 203 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 2 | 个 |
| 204 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 25 | 个 |
| 205 | 支架 |  |  |  |
| 206 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 | 2 | 套 |
| 207 | 方座支架 | 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。应符合JY0001第6、7章有关规定。 | 25 | 套 |
| 208 | 多功能实验支架 | 底板尺寸不小于200mm×130mm,两底座为A型，一大一小，立杆尺寸不小于Φ10mm×1100mm,大铁环内径不小于Φ85mm，小铁环内径不小于Φ45mm，柄长不小于100mm,圆托盘直径不小于Φ190mm，厚不小于5mm,万向夹转动方向调节范围≥120° | 2 | 套 |
| 209 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 2 | 套 |
| 210 | 万能夹 | 铁质 | 5 | 套 |
| 211 | 三脚架 | 采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。2. 上支承环平整，直径＞80mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 25 | 套 |
| 212 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，等边三角形的单边长不小于80㎜。 | 30 | 套 |
| 213 | 试管架 | 6孔 | 75 | 套 |
| 214 | 漏斗架 | 木制 | 30 | 套 |
| 215 | 滴定台 | 与滴定夹配用 | 1 | 套 |
| 216 | 滴定夹 | 与滴定管配用 | 50 | 套 |
| 217 | 旋转架 | 1. 初中物理和小学科学教学作磁铁性质，两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置T054条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。 2. 可折式，成对配置。㈡技术要求：1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。2.底座长90mm、宽60mm、高15mm壁厚≥1.5mm，中部轴套安装固定孔Φ8×6mm；轴套外径14mm，总高52mm上部有Φ22mm小孔，下部有Φ8×6mm柱，壁厚≥1.5mm；旋转架长38mm宽22mm高17mm，上面开有槽应便于放置玻棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为Φ2mm×6mm壁厚≥1.5mm，应便于放置玻棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象。 | 2 | 套 |
| 218 | 温度表支架 | 金属架 | 1 | 套 |
| 219 | 百叶箱支架 | ㈠适用范围：适用于初中地理和小学科学实验教学。㈡技术要求：1. 适应百叶箱尺寸，百叶箱支架高度为≥1500mm，梯形结构，宽窄应于百叶箱配套。2. 材料选用≥30mm×30mm×3mm角铁加工制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。外形如下图：3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面≥1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 | 1 | 套 |
| 220 | 百叶箱 | ㈠适用范围、规格：1. 初中地理和小学科学教学和校内气象站使用。2. 箱体内尺寸约≥460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。㈡技术要求：1. 应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。2. 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。3. 箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。4. 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面≥10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 1 | 套 |
| 221 | 电源 |  |  |  |
| 222 | 学生电源 | 直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档 | 25 | 个 |
| 223 | 教学电源 | 交流：2～12V/5A，每2V一档 ； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 40A、8s自动关断 | 1 | 个 |
| 224 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 2 | 个 |
| 225 | 调压变压器 | ≥2kVA | 1 | 个 |
| 226 | 多功能充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。6、外形尺寸：≥350mm×240mm×180mm。7、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。 | 1 | 个 |
| 227 | 电池盒 | 可串并联 | 100 | 个 |
| 228 | 感应圈 | 电子开关式 | 1 | 个 |
| 229 | 测量 |  |  |  |
| 230 | 长度 |  |  |  |
| 231 | 演示直尺 | 1000mm±5mm，毫米刻度 | 1 | 把 |
| 232 | 木直尺 | 1000mm±5mm。铝合金包边，毫米刻度 | 25 | 把 |
| 233 | 钢直尺 | 200mm±1mm，毫米刻度 | 25 | 把 |
| 234 | 钢卷尺 | 2000mm±1mm，毫米刻度 | 25 | 把 |
| 235 | 布卷尺 | 30m±2m | 1 | 把 |
| 236 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 1 | 把 |
| 237 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 1 | 把 |
| 238 | 质量 |  |  |  |
| 239 | 物理天平 | ≥500g | 1 | 台 |
| 240 | 学生天平 | ≥200g， 0.02g | 25 | 台 |
| 241 | 托盘天平 | ≥100g， 0.1g | 50 | 台 |
| 242 | 托盘天平 | ≥200g， 0.2g | 25 | 台 |
| 243 | 托盘天平 | ≥500g， 0.5g | 1 | 台 |
| 244 | 电子天平 | ≥100g，0.001g | 1 | 台 |
| 245 | 电子天平 | ≥400g，0.1g | 1 | 台 |
| 246 | 单杠杆天平 | ≥100g，0.01g，链式 | 1 | 台 |
| 247 | 案秤 | ≥10kg，10g | 1 | 台 |
| 248 | 弹簧度盘秤 | ≥8kg，8g | 1 | 台 |
| 249 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 25 | 套 |
| 250 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 25 | 套 |
| 251 | 时间 |  |  |  |
| 252 | 机械停表 | ≥0.1s | 25 | 只 |
| 253 | 机械停钟 | ≥0.1s | 25 | 只 |
| 254 | 电子停表 | ≥0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 25 | 只 |
| 255 | 电子停钟 | ≥0.1s | 25 | 只 |
| 256 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 1 | 个 |
| 257 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径≥55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用木材或有机玻璃制成。 | 1 | 个 |
| 258 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径≥250mm；支架为直径≥4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 1 | 个 |
| 259 | 世界钟 | 普及型 | 1 | 只 |
| 260 | 温度 |  |  |  |
| 261 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 60 | 只 |
| 262 | 温度计 | 水银，0～200℃。应符合《GB/T 21416-2008 医用电子体温计》标准。 | 2 | 只 |
| 263 | 演示温度计 | 温度测量教具，供中学教学演示实验用。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。 | 2 | 只 |
| 264 | 热敏温度计 | -10～+100℃，线性刻度 | 1 | 只 |
| 265 | 双金属片温度计 | 温度测量教具，供中学教学演示实验用 | 1 | 只 |
| 266 | 体温计 | 水银,35~42℃。应符合《GB/T 21416-2008 医用电子体温计》标准。 | 2 | 只 |
| 267 | 电子体温计 | 温度测量教具，供中学教学演示实验用。应符合《GB/T 21416-2008 医用电子体温计》标准。 | 1 | 只 |
| 268 | 红外线快速体温检测仪 | 温度测量教具，供中学教学演示实验用 | 1 | 只 |
| 269 | 寒暑表 | 产品刻度清晰,测温准确,测量范围-50℃～0℃～+50℃.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 1 | 只 |
| 270 | 最高温度表 | 1.测量范围：-16℃～+82℃，用于物理实验用最高温度表；2.外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 1 | 只 |
| 271 | 最低温度表 | 1．测量范围：-52～+42℃，用于物理实验用最低温度表；2. 外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 1 | 只 |
| 272 | 指南针 | 1．外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针 | 56 | 只 |
| 273 | 肺活量计 | 一次性吹嘴。适用于小学科学教学用，单浮筒式肺活量计，不锈钢。 | 5 | 只 |
| 274 | 力 |  |  |  |
| 275 | 条形盒测力计 | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程10N，最小分度值0.2N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 50 | 个 |
| 276 | 条形盒测力计 | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 50 | 个 |
| 277 | 条形盒测力计 | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程2.5N，最小分度值0.2N。 3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 2 | 个 |
| 278 | 条形盒测力计 | ：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程1N，最小分度值0.02N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 50 | 个 |
| 279 | 圆筒测力计 | ≥5N | 2 | 个 |
| 280 | 圆筒测力计 | ≥1N，分度值0.02N | 2 | 个 |
| 281 | 平板测力计 | ≥5N | 50 | 个 |
| 282 | 圆盘测力计 | ≥5N | 2 | 个 |
| 283 | 演示测力计 | 0～2N | 2 | 个 |
| 284 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：≥10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸≥215mm×30mm。 | 2 | 个 |
| 285 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 2 | 个 |
| 286 | 握力计 | 电子 | 1 | 个 |
| 287 | 拉力计 | 弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径≥15mm，长≥250mm，密绕。 | 1 | 个 |
| 288 | 电 |  |  |  |
| 289 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 3 | 台 |
| 290 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 3 | 台 |
| 291 | 电能表 | 单相 | 1 | 台 |
| 292 | 绝缘电阻表 | ≥500V | 1 | 台 |
| 293 | 直流电流表 | 外磁型，2.5级，0.6A，3A。 | 75 | 台 |
| 294 | 直流电压表 | 外磁型。2.5级，3V，15V。 | 75 | 台 |
| 295 | 灵敏电流计 | ±300μA | 25 | 台 |
| 296 | 多用电表 | ㈠适用范围： 适用于中学物理、化学和小学科学实验教学。参考测量范围： 直流电压：0～2.5～10～50～100～250～500～1000V； 交流电压：0～10～50～250～500V； 直流电流：0～0.05～0.5～5～50～500mA； 2.5A； 电 阻：0～2～20～200～20000KΩ电 平：-10～＋16～＋30～＋42～＋50～＋56dB；电容：0～0.05μ电感：20～1000H；晶体管放大系数（hFE）：0～300㈡技术要求：1. 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2. 灵敏度：直流≥20K?/V，交流≥9K?/V3. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。4. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。5. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。6. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。7. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。8. 标度尺与表度盘除应符合JY 0330第5.5条要求。9. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。10. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。 11. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。12. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 14. 产品标志应符合JY 0330第5.10条 | 1 | 台 |
| 297 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 3 | 台 |
| 298 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 3 | 台 |
| 299 | 投影检流计 | ±300μA | 1 | 台 |
| 300 | 教学示波器 | 2MHz | 1 | 台 |
| 301 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于25英寸 | 1 | 台 |
| 302 | 其它 |  |  |  |
| 303 | 密度计 | 密度＞1 | 2 | 个 |
| 304 | 密度计 | 密度＜1 | 2 | 个 |
| 305 | 湿度计 | 指针式。结构、外观应符合JY 0001第6、7的有关要求执行。 | 1 | 个 |
| 306 | 罗盘 | 应符合JY223-87的有关要求 | 1 | 个 |
| 307 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 1 | 台 |
| 308 | 专用仪器 |  |  |  |
| 309 | 力学 |  |  |  |
| 310 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 25 | 套 |
| 311 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 25 | 套 |
| 312 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 25 | 套 |
| 313 | 惯性演示器 | 力学仪器,供中学演示物体的惯性用 | 2 | 套 |
| 314 | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成 | 25 | 套 |
| 315 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 2 | 套 |
| 316 | 阿基米德原理实验器 | 由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成 | 25 | 个 |
| 317 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 25 | 个 |
| 318 | 液体压强与深度关系实验器 | 组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 | 25 | 个 |
| 319 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、产品外形尺寸：250mm×125mm×215mm。3、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 | 1 | 个 |
| 320 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 | 1 | 个 |
| 321 | 浮力原理演示器 | 1、环境温度4～40℃ 2、供中学物理科演示浮力原理用。3、本产品由大小水槽立方体等组成。 | 1 | 套 |
| 322 | 物体浮沉条件演示器 | 组合式；盒内有简易液压计，铁，铝，木，塑料圆柱体，塑料吊筒，潜艇模型等十种配件组成。塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈斑。执行Jy0119标准。 | 1 | 套 |
| 323 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。2.透明球体直径≥70mm。 | 1 | 套 |
| 324 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 25 | 套 |
| 325 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、乳胶管长250mm，外经约7mm。7、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 25 | 套 |
| 326 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。有透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁不同深处固定三个喷咀。环境温度4～40℃。应符合国家教委标准JY229－87《液体对器壁压强演示器》的要求 | 1 | 套 |
| 327 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 1 | 个 |
| 328 | 马德堡半球 | 附有拉手和底座的两个铸铁半球，半球外径不小于100ｍｍ，内径不小于75ｍｍ。 | 2 | 套 |
| 329 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。 | 1 | 个 |
| 330 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 1 | 个 |
| 331 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。 | 1 | 个 |
| 332 | 杠杆 | 塑制、由杆身组成，长50mm带刻度。两端带有调节螺母 | 25 | 个 |
| 333 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 1 | 套 |
| 334 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 25 | 套 |
| 335 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径不小于Φ125mm。摆轴直径不小于Φ8mm，长不小于160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高不小于400mm，横梁长240mm。 | 2 | 个 |
| 336 | 离心轨道 | 有捕球网 | 2 | 套 |
| 337 | 力学实验盒 | 结构及外观的一般要求应符合JY 0001的相关要求。产品性能满足中学物理实验教学的要求。配置：1.小车 1；2 .弹簧测力计 2；3、 支杆 1；4、 小支杆 1；5、 刻度牌 1；6、 多用端头 1；7 、横梁（带平衡螺母和丝杆） 1 ；8 、游码 1；9 、托盘 2；10 、大桶 1；11、 大胶塞 1；12 、小胶塞 1；13 薄膜 1；14 小桶 1；15 重物 1； 16 塑料管 2； 17 砝码块（2个20克，3个10克，2个5克，1个任意）； 18 砝码托 2； 19 滑轮 2； 20 滑轮架 2；21 滚摆配件 1 ； 22 粗糙布块 1 ； 23、 S型挂钩 1；24 小球及带长细线 1；25 皮筋 2；26 海绵块 1；27 重锤及线 1； 28 指针 1； 29 弹簧片 1；30 两端带挂钩细绳 1；31 带钩插杆 1； 32 小桌 1。 | 50 | 套 |
| 338 | 初中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。 | 1 | 套 |
| 339 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分都用塑料外壳，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×15mm，电源：AC220V | 1 | 套 |
| 340 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮(附摇柄)和从动轮等组成 | 1 | 台 |
| 341 | 振动和波、热学 |  |  |  |
| 342 | 音叉 | 256Hz。1.音叉表面镀铬，音叉表面应有256频率标志。2.音叉叉股宽约8.54mm；两叉股内间距8.94；音叉全长不小于200mm。3.叉股厚度不小于5.5mm。4.音叉磓用橡胶制作，球半径约25mm。5.杆为木材，长度为约182mm。6.频率：256Hz±0.5Hz。7．执行JY227标准。 | 25 | 个 |
| 343 | 音叉 | 512Hz。执行JY227标准。 | 25 | 个 |
| 344 | 发音齿轮 | 发音齿轮由三片齿板、转轴等组成。 | 1 | 套 |
| 345 | 单摆 | 一个摆球 | 25 | 个 |
| 346 | 纵波演示器 | 初中物理实验常规配备仪器 | 1 | 个 |
| 347 | 音频发生器 | 20Hz-20kHz | 1 | 个 |
| 348 | 声传播演示器 | 本仪器由声传播筒、底板、信号发生盒、放大扬声盒、、传声棒、小漏斗、气门嘴及吸管、进气皮管组成；演示板外形尺寸：240mm×326mm×16mm；传声筒体：外ф55mm，长240mm，信号发生盒装入两节7号电池作为电源，放大扬器装入四节5号电池作为电源；用于中小学真空及气、液、固体介质中的声传播演示；信号发生器可产生500Hz振荡频率。 | 1 | 个 |
| 349 | 超声应用演示器 | 超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数：电源电压：220V 50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2－2.5m，消耗功率：小于3W，外形尺寸：210mm×200mm×75mm，重量：0.5Kg。 | 1 | 个 |
| 350 | 声速测量仪 | 由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。声源频率：5kHz；传感器间距：3-4m；测量精度：5%；工作电压：DC9V。 | 1 | 个 |
| 351 | 量热器 | 一、构造：1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。二、技术要求：1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 | 25 | 个 |
| 352 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 4 | 个 |
| 353 | 空气压缩引火仪 | 有气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。透明外壳 | 4 | 个 |
| 354 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 1 | 个 |
| 355 | 机械能热能互变演示器 | 由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 1 | 个 |
| 356 | 金属线膨胀演示器 | 1、由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。2、金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理。3、支架由金属材料制成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。4、三组传动机构动作灵活，互不干扰。 | 1 | 个 |
| 357 | 固体缩力演示器 | 产品由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成。1、试棒采用铜棒制成，直径6mm，长205mm。2、底座采用冷轧板冲压成型，尺寸：240mm×55mm×15mm。表面烤漆处理，底座上安装卡槽及锁紧装置。 | 1 | 个 |
| 358 | 热传导演示器 | 由底座、支杆、蓄热块、导热杆呈辐射状分布 | 1 | 个 |
| 359 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 | 1 | 个 |
| 360 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 1 | 个 |
| 361 | 声热实验盒 | 供中学物理学生分组实验使用，采用小型组合式结构 | 50 | 个 |
| 362 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 1 | 个 |
| 363 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。 | 1 | 个 |
| 364 | 静电、电流 |  |  |  |
| 365 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 1 | 套 |
| 366 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用 | 25 | 套 |
| 367 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 1 | 套 |
| 368 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 25 | 套 |
| 369 | 箔片验电器 | 教师用 | 1 | 套 |
| 370 | 箔片验电器 | 学生用 | 25 | 套 |
| 371 | 指针验电器 | 由金属外壳，底座，圆环，导电杆，绝缘子，指针，指针架，接地线柱组成。两只相同指针验电器组成，针体平直，渐尖渐窄，长度不小于100mm。执行JY203标准。 | 1 | 个 |
| 372 | 感应起电机 | 环境温度：5-30℃；相对湿度：小于80%；有起电盘、电梳、手摇转轮和转柄、电刷、莱顿瓶和底座等部分。应符合原教育部标准《感应起电机》JY115－82的要求。 | 1 | 台 |
| 373 | 枕形导体 | 物理电学实验器材 | 1 | 套 |
| 374 | 小灯座 | 由二用灯口，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。底座不小于75mm×35mm×10mm工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A执行Jy116标准 | 100 | 个 |
| 375 | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成 | 100 | 个 |
| 376 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 50 | 个 |
| 377 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 1 | 个 |
| 378 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 1 | 个 |
| 379 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 25 | 套 |
| 380 | 电阻定律演示器 | 1.外形尺寸≥1060×150×40（mm）。2.金属导线有铜丝1根（1000mm±1mm）、铁丝1根（1000mm±1mm），镍铬丝3根（500mm±1mm1根，1000mm±1mm1根，2倍1000mm±1mm1根）。3.绕线应有带线槽绝缘小轮。要求：底板采用厚度不小于1mm的冷轧钢板制作，底板平整光洁，表面喷塑 。 | 1 | 个 |
| 381 | 电阻定律实验器 | 三种金属导线的规格：铜：φ0.5±0.04mm,有效长度500±2mm,一根;铁：φ0.5±0.04mm,有效长度500±2mm,一根;镍铬丝：φ0.5±0.04mm,有效长度500±2mm,两根;面板尺寸不小于560mm×180mm×20mm，后有两根支架.附有两片连接片。 | 25 | 个 |
| 382 | 演示电阻箱 | 电阻值范围：0~9999Ω，最小步进值：1Ω，电阻箱阻值变换方式为开关式，电阻准确度：0.5级（环温20℃，相对湿度≤80%，零电阻不大于0.04Ω） | 1 | 个 |
| 383 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 1 | 个 |
| 384 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 25 | 个 |
| 385 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 1 | 个 |
| 386 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 1 | 个 |
| 387 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 25 | 个 |
| 388 | 单刀双掷开关 | 初中物理电学实验用 | 25 | 个 |
| 389 | 双刀双掷开关 | 初中物理电学实验用 | 1 | 个 |
| 390 | 焦耳定律演示器 | 演示板尺寸不小于600mm×400mm×7mm；密闭空气盒：圆柱形，上面由透明塑料盖封住，圆柱内壁和下底面匀贴有绝热材料，盒内装有电阻丝，设有用于观察的塑料管，塑料管长不小于300mm,外径不小于3mm；板面上要有电路图及对照刻线；电源电压：直流稳压6V | 1 | 个 |
| 391 | 焦耳定律实验器 | 主要用于初中 | 25 | 个 |
| 392 | 保险丝作用演示器 | 工作环境条件:温度-10℃～40℃;相对湿度不大于90%RH(40℃).使用交流电源：98～242V，50Hz±0.5Hz。面板长不小于450mm，宽不小于300mm，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号符合JY0001有关规定。其他外观结构按JY0001的有关要求。其它应符合JY0330有关要求。 | 1 | 个 |
| 393 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 25 | 个 |
| 394 | 电子门铃 | 带座 | 25 | 个 |
| 395 | 电磁、电子 |  |  |  |
| 396 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 25 | 套 |
| 397 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 1 | 个 |
| 398 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 1 | 套 |
| 399 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 个 |
| 400 | 磁感线演示板 | 可投影 | 1 | 个 |
| 401 | 电流磁场演示器 | 由直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分组成 | 2 | 个 |
| 402 | 菱形小磁针 | ≥16个 | 25 | 套 |
| 403 | 翼形磁针 | 底座、立柱、垂直翼形针，2个为一对。 | 25 | 套 |
| 404 | 演示原副线圈 | 演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。外形尺寸：≥70xl06xll3mm | 1 | 个 |
| 405 | 原副线圈 | 由原线圈、付线圈、软铁蕊组成 | 25 | 个 |
| 406 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 1 | 个 |
| 407 | 电磁铁实验器 | 物理电磁学实验器材 | 25 | 个 |
| 408 | 电铃 | 立式 | 1 | 个 |
| 409 | 演示电磁继电器 | 由电磁系统和触电系统两部分组成 | 1 | 个 |
| 410 | 电磁继电器 | 物理电学实验仪器 | 25 | 个 |
| 411 | 磁场对电流作用实验器 | 采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用 | 25 | 个 |
| 412 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。线圈额定电流不超过2A。 | 1 | 个 |
| 413 | 小型电动机实验器 | 立式卧式两用，正负极磁铁标记 | 25 | 个 |
| 414 | 手摇交直流发电机 | 磁性转子，手摇轮盘，小灯泡发亮显示 | 1 | 个 |
| 415 | 电机原理说明器 | 物理电学实验仪器 | 1 | 个 |
| 416 | 阴极射线管(磁效应管) | 物理电学实验仪器 | 1 | 个 |
| 417 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 1 | 个 |
| 418 | 电学实验盒 | 物理电学实验仪器 | 50 | 个 |
| 419 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 1 | 个 |
| 420 | 能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 25 | 个 |
| 421 | 磁悬浮演示器 | 物理电学实验仪器 | 1 | 个 |
| 422 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |
| 423 | 光具盘 | 磁吸附式 | 1 | 个 |
| 424 | 凹面镜 | 带有底座 | 1 | 个 |
| 425 | 凸面镜 | 带有底座 | 1 | 个 |
| 426 | 玻璃砖 | 长方体（长8cm×宽3cm×高1.2cm) | 25 | 个 |
| 427 | 光具座 | 单轨。 | 25 | 个 |
| 428 | 光具组 | 物理光学实验仪器 | 25 | 个 |
| 429 | 三棱镜 | 有三棱镜体、托架、支柱、底座各部分。带有底座 | 25 | 个 |
| 430 | 白光的色散与合成演示器 | 有实验箱体、等边三棱镜、三棱镜架及光屏等部分。 | 1 | 个 |
| 431 | 透镜及其应用实验器 | 有凸透镜、凹透镜、支架、底座组成。 | 50 | 个 |
| 432 | 平面镜成像实验器 | 由镀膜平面镜、平面镜支架、三角尺等组成。 | 25 | 个 |
| 433 | 光的传播、反射、折射实验器 | 可折铝合金光屏，半圆直径不小于φ250mm两边均有00到900和刻线，底座铁制，固体激光笔光源（附支架）半圆柱镜能附吸在光屏上，直径不小于50mm. | 25 | 个 |
| 434 | 激光笔 | 带激光教鞭。 | 30 | 根 |
| 435 | 光的三原色合成实验器 | 红绿蓝三种光源，可以任意两只，或者三只组合重叠 | 25 | 个 |
| 436 | 光的三原色合成演示器 | 大功率LED | 1 | 个 |
| 437 | 紫外线作用演示器 | 说明紫外线的一些特性及在各个领域中的应用 | 1 | 个 |
| 438 | 红外线作用演示器 | 本仪器分红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三只仪器 | 1 | 个 |
| 439 | 手持直视分光镜 | 利用他可对各种发光体的光谱进行分析 | 9 | 个 |
| 440 | 辐射计 | 密封式，内部抽空 | 1 | 个 |
| 441 | 模型 |  |  |  |
| 442 | 物理 |  |  |  |
| 443 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 1 | 套 |
| 444 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 1 | 套 |
| 445 | 抽水机模型 | 活塞式 | 1 | 套 |
| 446 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 1 | 套 |
| 447 | 液压机模型 | 分带压力表和不带表两种类型 | 1 | 套 |
| 448 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 1 | 套 |
| 449 | 汽油机模型 | 演示四冲程单缸汽油机的基本结构及工作原理 | 1 | 套 |
| 450 | 柴油机模型 | 材质：塑料、金属结构 | 1 | 套 |
| 451 | 磁分子模型 | 外形为全透明塑料制的长方体，下底中总共安插24枚钢针，排列成4行，每行六枚。钢针上方安放24枚小磁针片，每一枚小磁针片都可以绕着钢针自由转动。 | 1 | 套 |
| 452 | 电机模型 | 物理电磁学模型教具 | 1 | 套 |
| 453 | 电话原理模型 | 演示电话传输的基本原理 | 1 | 套 |
| 454 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 455 | 物理 |  |  |  |
| 456 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 457 | 物质的形态和变化 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 458 | 物质的属性 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 459 | 物质的结构与物体的尺度 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 460 | 新材料及其应用 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 461 | 多种多样的运动形式 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 462 | 机械运动和力 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 463 | 声和光 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 464 | 电和磁 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 465 | 能量、能量的转化和转移 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 466 | 机械能 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 467 | 内能 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 468 | 电磁能 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 469 | 能量守恒 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 470 | 能源与可持续发展 | 对开彩印 | 1 | 套 |
| 471 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 472 | 物质的形态和变化 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 473 | 物质的属性 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 474 | 物质的结构与物体的尺度 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 475 | 新材料及其应用 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 476 | 多种多样的运动形式 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 477 | 机械运动和力 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 478 | 声和光 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 479 | 电和磁 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 480 | 能量、能量的转化和转移 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 481 | 机械能 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 482 | 内能 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 483 | 电磁能 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 484 | 能量守恒 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 485 | 能源与可持续发展 | DVD-ROM | 1 | 套 |
| 486 | 图书、手册 |  |  |  |
| 487 | 初中物理实验参考书 | 产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 2 | 本 |
| 488 | 初中物理实验手册 | 产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 2 | 本 |
| 489 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 490 | 计量 |  |  |  |
| 491 | 量筒 | ≥10mL | 30 | 个 |
| 492 | 量筒 | 50mL。高硼硅玻璃制造，玻璃六角底座、铜红扩散印环线，耐强酸清洗，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：分度值清晰，不易磨损。无内应力，产品应符合GB/T 12804-1991 《实验室玻璃仪器 量筒》的标准。 | 2 | 个 |
| 493 | 量筒 | ≥100mL | 60 | 个 |
| 494 | 量杯 | ≥250mL | 2 | 个 |
| 495 | 加热 |  |  |  |
| 496 | 试管 | φ15mm×150mm | 60 | 个 |
| 497 | 试管 | φ30mm×200mm | 5 | 个 |
| 498 | 烧杯 | ≥250mL | 60 | 个 |
| 499 | 烧杯 | ≥500mL | 5 | 个 |
| 500 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 5 | 个 |
| 501 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 5 | 个 |
| 502 | 一般 |  |  |  |
| 503 | 酒精灯 | ≥150mL | 30 | 个 |
| 504 | 漏斗 | ≥90mm | 5 | 个 |
| 505 | 平底管 | φ12mm×150mm | 2 | 个 |
| 506 | T形管 | 玻璃制品 | 5 | 个 |
| 507 | 可密封长玻璃管 | 内径≥10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 25 | 个 |
| 508 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 509 | 镊子 | 不锈钢 | 1 | 个 |
| 510 | 石棉网 | 半圆面和金属丝制成，半圆面为铜材，直径φ为25mm左右，金属丝用φ3mm的钢丝制造，长度为250mm左右。 | 30 | 个 |
| 511 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 1.5 | 个 |
| 512 | 乳胶管 | 天然乳胶，医用标准 | 5 | 个 |
| 513 | 蒸发皿 | 瓷，≥60mm | 25 | 个 |
| 514 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 515 | 实验材料 |  |  |  |
| 516 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 1 | 套 |
| 517 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 1 | 套 |
| 518 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 1 | 套 |
| 519 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 1 | 套 |
| 520 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 1 | 套 |
| 521 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 25 | 套 |
| 522 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 25 | 套 |
| 523 | 甲电池 | 实验用 | 25 | 个 |
| 524 | 1号电池 | 每组2至3个 | 100 | 套 |
| 525 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 100 | 个 |
| 526 | 洗洁精 | 试剂 | 1000 | g |
| 527 | 蜂蜡 | 固体 | 500 | g |
| 528 | 小制作材料 |  |  |  |
| 529 | 模型照相机或针孔照相机 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：≥125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：≥100mm×65mm. | 1 | 套 |
| 530 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。1、简易潜望镜由硬板纸印刷制，配有平面镜2块和透明胶带1卷。2、望远镜为双筒，焦距可调节。3、显微镜为100倍，全塑料制，镜片为光学玻璃。 | 1 | 套 |
| 531 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成。1、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制。晷面直径≥90mm，面上印有时晨。刻度板最小高刻度为≥5mm，长≥160mm。2、七色板直径140mm，面上印有七种颜色。3、水三棱镜为透明塑料制，边长≥25mm，高≥30mm。4、水透镜为玻璃制，直径约≥40mm。 | 1 | 套 |
| 532 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。1.不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为小鸭模型，外形尺寸不小于：55mm×55mm×80mm。2.抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和三只不同颜色的抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为5道彩色圆环，Φ240mm，抛掷箭为塑料制品。3.小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、带塞玻璃瓶、喷咀、立柱、蜡烛及紧定螺钉组成，底座、叶轮采用塑料制成，底座尺寸：≥70mm×50mm×10mm. | 1 | 套 |
| 533 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧 | 产品由橡皮筋吉他，鸟笛，排萧组成。1、橡皮筋吉他由塑料注塑成型，尺寸：≥125mm*30mm*30mm，带橡皮筋3根和三角形塑料片1个。2、鸟笛直径9mm，长115mm，为拉动式。3、排萧由塑料制成，由8个长短不同的管连接而成，尺寸：≥60mm*45mm*6mm。 | 1 | 套 |
| 534 | 机翼模型、潜艇模型 | 产品由机翼模型、潜艇模型构成。1.机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成，材料选用硬纸及木材等，外形尺寸不小于200mm×200mm。2.潜水艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 535 | 验电器、电磁铁、简单电动机 | 产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。2、电磁铁：螺线管3支、铁芯2根、衔铁1套、铃1套、连接片1套及实验盒等组成。1、工作电压：DC3V。2、能完成制作条形电磁铁；研究电流大小与磁性强弱关系；研究螺线匝数与磁性强弱关系；制作U型电磁铁；电磁继电器原理实验；电铃原理实验。3、塑料盒外形尺寸：≥115mm*78mm*30mm。3、电动机：带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 | 1 | 套 |
| 536 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 产品为电子元件散装式。主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电感线圈、电池盒、开关、导线、多功能实验板、耳机组成。元件固定在泡沫板上并有标签。 | 1 | 套 |
| 537 | 太阳能净水器 | 产品由塑料外壳、内装过滤器构成。1.外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，外形尺寸：Φ100mm，高≥300mm，上端为有进出水口。 | 1 | 套 |
| 538 | 科技活动材料 |  |  |  |
| 539 | 滚上体，秤，陀螺 | 结构、制做、使用 | 1 | 套 |
| 540 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 结构、制做、使用 | 1 | 套 |
| 541 | 趣味静电实验材料 | 使用 | 1 | 套 |
| 542 | 风筝，降落伞 | 结构、制做、使用 | 1 | 套 |
| 543 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 | 结构、制做、使用 | 1 | 套 |
| 544 | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 | 结构、制做、使用 | 1 | 套 |
| 545 | 简单机器人 | 结构、制做、使用。 | 1 | 套 |
| 546 | 半导体致冷器 | 使用 | 1 | 套 |
| 547 | 频闪观察器 | 结构、制做、使用 | 1 | 套 |
| 548 | 工具 |  |  |  |
| 549 | 测电笔 | 中号，长度≥140mm，80-500V，塑料透明手柄。 | 25 | 个 |
| 550 | 一字螺丝刀 | 中号，塑料手柄，长度为≥160mm。 | 25 | 个 |
| 551 | 十字螺丝刀 | 中号，塑料手柄，长度为≥160mm。 | 25 | 个 |
| 552 | 尖咀钳 | ≥6寸，塑胶皮把手，钢口 | 25 | 把 |
| 553 | 电工刀 | 不锈钢 | 9 | 把 |
| 554 | 手摇钻 | 钢制 | 1 | 把 |
| 555 | 木锉 | 打磨工具 | 1 | 把 |
| 556 | 木工锯 | 精细曲线锯，锯弓高度≥75mm，使用≥130mm德国企鹅锯条。 | 1 | 把 |
| 557 | 木工锤 | 钢制 | 1 | 把 |
| 558 | 铇 | 优质木料和钢材制成 | 1 | 把 |
| 559 | 斧 | 优质木料和钢材制成 | 1 | 把 |
| 560 | 钢手锯 | 材质：锌铝合金。长≥220mm，最宽处≥52mm手柄采用优质环保材料，人工学设计，抗老化，耐变形，防滑效果好。 | 1 | 把 |
| 561 | 剥线钳 | 钢制 | 1 | 把 |
| 562 | 钢丝钳 | 整体铬钒钢锻造，表面精抛电镀镍铬处理，全新PVC双色防滑手柄。外观线性流畅，美观耐用。 | 1 | 把 |
| 563 | 手锤 | 整体碳钢材质，锤头重≥250g，总重量≥400g，木柄附胶皮套，总高≥112mm，锤头直径≥24mm 总长≥298mm。 | 1 | 把 |
| 564 | 錾子 | 钢制 | 1 | 把 |
| 565 | 锉刀 | 钢制 | 1 | 把 |
| 566 | 三角锉刀 | 三欠锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：≥150mm×6mm，三面斜齿。手柄长≥80mm。 | 1 | 把 |
| 567 | 什锦锉 | 三角锉，平锉等组合锉刀。 | 1 | 把 |
| 568 | 活扳手 | 6英寸、10英寸。 | 2 | 把 |
| 569 | 手剪 | 由剪口和手柄组成，剪口长度≥180mm，钢制。手柄长≥200mm | 1 | 把 |
| 570 | 直角尺 | 钳工工具 | 1 | 把 |
| 571 | 高度游标卡尺 | 不锈钢工业级白膜卡尺，测量精准。 | 1 | 把 |
| 572 | 电烙铁 | 60W，20W。 | 2 | 把 |
| 573 | 平口钳 | 钢制 | 1 | 台 |
| 574 | 台钻 | φ1～φ13mm | 1 | 台 |
| 575 | 手电钻 | φ1～φ13mm。 | 1 | 把 |
| 576 | 钻头 | φ1～φ13mm | 2 | 套 |
| 577 | 台虎钳 | ≥100mm | 1 | 台 |
| 578 | 砂轮机 | 单相，≥300W，3000vpm | 1 | 台 |
| 579 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 580 | 工作服 | 白大褂，纯棉，耐酸碱 | 10 | 件 |
| 581 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。 | 10 | 个 |
| 582 | 手套 | 棉，手心面有防滑胶 | 10 | 付 |
| 健身房 |
| 583 | 商用跑步机 | 显示屏：≥18.5寸LED动态数码显示，七视窗时时显示各项功能参数 按键:触摸式压克力，速度直选功能,用户可以自调时间，距离，卡路里倒数模式。 驱动马达：超静音交流变频马达，持续马力：≥3.0HP，最大马力：≥7.0HP AC:变频 心率监控器：触摸式心率感应系统 运动程序：8种预设程序，两个用户自定义程序，可实现软停止及总里程记录功能 速度范围：1-20km/h 坡度范围：0-20% 跑道面积：1610（L)*525（W)mm 跑带参数：跑带，周长：≥3514mm 宽度：≥550mm；厚度2.5mm/4.0mm 跑板结构：防震弹性跑板，特有的四重避震技术，自润滑功能 滚筒结构:直径≥88mm;长度：≥715mm 框架结构：钢材焊接主体框架，钢材厚度：2mm-5mm 电源接口：220V士5V 50/60HZ 外观尺寸：2276*940*1605mm 最大承重：≥180kg 整机重量：≥215kg | 2 | 台 |
| 584 | 椭圆机 | 1、智能显示视窗：LED动态数码显示，随时显示阻力，速度及时间等，有助于您时时监控自身运动状态 2、人性化设计，多种用户自定义程序 3、采用先进的电磁阻力调节系统，配置自发电电动机，更加安全可靠 4、手握式心率检测，随时检测自身的心率值 6、关键运行部位均采用高强度耐用配件，使运行更加顺畅，持久 7、加强型车架主体，坚固、耐用、稳定、优美 8、锻炼等级：≥10级阻力设置 9、预设锻炼程序：6种 10、传动系统：多楔带传动 11、语言类型：英文 12、电源类型：高科技自发电电机 13、最大承重：330磅/150千克 14、整机净重：≥130千克 外观规格：2090*751*1836mm±10mm | 2 | 台 |
| 585 | 全包单车 | 1、采用进口优质钢材，采用管材≥50*120，整车自重≥75kg。 2、单车采用超大直径（直径高达≥30mm）高强度中轴和高强度大脚踏，降低故障率延长使用寿命。 3、采用下压式刹车设计，延长刹车系统使用寿命。 4、运动方向可双向运转，自行选择。 5、传动方式为皮带传动，。 6、水壶架与车把融为一体，外观更加时尚。 设备尺寸：≥1210*670*1020mm | 2 | 台 |
| 586 | 坐姿推胸训练器 | 产品优势： 1.产品管材平椭圆管和正椭圆管相结合，使得产品稳重中更显灵秀； 2.产品运动轨迹借鉴国外先进设计理念，根据人体工程学和中国人特点，更加符合国人群的健身需求； 3.配重采用纯钢配重片，提升产品耐久度； 4.拥有训练计数功能和记录训练时间功能，使运动更加科学化，人性化； 5.采用一次成型模具，制成的全封闭型PVC护板，使运动更加安全，并从整体上提高产品美观度，彰显高品质； 6.采用双轨分动式运动设计，可以进行单臂运动，突出运动的细节化和产品的人性化； 7.采用铁滑轮提高设备耐久度和运动顺畅度； 8.手柄采用高强度TPV材料，永不破损，提高产品耐久度. 规格：≥（L*W*H)1481*1533*1608mm N.W.：≥225kgs G.W.：≥275kgs 训练部位:胸肌 肩三角肌 肱三头肌 | 1 | 台 |
| 587 | 直臂夹胸训练器 | 产品优势： 1.产品管材平椭圆管和正椭圆管相结合，使得产品稳重中更显灵秀； 2.产品运动轨迹借鉴国外先进设计理念，根据人体工程学和中国人特点，更加符合国人群的健身需求； 3.配重采用纯钢配重片，提升产品耐久度； 4.拥有训练计数功能和记录训练时间功能，使运动更加科学化，人性化； 5.采用一次成型模具，制成的全封闭型PVC护板，使运动更加安全，并从整体上提高产品美观度，彰显高品质； 6.采用双轨分动式运动设计，可以进行单臂运动，突出运动的细节化和产品的人性化； 7.采用铁滑轮提高设备耐久度和运动顺畅度； 8.手柄采用高强度TPV材料，永不破损，提高产品耐久度. 规格：≥（L*W*H)1261*1580*1982mm N.W.：≥203kgs G.W.：≥245kgs 训练部位:胸大肌 | 1 | 台 |
| 588 | 推肩训练器 | 产品优势： 1.产品管材平椭圆管和正椭圆管相结合，使得产品稳重中更显灵秀； 2.产品运动轨迹借鉴国外先进设计理念，根据人体工程学和中国人特点，更加符合国人群的健身需求； 3.配重采用纯钢配重片，提升产品耐久度； 4.拥有训练计数功能和记录训练时间功能，使运动更加科学化，人性化； 5.采用一次成型模具，制成的全封闭型PVC护板，使运动更加安全，并从整体上提高产品美观度，彰显高品质； 6.采用双轨分动式运动设计，可以进行单臂运动，突出运动的细节化和产品的人性化； 7.采用铁滑轮提高设备耐久度和运动顺畅度； 8.手柄采用高强度TPV材料，永不破损，提高产品耐久度. 规格：≥（L*W*H)1418*1352*1598mm N.W.：≥194kgs G.W.：≥237kgs 训练部位:肩胛提肌、斜方肌 | 1 | 台 |
| 589 | 上肢屈伸训练器 | 产品优势： 1.产品管材平椭圆管和正椭圆管相结合，使得产品稳重中更显灵秀； 2.产品运动轨迹借鉴国外先进设计理念，根据人体工程学和中国人特点，更加符合国人群的健身需求； 3.配重采用纯钢配重片，提升产品耐久度； 4.拥有训练计数功能和记录训练时间功能，使运动更加科学化，人性化； 5.采用一次成型模具，制成的全封闭型PVC护板，使运动更加安全，并从整体上提高产品美观度，彰显高品质； 6.采用双轨分动式运动设计，可以进行单臂运动，突出运动的细节化和产品的人性化； 7.采用铁滑轮提高设备耐久度和运动顺畅度； 8.手柄采用高强度TPV材料，永不破损，提高产品耐久度. 规格：≥（L*W*H)1270*1454*2333mm N.W.：≥268kgs G.W.：≥311kgs 训练部位：肱三头肌、三角肌、胸大肌、前锯肌、背阔肌 | 1 | 台 |
| 590 | 臀部复合训练器 | 产品优势： 1.产品管材平椭圆管和正椭圆管相结合，使得产品稳重中更显灵秀； 2.产品运动轨迹借鉴国外先进设计理念，根据人体工程学和中国人特点，更加符合国人群的健身需求； 3.配重采用纯钢配重片，提升产品耐久度； 4.拥有训练计数功能和记录训练时间功能，使运动更加科学化，人性化； 5.采用一次成型模具，制成的全封闭型PVC护板，使运动更加安全，并从整体上提高产品美观度，彰显高品质； 6.采用双轨分动式运动设计，可以进行单臂运动，突出运动的细节化和产品的人性化； 7.采用铁滑轮提高设备耐久度和运动顺畅度； 8.手柄采用高强度TPV材料，永不破损，提高产品耐久度. 规格：≥（L*W*H)1124*1214*1625mm N.W.：≥210kgs G.W.：≥250kgs 训练部位:臀大肌 | 1 | 台 |
| 591 | 腿部内外弯训练器 | 产品优势： 1.产品管材平椭圆管和正椭圆管相结合，使得产品稳重中更显灵秀 2.产品运动轨迹借鉴国外先进设计理念，根据人体工程学和中国人特点，更加符合国人群的健身需求 3.配重采用纯钢配重片，提升产品耐久度 4.拥有训练计数功能和记录训练时间功能，使运动更加科学化，人性化 5.采用一次成型模具，制成的全封闭型PVC护板，使运动更加安全，并从整体上提高产品美观度，彰显高品质 6.采用双轨分动式运动设计，可以进行单臂运动，突出运动的细节化和产品的人性化 7.采用铁滑轮提高设备耐久度和运动顺畅度 8.手柄采用高强度TPV材料，永不破损，提高产品耐久度 | 1 | 台 |
| 592 | 小飞鸟训练器 | 产品技术说明： 1产品管材采用≥50*150的平椭圆管和≥60*120的正椭圆管相结合，壁厚≥2.5mm，使得产品稳重中更显灵秀。 2配重采用纯钢配重片，提升产品耐久度。标准配重160kg-240kg 3采用直径为≥5.1mm钢丝绳，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，轻松实现十万次以上拉伸； 4产品护罩部分高度统一为≥1.6米，时尚，大气，美观。 5采用直径为≥106.2mm的铝合金滑轮，提高设备耐久度和运动顺畅度。 6手柄采用高强度TPV材料，永不破损，提高产品耐久度。 小飞鸟设备尺寸:≥1672*1137*2328（国体） 训练部位: 胸大肌为主的胸部诸肌 背部肌肉 手臂诸肌 | 1 | 台 |
| 593 | 史密斯训练器 | 产品优势： 1、采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2、喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美. 史密斯训练器Size:≥2285*1376*2340（国体） 净重：≥232KG 训练部位: 胸大肌 肩部肌群 大腿肌群 | 1 | 台 |
| 594 | 深蹲架 | 1、采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2、喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美 Size: ≥L-1476 ≥W-1274 ≥H-2410mm 训练部位: 股二头肌 股四头肌 | 1 | 台 |
| 595 | 45°倒蹬训练器 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美. Size: ≥L-2395 ≥W-1618 ≥H-1519 训练部位: 腿部肌群 | 1 | 台 |
| 596 | 豪华平卧推架 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美. Size: ≥L-1635 ≥W-1530 ≥H-1194mm | 1 | 台 |
| 597 | 豪华上斜卧推架 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷. 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-1848 ≥W-1530 ≥H-1400mm | 1 | 台 |
| 598 | 罗马凳 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷。 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-1203 ≥W-695 ≥H-935mm | 1 | 台 |
| 599 | 单杠提膝训练器 | 1采用≥40*80mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷. 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-1415 ≥W-1120 ≥H-2300mm | 1 | 台 |
| 600 | 哑铃架 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm 2喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美. Size: ≥L-2090 ≥W-846 ≥H-890mm | 1 | 台 |
| 601 | 可调节腹肌板 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm。 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷。 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美. Size: ≥L-1848 ≥W-726 ≥H-941mm | 1 | 台 |
| 602 | 哑铃平凳 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm. 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美. Size: ≥L-1461 ≥W-726 ≥H-447mm | 1 | 台 |
| 603 | 可调哑铃椅 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm. 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷. 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-1433 ≥W-598 ≥H-436mm | 1 | 台 |
| 604 | 推肩椅 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm. 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷. 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-1082 ≥W-526 ≥H-910mm | 1 | 台 |
| 605 | 杠铃架 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm. 2喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-1120 ≥W-797 ≥H-1405mm | 1 | 台 |
| 606 | 二头肌架 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm. 2产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷。 3喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-975 ≥W-715 ≥H-1005mm | 1 | 台 |
| 607 | 杠铃片架 | 1采用≥50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达≥2.5mm. 2喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。 Size: ≥L-907 ≥W-791 ≥H-1056mm | 1 | 台 |
| 608 | 黑色包胶哑铃2.5-25kg各1对 | 1外部包胶处理，环保材质。2内圈采用镀鉻处理防滑，不生锈。 2.5-25kg各1对 （标配≥275kg） | 275 | kg |
| 609 | 黑色包胶杠铃片（2.5*14片，5*14，10*14，15*14，20*8，25*8） | 1外部包胶处理，环保材质。2内圈采用镀鉻处理防滑，不生锈。 2.5-20kg各1对（ 标配≥155kg） | 815 | kg |
| 610 | 奥杆 材质：45号钢，带铜套，杆重20公斤，承重300公斤 | 长度≥2.2米；材质：≥45号钢，承重≥300公斤 | 3 | 根 |
| 611 | 固定杠铃10,15,20,25 直杆曲杆各一根 | 高档电镀手柄，球铁圆钢，表面橡胶10,15,20,25，30KG直杆曲杆各一根 | 140 | kg |
| 智慧书法教室 |
| 612 | 专递同步互动录播直播系统 | 1.★采用高清分辨率拍摄同步直播教学；支持多种分辨率调节，支持≥640*480、≥800*600、≥1280*960、≥1920*1080等不少于11种分辨率，支持摄像头旋转功能； 2.提供多种视频模式选择，包括单摄像头画面、左右画面、画中画及三目画面等视频模式，可以从正面和侧面清楚的看到中锋和侧锋的运笔轨迹；提供摄像头画面可一键切换功能； 3.可以录制屏幕操作的所有过程以及授课声音，本功能支持在所有教师端功能模块下直接使用，支持查看历史文件，历史文件显示文件名称、录制时间以及录制时长； 4.提供一键录制和一键截图并进行保存，提供历史回看查询功能，可对之前录制或截屏内容进行查询； 5.支持修改图片、音频、视频文件名称，支持通过第三方软件编辑音频、视频功能； 6.可对所有学生端进行一键锁定，锁定后学生端不可触控； | 1 | 套 |
| 613 | 碑帖大全系统 | 1.提供中国自先秦秦代时期至近现代时期高清碑帖，包括篆书、隶书、草书、行书、楷书、甲骨文及金文等多种字体； 2.★打开单张碑帖后，可在同一界面中提供缩略图模块，多图碑帖缩略图自动按顺序排列并可智能收起；每个碑帖均为高清大图，可任意放大缩小不变形，并可任意拖动字帖； 3.代表性碑帖可在碑帖同一界面两侧查看注释，支持一键切换上一页下一页碑帖； 4.★通过年代、作者、碑帖名称、关键字进行智能化检索,支持临摹、欣赏进行分类查询，支持拼音简拼、全拼和汉字检索功能；主要碑帖可在同一界面查看碑帖的相关简介，包括碑帖简介和作者简介并支持语音播报功能。 5.提供黑白模式、荧光模式、高光模式、红外模式、3D模式、双钩正和双钩反七种效果模式和一键还原功能； 6.提供黑白反向功能，原帖是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原帖是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。 7.提供一键切换书写示范功能，录播直播界面显示原碑帖图片，可进行临写直播教学，原碑帖图片支持随意移动、旋转、镜像、关闭、放大和缩小功能；支持任意批注。 | 1 | 套 |
| 614 | 五体教学系统 | 1.提供单字视频、点画偏旁和教学视频三大视频模块； 2.单字视频可提供楷书（赵体、颜体、欧体）、篆书、隶书等多种书体；点画偏旁可提供楷书的欧体、颜体、赵体、柳体，隶书的曹全碑和篆书的峄山碑，分为笔画和偏旁两个部分，每个课时提供1个点画偏旁和2个相关例字的教学视频，支持实时显示当前课程所在路径； 3.★教学视频提供知名书法家真人示范和讲解的曹全碑、兰亭序和集王圣教序整套教学视频，讲解内容包含原帖对比教学，含50课时； 4.提供软笔视频单字视频数量不少于2900个；点画偏旁视频数量不少于1000个； 5.所有视频可一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，单字视频支持同时推送显示同字字贴，视频可在学生端临摹屏的左上角或右上角显示，该视频支持自主点击播放功能并显示作者或作品名称及书体，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，可实现学生一边临摹一边观看例字视频，也可支持视频或字帖的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能，不影响全屏临摹字帖； 6.录播直播界面显示单字视频，可进行对比直播教学； 7.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注释；提供视频动态批注功能，在播放视频的过程中可选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 8.★在播放单字视频时，支持在视频窗口左上角显示原字帖，可查看字帖的单钩、双钩，支持任意移动、放大、缩小功能； 9.提供快速、正常、慢速三种播放速度模式；可提供一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、调节音量等功能； 10.单字视频可提供单字或多字的智能检索、支持按书体分类检索和字形结构检索，支持键盘输入和屏幕虚拟键盘输入两种输入模式； | 1 | 套 |
| 615 | 软笔硬笔字帖制作系统 | 1.提供硬笔和软笔楷书(颜、欧、柳、赵)、行书、隶书和篆书等书体； 2.提供单字和多字的智能搜索功能，搜索出的软笔碑帖单字可提供作者、书体或来源出处，并可按书体、作者进行二次筛选，提供保存搜索历史记录和一键清空历史记录功能； 3.生成好的字帖可提供整体放大、缩小和随意摆放功能，如连接打印机，支持一键打印生成纸质字帖；支持保存功能，可任意修改文件名称及保存路径； 4.★提供软笔、硬笔混排功能；软硬笔字帖支持1-800字任意排列；内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，提供不少于9万个字帖库资源；内置中性笔、钢笔、粉笔楷书、粉笔行书四种硬笔字帖文件，提供不少于1万个字帖库资源； 5.提供白板、黑板、宣纸、画布、团扇和扇面六种背景模式；提供无边框、米字格、田字格、九宫格、回字格和大方格六种格式框；提供白色、黑色和红色三种框体颜色； 6.提供一笔一划功能，例字笔画按行笔顺序拆分，每个笔画可单独在字格中体现； 7.★提供一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置功能；提供一键生成五步学习法，其中包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤全部在同一界面；提供选中单字一键移除功能；提供一次性触控选择多个字格，单击所需例字即可在选中字格中生成相应字帖，也可拖动例字至目标字格生成相应字帖；提供四种字帖模式，包括：标准模式、行列模式、自由模式及方格模式；标准模式可提供八种字帖模板，并可一键生成；行列模式可自由选择字帖的行、列数量，提供不少于800种字帖模板；自由模式可提供扇面、斗方、横幅、中堂等十六种字帖模板，支持例字的自由拖动、旋转、放大和缩小；方格模式提供1500格的字帖模板； 8.提供查看所选单字的笔顺动画、发音、笔画数量、偏旁部首、组词及分解序列图； 9.提供书写示范功能，一键切换到直播演示界面并显示原字字帖，原字字帖可提供放大、缩小、拖动、旋转和镜像等功能；教师端支持对学生端一键锁屏功能，锁屏后学生端不可进行任何操作，便于统一教学；可支持不少于18个不同单字排版的软笔字帖（软笔字帖包含楷书、篆书、隶书等字体）和硬笔字帖（硬笔字帖包含钢笔、粉笔楷书、粉笔行书）统一推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，推送至学生端临摹屏的软笔字帖可同时实现字帖中任意单字的视频播放功能，视频可在学生端临摹屏的左上角或右上角显示，该视频支持自主点击播放功能并显示作者或作品名称及书体，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，可实现学生一边临摹一边观看例字视频，也可支持视频或字帖的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能，不影响全屏临摹字帖； | 1 | 套 |
| 616 | 课堂讲义教材资料库系统 | 1.★提供系统课件、本地课件和自定义课件三种课件模式，全部课件均为本地化储存，无需网络；自定义课件可自由导入、删除；系统课件是以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；系统课件支持字帖、碑帖、单钩、双钩、动画、视频等内容可以一键切换； 2.系统课件提供包括欧体、赵体、多宝塔碑上、多宝塔碑下、柳体、隶书、篆书和勤礼碑在内的8套书法课件不少于650课时； 3.系统课件支持手势翻页及点击翻页；支持查看例字的笔顺、笔画、偏旁部首、组词、发音，字体分解动画，字体笔顺分解； 4.系统课件内每个例字均可以支持手势放大缩小，支持例字视频播放、支持查看例字来源碑帖以及碑帖和作者介绍、支持查看例字单钩和双钩模式，提供不少于5种格式框，支持查看例字来源碑帖中其他任意单字的单钩、双钩和例字视频； 5.系统课件每节课时提供例字练习功能，提供一键五步临摹法，包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写和临写五个步骤全部在同一界面； 6.系统课件支持强化色功能，提供色板，字帖背景或单字颜色可任意选择，提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构； 7.本地课件可提供三到六年级的同步课件，是以文字、视频组成的多媒体课件；本地课件包含颜体、欧体、柳体和赵体的多媒体课件；本地课件支持查看文字演变过程； 8.系统课件点击单字可查看单钩、双钩、笔势图、修复图、初始、软笔笔画、一笔一画、软笔笔画笔势；自定义课件提供自主编辑功能，包括PPT、 Word等不少于3种编辑模式，编辑好的课件可以同步传送到学生端； 9.系统课件支持示范例字字体的一键切换功能；核心例字支持文字演变及书法知识点讲解功能； 10.系统课件的标题和文字可提供语音播报功能； 11.系统课件和本地课件可提供拼字游戏功能，将被拆分的例字笔画推送到学生端，学生需在米字格中将笔画拼成例字，系统可显示原贴例字对比并进行打分和排名； | 1 | 套 |
| 617 | 书法字典系统 | 1.提供单字、多字搜索，文本复制搜索，可复制整段文字进行搜索；可提供前置搜索条件，通过正文搜索、落款搜索、印章搜索、书体筛选（行书、楷书、隶书、草书、篆书）、作者搜索和筛选、碑帖名称搜索和筛选，可自由创作作品的正文、落款及印章，系统可提供三种印章模式，可自由选择使用，印章支持放大、缩小及自由移动功能，可以生成自己的专属作品； 2.提供历史调取查看功能，可自由选择调取查看自己保存过的作品，支持手势放大、缩小和自由移动； 3.★提供专业的集字创作工具，内置不少于14万个全部来源于碑帖的历代书法家单字，每个单字均为PNG格式，无背景色； 4.★提供1-100行自由控制集字行数和自动换行功能，提供1-600例字的整体转换功能，可一键转换为行书、楷书、隶书、草书、篆书；可一键调整从左到右或从右到左的排列顺序； 5.提供整体例字中所选单个例字的书体转换功能，自动匹配出所选例字的历代作者或出处及书体的所有作品，并标注作者或出处及书体名称；匹配结果支持书体、作者或出处的二次筛选，也可点击加载更多按钮，显示更多的匹配结果，选择其中的任意例字书体可一键替换所选例字的书体；提供整体例字作品的自由拖动、手势放大和缩小功能，提供整体例字中单个例字的自由拖动、旋转、手势放大和缩小功能； 6.提供斗方、横幅、条幅、团扇、折扇、中堂、对联等不少于17个创作模板，提供自由拖动和模块拖动两种模式，在模块拖动下，创作作品可自由调节作品行数和文字方向，作品可作为整体模块任意拖动、放大和缩小；自由拖动模式下作品可支持一键自适应创作模块的位置、大小与角度，不需要手动调节；支持单个例字的位置、大小与角度调节；支持一键还原功能； 7.作品内容可提供不少于9种字体颜色选择，可以一键切换字体颜色； 8.提供作品一键保存功能，保存位置及名称可自主选择；提供一键打印功能，可将自由 创作后的作品通过打印机打印出来形成纸质作品；创作作品可提供一键分享功能，可一键生成二维码，移动端可以通过微信扫描二维码查看作品内容，该作品可提供手势移动、放大和缩小功能，可转发至微信好友或朋友圈进行作品分享； | 1 | 套 |
| 618 | 语文库系统 | 1.完全同步部编版1-6年级小学语文教材，并按各年级的课后生字表顺序进行课时排列； 2.涵盖了楷书的欧体、颜体、赵体，隶书、篆书和铅笔、粉笔（粉笔楷书、粉笔行书）、钢笔、中性笔等多种软笔书体和硬笔种类； 3.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注，包含重点剖析、注意事项、笔画笔顺示范等；支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放。 4.所有视频可一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，软笔视频支持同时推送显示同字字贴，视频可在学生端临摹屏的左上角或右上角显示，该视频支持自主点击播放功能并显示作者或作品名称及书体，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，可实现学生一边临摹一边观看例字视频，也可支持视频或字帖的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能，不影响全屏临摹字帖。 5.例字视频可一键切换至直播演示内进行书写示范，同时显示例字视频；视频支持快速、正常、慢速三种播放速度模式。支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、手势控制音量等功能。 6.提供一键切换至字帖排版功能，便于学生观看学习视频后书写练习；提供一键切换书写示范功能，录播直播界面显示单字视频，可进行对比直播教学。 | 1 | 套 |
| 619 | 资源管理系统 | 1.提供搜索框检索功能；支持按素材、字典、课程、其他、日志分类检索功能；日志可查看系统的模块使用日期，并显示时分秒；可查看本地资源相关统计数据，可查看本地资源370G,其中楷书字帖54000字，草书字帖11000字，行书字帖22000字，隶书字帖4500字，书体资源25万字；资源包可显示文件名称、作品名称、作者名称及书体名称。 2.系统可提供在线自由选择下载、升级或删除资源包。 3.提供页面分页显示功能，支持手势翻页或鼠标点击翻页。 | 1 | 套 |
| 620 | 智能点签排位系统 | 1.提供预设模式，教师可以按照年级和班级预设学生座位，也可按照学生座位进行分组预设，上课前学生端显示预设好的学生姓名，学生按照对应姓名就坐后点击签到老师即可知道学生上课签到人数和学生排位情况，无需输入姓名和密码； 2.提供按照行、列模式布局，可事先按照教室学生临摹桌摆放位置预设好对应关系，教师也可根据实际情况增加或减少学生位； 3.提供教师自由批量导入学生信息，支持学生信息进行出厂预设；提供座位表编辑功能，可对现有座位表进行编辑调整； 4.提供查看学生记录功能，可查看本课时每一位学生对学生端系统模块的使用次数； 5.提供实时显示在线人数，教师可自动获取签到信息，自动统计考勤情况；学生签到后在学生端显示对应学生姓名，提供不同状态区分显示，通过不同颜色区别离线、在线和已签到；在教学系统所有版块里，右下角始终需显示当前在线人数和教室共有设备数量； 6.提供作业上传功能，可对所属学校进行选择，支持学校进行搜索功能，支持输入标题和作品描述，支持选择上传作品，上传后同步到学生评价系统，进行成果展示，其他学生或教师可进行评论、点赞、分享和保存；支持推送功能，可将书法教学软件以外老师备课的任意字帖、碑帖、视频、图片、txt文本文档推送至学生端，进行临摹或学习使用，支持推送老师任意下载、拷贝的图片，老师也可将作业以图片的形式推送到学生端； 7.★提供查看学生记录功能，可查看本课时每一位学生对学生端系统模块的使用次数；在没有学生互动拍摄系统或学生端摄像头的情况下，提供教师实时监控学生屏幕功能，可查看每个学生学习时屏幕的显示内容，无需外接其他设备就可了解学生学习进度，可同时对12个学生屏幕进行监控； 8.支持直接查看和转发查看功能，选择转发查看后即可共享指定学生端屏幕画面； 9.★提供作业上传功能，可对所属学校进行选择，支持学校进行搜索功能，支持输入标题和作品描述，支持选择上传作品，上传后同步到学生评价系统，进行成果展示，其他学生或教师可进行评论、点赞、分享和保存。 10.★书法教室运行数据平台包括学生端功能使用情况、学生端签到信息、实时在线设备及人数、教师端功能使用情况、教师端登陆信息（显示登陆日期精确到时分秒），所有信息在同一界面显示。 | 1 | 套 |
| 621 | 硬笔书法教学系统 | 1.提供中性笔、钢笔、铅笔和粉笔4种常用笔类教学视频和硬笔基础课程教学视频，粉笔提供楷书和行书两种教学视频，笔类教学视频均可按例字、偏旁和笔画进行分类查询；硬笔基础课程可提供坐姿与纸笔、基本笔画、基本偏旁和基本结构4种教学模块； 2.所有视频可一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，视频可在学生端临摹屏的左上角显示，该视频支持自主点击播放功能，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，也可支持视频的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能； 3.硬笔基础课程为非PPT格式，是以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；提供汉字演变过程展示及书法故事拓展；支持手势翻页及点击翻页；支持一键转换至字帖排版系统； 4.★中性笔教学采用三步教学法，每个单字视频通过笔画、结构、书写技巧三个书写过程进行逐步教学； 5.★提供硬笔（中性笔、钢笔、铅笔）单字资源不少于3900个，粉笔楷书单字资源不少于2900个，行书单字资源不少于2900个； 6.硬笔基础课程内设硬笔行书课程，课程采用行楷手写体为主导，包含点画偏旁、例字赏析、拓展观察、书法小课堂、文字演变历史和一字一故事等内容； 7.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注释；视频支持快速、正常、慢速三种播放速度模式。支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、控制音量等功能； 8.支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； | 1 | 套 |
| 622 | 学生评价系统 | 1.★教师和学生可通过移动端登录或注册，提供选择学校和班级功能，教师对自己班级学生有审核权，学校管理员对教师也有审核权；用户可以自主修改自己的名字、类型、学校、年级、班级。提供2000个学生使用，学生可根据学校班级进行自主申请； 2.提供布置作业系统，教师可发布作业描述、图片和视频到相应的班级中，学生可在移动端接收作业内容；学生可通过作业系统上传自己的书法作品或视频到作业系统，支持作业展示、上传作业、书法工具、布置作业和个人中心五大模块；教师可随时查看学生上传的书法作品并留言点评，学生作品也可直接将作品分享给其他学生进行交流学习； 3.学生可通过作业系统对已上传的作品进行删除、评论、点赞、分享给朋友或朋友圈，发布的作业可以显示年、月、日、时、分；可以按用户、作业名字、日期搜索作业；支持查看成果展示，教师可对展示作品进行评分（评分界面可输入评分内容）、评论、点赞，显示上传时间，成果展示内容可由教师端书法教学软件直接上传； 4.可通过移动端拍照上传作品图片，可提供我的上传、相似字帖、平均得分和评语功能，需在同一页面显示，相似字帖可提供碑帖单字提取的无底色PNG格式图片，可显示字帖来源和得分，分数可按高低顺序自动排列，可以推荐给使用者找到最适合自己的书体；可提供作品的平均得分；支持自动评价出评语功能，可以从结构、笔画、风格等不同纬度评判书写水平，给使用者提供学习参考和建议，支持上传历史记录管理功能； 5.可通过移动端拍照上传作品图片，可自动识别单字，选择已识别的单字可提供该字的拼音、繁体字和字体释义，支持上传历史记录管理功能； 6.支持碑帖展示、集字作品和例字视频，碑帖可提供楷书、篆书、行书、草书和隶书高清碑帖；集字作品可提供楷书、行书和隶书的高清集字作品；例字视频可提供毛笔（颜体、赵体、欧体、隶书和篆书）、硬笔（中性笔、钢笔、铅笔、阿拉伯数字和汉语拼音）和粉笔（楷书、行书），可提供搜索功能； 7.按1-6年级的课后生字表顺序进行课时排列；涵盖了楷书的欧体、颜体、赵体，隶书、篆书和铅笔、粉笔（粉笔楷书、粉笔行书）、钢笔、中性笔等多种软笔书体和硬笔种类； 8.专业的集字创作工具，全部来源于历代书法家的碑帖单字，每个单字均为PNG格式，无背景色；支持书体筛选和作者筛选功能；支持1-60字一键切换不同书体；生成后的作品点击任意单字可显示本字的简体和其他软笔字体，每个软笔字体下方可显示书体、作者名称或来源出处，点击后即可替换原有作品；支持保存功能，点击保存后即可保存至移动端；作品可提供放大和缩小功能； 9.★学生可对考场机位进行预约，预约界面通过不同颜色显示预约进度（未提交审核（可预约）、本人审核中、本人审核成功、他人预约），支持取消预约，支持查看考试公告； 10.兼容Android或IOS系统及以上； | 1 | 套 |
| 623 | 移动共享备课系统 | 1.教师可在书法教学系统内操作，也可通过网页输入账号密码进行登录，登录不受地域限制（需处于网络状态下）；网页制作的课件自动同步到书法教学系统； 2.自由创作课件时可选择图片，包含：单字、碑帖、偏旁、素材、字典；单字编辑包含选择作者和书体，书体筛选包含：行书、楷书、隶书、草书、篆书，进行文字搜索，选定文字后即可拖动到课件模板中；可对字帖进行自由编辑，可对字帖进行放大、缩小，任意摆放位置，可选择格子类型包含：田字格、米字格、回字格，格子颜色可选择：白色、黑色、红色，例字类型支持原贴、单钩、双钩，也可转换为视频； 3.自由创作课件可选择素材导入，通过关键字对所需素材进行搜索，包含笔锋、古诗、对联、动物、人物卡通形象、字帖、字格等素材进行导入，可任意放大、缩小，任意摆放位置； 4.自由创作课件可自由编辑文字，支持复制粘贴，可对字体进行选择，12种字体；可对字体颜色进行选择，提供色盘进行颜色选择；可对字体大小进行选择，可对行间距进行调整，可选择居中、居左、居右、加粗、倾斜。自由创作课件可自由编辑文字，支持复制粘贴，可对字体进行选择，12种字体；可对字体颜色进行选择，提供色盘进行颜色选择；可对字体大小进行选择，可对行间距进行调整，可选择居中、居左、居右、加粗、倾斜； 5.自由创作课件可选择字典单字导入，每个单字均为PNG格式，无背景色，字典单字编辑包含选择作者和书体，书体筛选包含：行书、楷书、隶书、草书、篆书，进行文字搜索，选定文字后即可拖动到课件模板中；可对字帖进行自由编辑，可对字帖进行放大、缩小，任意摆放位置； 6.自由创作课件可选择碑帖导入，通过单字多字搜索碑帖，导入碑帖后，可对碑帖进行放大、缩小，任意摆放位置； 7.自由创作课件可选择偏旁字帖导入，通过偏旁名称搜索，可对偏旁字帖进行自由编辑，可对偏旁字帖进行放大、缩小，任意摆放位置，可选择格子类型包含：田字格、米字格、回字格，格子颜色可选择：白色、黑色、红色，例字类型支持原贴、单钩、双钩，也可转换为视频； | 1 | 套 |
| 624 | 书法评测 | 1.可对篆书、隶书、草书、行书和楷书等5种书体进行测评，可调用教师端任意路径书法作品图片进行评测；评测后可直接显示评测结果，评测结果可提供相近例字、评分和评语，所有内容可在同一页面显示； 2.评测后所有相近例字可提供碑帖单字提取的无底色PNG格式图片进行比对，可显示字帖来源和得分，分数可按高低顺序自动排列；可提供相近例字的书法指导视频； 3.提供移动端扫码上传书写的单字进行评测； 4.支持教师端对直播系统内拍摄作品测评；支持对学生端互动系统拍摄的学生作品进行测评，测评可选择单字评测与作品评测；单字可对作品进行单字框选差测评；作品评测支持对整幅作品进行测评，支持提前预设作品功能，支持对篆书、隶书、草书、行书和楷书等5种书体进行测评； | 1 | 套 |
| 625 | 移动授课系统 | 1.系统使用环境要求必须在局域网环境下，并可用一般路由器、WiFi热点即可实现，可以实现在老师手机或平板进行操作也可实现在触摸教育显示终端进行操作； 2.教师可通过移动设备或镶嵌在教师中控桌上的触摸教育显示终端远程控制安装在书法教学一体机上的书法教学软件或其他任意软件，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件；无需连线，无需外网（需要在同一网络）的情况下，教师即可在自己的手机或平板上直接录制微课，做到“随时、随地”录微课； 3.微课内容需包括课件内容、原笔迹板书、教师讲解视频、教师讲解语音。课件需支持视频、图片、pdf等数字媒体文件。微课格式需要为标准的流媒体格式，如mp4、flv等； 4.教师可将移动设备上PPT的文件直接在书法教学一体机上打开，无需拷贝文件至书法教学一体机，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 5.教师可以通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页；移动设备端需有当前PPT全部页面的缩略图显示，书法教学一体机上不显示，教师可以通过选择缩略图页面快速将PPT翻页至指定页面；可将移动设备端的文件无线上传至书法教学一体机指定文件夹内，也可将书法教学一体机文件下载至移动设备端指定文件夹。 6.教师可以在移动设备上直接批注演示内容，需支持视频动态批注；可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等； 7.老师可以通过移动端（手机/平板）摄像头随时分享直播学生临摹过程，可将学生练习过程进行录制、分享及保存为微课，并可上传到学校教学平台；可以将移动设备的界面无线投屏至书法教学一体机，移动设备所有操作都可在书法教学一体机上显示； 8.老师可以通过移动端（手机/平板）APP将课本、字帖、学生作品等实物拍照推送至书法教学一体机，支持进行多图对比点评并支持在移动端通过手势控制缩放、旋转、移动、剪切、标注、擦除等操作； 9.支持移动端操作，老师可以通过手机或平板进行板书示范也可让学生在移动端进行示范，具备铅笔、荧光笔、激光笔、魔法笔、排刷、图案刷等多种书写笔模式提供三角形、正方形、圆形、椭圆、多边形、平行线、箭头线、虚线等图形绘图工具； 10.可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 | 1 | 套 |
| 626 | 书法考试系统 | 1.题库中提供100道书法试题，试题可进行单独编辑以及批量导入，其中单独编辑可对题目类型以及题目内容进行分类选择，题目内容包括书法家，书法史，书体，书法理论四大板块。 2.考试分为智能考试、手动考试两种模式，并提供考试历史供教师查询； 3.考试内容可直接推送到学生端，支持学生通过手指触控的方式进行答题，在考试结束后支持现场试卷自动阅卷功能并对考试结果进行智能分析； 4.智能考试包括试卷名称、试卷说明，单选题，多选题，填空题，按照平均比例进行智能设置并且可对试卷总分，考试时长，试卷类型，提交方式进行自由设置； 5.手动考试需要教师对考试内容进行手动选择，自由编辑，满足不同的考试需求。考试历史中可查看之前考试所有内容，并对考题的错误率、正确率进行分析，便于教师掌握学生学习难点，并且可查看各个考生历史分数，便于教师对学生学习情况进行总体分析；教师可编辑录入题目包括选择题、判断题、填空题，并对考题内容进行任意编辑，并可对试题进行备注； 6.学生在答题过程中，学生端可实时显示当前考试剩余时间以及未做试题数量；学生可随时在学生端上触控选择交卷，教师也可根据考场情况进行一键收卷，收卷后自动显示平均分值； | 1 | 套 |
| 627 | 高清网络传输系统 | 1.网络类型：RJ45、无线WiFi；网络带宽：支持100M/1000M网络； 2.支持教师的统一授课、分组授课和学生的自主学习，在教师统一授课和分组授课下，所有学生端临摹屏均由教师端控制，学生端无法操作；在学生自主学习下，学生可独立操作学生端临摹屏，支持无教师端操作，支持学生端软件在云平台的更新功能； 3.支持一键全部推送、一键分组推送、一键停止全部推送和一键停止分组推送功能，可一键将授课内容推送至所有学生端临摹屏，也可将不同授课内容推送至不同的学生端临摹屏实现分组教学，推送功能不影响教师端的后续操作，实现教学分离功能； 4.支持一键开播和一键停播功能，一键开播可实现教师端与学生端临摹屏的实时同步，教师端进行的所有操作可实时同步显示到所有学生端临摹屏，实现同步教学功能； | 48 | 点 |
| 628 | 学生临摹桌 | 古典款式设计，喷漆处理，尺寸：≥140cm×60cm×80cm（双人位）； 2.提供2个临摹桌洞，可以放置宣纸、毛笔等学习用品，尺寸：≥45cm×10cm×5cm； 3.配备2个实木方凳，跟临摹台面颜色和图案纹理一致，尺寸：≥45cm×35cm×25cm ； 4.★甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB/T3324-2017&GB18584-2001标准，保护学生安全； 5.临摹台外置：2路USB接口、1路电源开关、1路音频开关、2路耳机插孔，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（2个桌斗中间）； 6.标配山字形实木笔搁和墨盒圆孔底座； | 24 | 张 |
| 629 | 触摸教育显示终端 | ★采用一体化设计，无外接主机，基于Android或IOS系统开发，方便后续远程升级；内置≥3Wx2（8Ω）音箱和4.0蓝牙功能；可采用传统的毛笔和宣纸进行高清临摹的书写和绘画； 镶嵌于学生临摹桌内且与桌面齐平，屏幕与边框处于同一水平面，无明显凹凸； 3.临摹屏采用21.5寸ADS超宽视角液晶技术和外置钢化玻璃全贴合技术，屏幕显示尺寸：≥45cm×25cm； 4.★可视角度需≥170°，表面硬度需达到6H级别，承重水平需达到87kg以上且无裂痕，保证了在临摹按压时无水波纹的产生，同时支持防水耐磨功能，可承受100000次以上的自然摩擦且无划痕，确保使用效果和临摹效果；5.系统要求不低于：CPU四核，内存不低于2+16G，操作系统不低于Android7.0； 6.★提供护眼功能，屏幕钢化玻璃下方内置光源感应器清晰可见，铺上宣纸遮蔽光源感应器后，屏幕会自动将亮度调整到最高以保证字帖清晰度，未遮蔽时亮度自动降低至260nit以下，保护学生视力； 7.★提供智能锁屏功能，支持在任意界面，覆盖宣纸临摹时自动锁屏，拿掉宣纸自动解锁，无需手动点击锁屏或解锁按钮； 8.★接口要求：RJ45接口、TF接口、HDMI接口、USB接口、Micro USB接口、耳机接口和DC12V接口，支持WiFi-802.11b/g/n所有接口机身一体化，无外接； 9.提供十点触控功能，可用手指直接操作系统；支持分屏触控功能，可实现一侧播放视频一侧锁定，可自由选择左侧或右侧进行播放视频，实现边看视频边临摹功能；支持手势控制音量，支持视频全屏播放，支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 10.自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，自动登录无需账号密码，提供13套教学软件；无需教师端和网络可实现8套内置自主学习系统（碑帖系统、题库系统、书法游戏系统、名家课堂系统、国学知识、练习系统、辨音识字和书法拼图）。 11.包含精选的楷书、篆书、行草书、隶书经典名帖，碑帖支持手势十点触控，支持手指触控或双击自动放大缩小功能，支持一键还原；碑帖可自由旋转90度、180度、270度、360度。支持通过单字、多字、碑帖名称进行搜索查询所需碑帖，支持学生端和教师端分类搜索功能；支持一键锁屏、一键镜像、一键还原和旋转功能；支持练习功能，一键生成练习字格，字格大小数量和碑帖单字大小数量完全相同。 12.内含词组、成语、古诗词等多种集字作品；集字作品可根据需要随意移动位置、放大和缩小；作品可自由旋转90度、180度、360度。 13.支持拼字游戏功能，学生触控操作，将一个被拆分的字，拖拽到米字格中进行摆放，然后点击按钮，自动跟原碑帖字进行透视对比，显示出自己拼一拼的错误，及时改正学习；可提供识字游戏功能，包含：欧体、颜体、柳体、赵体等识字游戏，显示游戏剩余时间、分数和对错。 14.支持学生脱机自测模式和联机考试模式，自测模式下无需登录，打开即可进行答题，支持全部类型、书体类、书法家类和书法史类等题目类型答题；支持答题卡选项功能；支持每一题直接切换功能；支持自动评价功能：答题的题目，答题数量显示，正确数量显示，错误数量显示。联机考试模式支持老师端组卷后推送至学生端进行考试，联机模式下支持显示剩余时间，未做题数，支持手动交卷。 15.内含三字经、千字文、孟子、弟子规、论语、道德经6大板块，文字内容支持操作右上角滑块进行放大缩小；支持预览和抄写两种模式，选择作品后点击开始抄写进入全屏，全屏下可切换每列字数，支持4字、6字、8字、12字，字体支持标楷体、竹石体、软体、书体、楷体和隶书一键转换功能；作品内容根据每列字数自适应文字大小，支持手势翻页功能，具有翻页动画效果。 16.提供白板、黑板、古纸等不低于4种背景模式，提供回字格、米字格等不低于五种格式框，提供不低于三种框体颜色；提供五种标准格式一键生成，学生可根据需求选择对应的标准格式生成字帖。支持颜体楷书、欧体楷书按照偏旁、字形、笔画、结构查询例字，生成字帖进行自主学习。 17.内含颜、欧、赵不低于3种书体,数量不低于180个视频资源，视频资源涵盖例字、偏旁、点画三大部分，均为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为高清拍摄；视频配有教学音频讲解和字幕注释。学生可自行点击播放，播放过程中支持点击暂停、锁屏，可自行调节视频亮度及音量大小。 18.可用手指直接操作系统；支持分屏触控功能，可实现一侧播放视频一侧锁定，可自由选择左侧或右侧进行播放视频，实现边看视频边临摹功能；支持手势控制音量，支持视频全屏播放，支持手指双击碑帖自动放大缩小功能。 19.用手指在屏上临摹，不用笔，不用墨，不用纸，实现模拟毛笔书写，手写内容可提供一键清除功能。 20.提供简单、一般和困难三种难度，书法家包括：柳公权、欧阳询、王羲之、赵孟頫等；提供拼图提示功能。 21.提供五子棋与象棋两种棋形，支持重开和悔棋功能。 22.支持系统一键升级。 | 48 | 台 |
| 630 | 教师中控条案 | 1.尺寸：≥180cm×80cm×80cm； 2.外观设计：古典款式设计，实木框架结构，圆弧桌腿，喷漆处理，圆弧倒角设计，保护师生安全； 3.配备实木方凳1个，尺寸≥45cm×35cm×25cm； 4.配备教师书法专用套装：大号上品兼毫，锋长5.0cm，口径1.2cm，杆长24cm；中号上品兼毫，锋长4.4cm，口径1.0cm，杆长24cm；小号上品兼毫，3.8cm，口径0.9cm，杆长24cm；中号上品狼毫，锋长4.3cm，口径1.0cm，杆长24cm；小号上品狼毫，锋长3.5cm，口径0.9cm，杆长24cm；灵飞经小楷，锋长1.9cm，口径0.5cm，杆长20cm；青瓷五只笔山10cm×2.6cm×3.6cm；青瓷水滴，9.4cm×3.3cm；青瓷印尼7.2cm×3.6cm；锦鲤笔洗6.4cm×3.2cm；澄泥砚15cm×10cm×2.0cm；四两松烟墨条11.5cm×3.2cm×1.1cm；镇尺一对17.5cm×4.1cm×2.1cm； | 1 | 套 |
| 631 | 中控系统 | 1.支持分体控制教室内电源：大屏幕、学生终端、音响等设备； 2.通过中控系统直接控制书法直播系统、大屏等软硬件系统；软件基于多点触控技术，大图标中文标识，贴合老师使用习惯，适配学校现有多媒体教学设备触控使用（液晶触控一体机或投影电子白板）； 3.教师端支持账号、密码登录操作或无账号、无密码操作，支持一键返回教学系统主页面功能，教学系统一键在线更新功能，教学系统一键最小化功能，系统内控制教师端直接关机功能，系统内控制教师端直接重启功能；退出教师端功能和设置功能；内含系统使用说明功能，方便教师在日常使用中查看学习；如配备触摸教育显示终端可实现系统内控制学生端直接关机功能，系统内控制学生端和教师端同时关机功能； 4.教师软件提供侧边栏和下边栏，侧边栏可自动隐藏，方便老师使用；提供悬浮快捷菜单，位置可自由移动； 5.系统模块支持操作记忆功能，可对上一系统模块的操作进行记忆保存，保持老师授课的连续性和一致性； 6.控制系统硬件规格： CPU：酷睿I5及以上； 内存：≥8G； 硬盘：≥≥256固态+1T机械； 7.板书专用手写屏规格： 显示尺寸：≥21.5寸（16:9）； 分辨率:≥1920*1080；亮度≥200cd/m2； 背光源:LED背光； 可视角度:H:178°，V:178°； 显示技术:IPS高清显示技术； 防水:屏表面支持防水功能； 接口:USB2.0；DC12V接口；HDMI；DVI接口；VGA接口； 触控技术:电磁技术，支持电磁笔书写； 电磁笔1支。 配备教师专用鼠标垫。 | 1 | 套 |
| 632 | 三目书法演示仪 | 1.整体采用铝合金金属架构,嵌入式无底座设计； 2.提供3台摄像机，正面摄像机、侧面摄像机和特写摄像机，可自由旋转从不同角度进行拍摄，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍）； 3.接口要求：支持USB2.0；可采用USB供电，线材不外漏； 4.主摄像头： ①采用60帧每秒200万高清像素摄像机，分辨率最高可达到1920×1080； ②支持20倍光学变焦，可视距离可达50m范围； ③镜头焦距支持5.9mm~94.5mm，支持手动或自动聚焦； 5.其他摄像头 ①尺寸≤550mm×350mm×600mm； ②采用无畸变镜头，视场水平角度H≥75°，对角D≥92°； ③摄像机可提供的有效像素≥800万（8MP），内置麦克风； ④可提供4K高清分辨率3840*2160，每秒≥30帧； | 1 | 台 |
| 633 | 智能集控系统 | 1.洗笔系统具备独立控制开关，自由控制笔洗时间； 2.内嵌式洗笔器，表面没有明显凸出，节约空间； 3.笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持至少2cm高水位的存水量，以方便洗笔； 4.笔洗系统的出水口不超过桌面(在笔洗漏斗的上口平面以下）、笔洗系统的漏斗具有防溢出功能； 5.提供智能集控功能，可提供一键启用、一键禁用、一键洗笔、一键停洗、分组洗笔和分组停洗功能；一键启用可开启学生端临摹屏笔洗按键，可通过学生端临摹屏按键操控笔洗开关；一键禁用可禁用学生端临摹屏按键；一键洗笔可开启所有学生临摹桌笔洗；一键停洗可关闭所有学生临摹桌笔洗；分组笔洗可分组开启学生临摹桌笔洗；分组停洗可分组关闭学生临摹桌笔洗； | 24 | 套 |
| 634 | 墨盒 | 嵌入式多功能墨盒，椭圆型设计，尺寸≥124*110*47mm，有墨盒嘴方便倒墨汁，墨盒边缘带有小凹槽可放置毛笔。墨盒分为盛水和盛墨区域，集刮笔、舔笔、润笔功能于一体；支持防挥发功能。 | 24 | 套 |
| 635 | 毛毡 | 书法专用毛毡 | 48 | 张 |
| 636 | 墨汁 | 250g墨汁 | 48 | 瓶 |
| 637 | 毛笔 | 专用毛笔，兼毫中锋 | 48 | 支 |
| 638 | 镇尺 | 专用实木镇尺，尺寸≥长20cm×宽4cm×高2cm | 48 | 对 |
| 639 | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包，吸墨性好，且不透墨。 | 48 | 包 |
| 640 | 智慧黑板 | 一、整机要求： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 3.触控点数Windows和Android中≥40点触控。 二、扬声器与摄像头： 1.整机内置2.2声道扬声器，具备多方扬声器，额定总功率≥60W。 2.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，≥1300万像素数。 4.整机摄像头对角线视场角≥120度，可用于远程巡课。摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；同时显示标记不少于60人。 5.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 五、OPS模块： 1.处理器：Intel Core i5及以上，内存：≥8G ，硬盘≥512G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 | 1 | 台 |
| 641 | 环创 | ≥7.5米*11.5米，根据教室情况设计书法教室环创 | 1 | 项 |

| 美术教室（绘画） |
| --- |
| 一、教师用具 |
| 642 | 绘画教学系统 | 1.可提供人民美术出版社、湖南美术出版社课程资源； 2.★内含课程课件、教案设计、大师素材、大师视频、学生作品、拓展素材、拓展视频和课本素材等不低于8种教学素材，所有教学素材均根据不同课程匹配不同模块； 3.支持本地和U盘打开教师自有资料，课程课件和教案设计可自由修改并本地保存； 4.★支持对照绘画功能，可提供画笔、形状、文字、调色板、擦除、图层、画布设置、油漆桶、反色、上一步、下一步、文件和保存功能； 5.所有图片支持放大、缩小和自由移动功能；视频支持一键锁屏、一键关闭、一键循环、一键全屏、快速、慢速和正常播放功能； 6.支持画笔功能，可调节画笔的粗细、浓度和锐利度； | 1 | 套 |
|  |  | 1.★系统含课程视频和微课视频两个模块，视频内容不低于500个； 2.所有视频匹配相关教材并标注匹配课程信息，支持通过输入单字或多字进行智能检索，便于视频查找； 3.所有视频支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 4.★支持快速、正常、慢速三种播放速度模式；支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或窗口播放、一键暂停、手势控制音量等功能； |  |  |
|  |  | 1.★可提供中国农民画、中国古代艺术、中国民间艺术形式、中国艺术大师和西方艺术大师等不低于5种形式的作品欣赏，不少于3500幅； 2.提供作品形式包括油画、山水、素描、写意、工笔和壁画等； 3.★中国艺术大师作品包括吴道子、张择端、徐悲鸿、文徵明、朱耷、黄胄和齐白石等名家作品； 4.★西方艺术大师作品包括达芬奇、罗丹、毕加索、梵高和卢梭等名家艺术作品； 5.所有资源均可手势放大、缩小和移动，可采用不同笔触的画笔进行批注讲解； |  |  |
|  |  | 1.提供工笔画、白描、芥子园画传和视频4种教学模块； 2.工笔画包括古画长卷、工笔画欣赏、工笔画普、工笔花鸟画和齐白石全集； 3.★白描包括临宋画、人物白描、兰花等不少于30个主题模块，支持作品绘画步骤分解图； 4.芥子园画册不少于20册； 5.视频包括工笔画技法视频、工笔花鸟视频和花鸟画的临摹、工笔技法视频； |  |  |
|  |  | 1.虚拟展馆入口可提供学校真实场景融入； 2.支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆，虚拟展馆设有路径点用于3D漫游； 3.虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图片等，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式； 4.参观者可查看作品介绍和作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示； 5.支持参观者使用3D形象，支持移动端登入，登入后可设置身份名称，设置人物形象，支持不少于6种的人物形象选择；不同参观者进入虚拟展馆后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流，支持多人语音交流、视频连线交流以及文字交流； 6.支持在虚拟场景中通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行场景切换； 7.支持一键生成小程序二维码分享功能，移动端通过扫码即可进入虚拟展馆，登入即可在线交流； 8.支持三维鸟瞰功能； 9.登录后即可查看当前在线人数，人物形象上方显示昵称，便于辨别；在左下角呈现实时聊天框，系统内访客可在聊天框中实时沟通聊天； 10.系统中访客可支持与其选中的访客进行私密聊天功能； 11.支持打开关闭背景音乐； 12.显示当前人气值，支持点赞功能； |  |  |
| 643 | 画架 | 规格：≥600mm*680mm*1440mm，最大升降高度为≥3000mm，材质为高档榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 | 1 | 个 |
| 644 | 画板 | 1、规格：≥900mm×600mm； 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框； 3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 1 | 块 |
| 645 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 1 | 张 |
| 646 | 教师凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm； 2.材质：优质榉木； 3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 1 | 张 |
| 647 | 素描套装 | 1.铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。 2.正品素描铅笔18支； 3.炭笔3支； 4.正品高级可塑橡皮一块； 5.4B橡皮一块； 6.铅笔延长器一支； 7.美工刀一把； 8.纸擦笔3支。 | 1 | 套 |
| 648 | 素描纸 | ≥4开，≥20张/袋；采用优质木浆，纹理清晰细腻，附着力强，易上铅。 | 2 | 袋 |
| 649 | 水粉画颜料 | ≥100ml瓶装，≥24色为一套。 | 1 | 套 |
| 650 | 水粉笔 | 水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 651 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 1 | 个 |
| 652 | 水粉纸 | 规格：≥4开，每袋≥20张；采用优质木浆，色彩层次分明，吸水性好。 | 1 | 袋 |
| 653 | 水彩颜料 | ≥24色套装,单支容量为≥12ml。 | 1 | 套 |
| 654 | 水彩画笔 | 水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用四川猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 655 | 水彩纸 | 规格：≥4开，每袋≥10张；采用优质木浆，纹路清晰自然，不易起毛。 | 1 | 袋 |
| 656 | 便携式颜料箱 | 医用PP材质，箱体内部在370mm×320mm的区域内均匀分布着尺寸为45mm×45mm×32mm的格子。箱盖内嵌尺寸不小于375mm×300mm的吸水海绵。 | 1 | 个 |
| 657 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 1 | 个 |
| 二、学生用具 |
| 658 | 画架 | 规格：高度1720mm,最大升降高度230mm，可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，可纵置全开画板。材质：进口欧洲榉木材质，支架边框宽不低于41mm，厚度不低于22mm，含上卡槽和底托，底托尺寸不小于530mm*105mm，含可置物隔层，隔层深度不低于72mm。工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 48 | 个 |
| 659 | 画板 | 1.规格≥600mm×450mm×18mm； 2.材质：双面椴木，四周实木边框； 3.要求：边框宽≥8mm，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 48 | 块 |
| 660 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm； 2.材质：优质榉木； 3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 48 | 张 |
| 661 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 4 | 张 |
| 662 | 素描套装 | 1.铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。 2.正品素描铅笔≥18支； 3.炭笔≥3支； 4.正品高级可塑橡皮一块； 5.4B橡皮一块； 6.铅笔延长器一支； 7.美工刀一把； 8.纸擦笔≥3支。 | 48 | 套 |
| 663 | 素描纸 | ≥4开，≥20张/袋；采用优质木浆，纹理清晰细腻，附着力强，易上铅。 | 100 | 袋 |
| 664 | 水粉画颜料 | ≥100ml瓶装，≥24色为一套。 | 48 | 套 |
| 665 | 水粉笔 | 水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 48 | 套 |
| 666 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 48 | 个 |
| 667 | 水粉纸 | 规格：≥4开，每袋≥20张；采用优质木浆，色彩层次分明，吸水性好。 | 100 | 袋 |
| 668 | 水彩颜料 | ≥24色套装,单支容量为≥12ml。 | 48 | 套 |
| 669 | 水彩画笔 | 水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用四川猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 48 | 套 |
| 670 | 水彩纸 | 规格：≥4开，每袋≥10张；采用优质木浆，纹路清晰自然，不易起毛。 | 100 | 袋 |
| 671 | 便携式颜料箱 | 医用PP材质，箱体内部在335mm×195mm的区域内均匀分布着尺寸为32mm×29mm×29mm的格子，在335mm×30mm的区域内均匀分布着尺寸为79mm×29mm×29mm的格子。箱盖内嵌尺寸不小于315mm×230mm的吸水海绵。 | 48 | 个 |
| 672 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 48 | 个 |
| 三、耗材及其他 |
| 673 | 写生灯 | 升降高度1500-2400mm，照射角度0°-120°可升降，灯罩金属漆处理，三角底座。灯杆：钢管，表面镀铬；铝节，塑料旋钮，内置弹簧。美术专用灯泡，灯泡要求：可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 4 | 台 |
| 674 | 写生台 | 尺寸：≥600mm*900mm，最大高度≥1200mm，台面逐级升降，可根 据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 4 | 张 |
| 675 | 写生画箱 | 材质：全部采用榆木实木材质,无混合材质 ；尺寸：≥720mx1140mx1800mm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：≥850mm；功能：a. 带拉杆和滑轮，方便外出写生；b：配带调色盘，背带；c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料；d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 | 4 | 个 |
| 676 | 木制关节人 | 大中小为一套，外形规格分别为：≥400mm，≥320mm，≥200mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 | 2 | 套 |
| 677 | 衬布 | 绒布，各色，尺寸：≥1000mm*2000mm。 | 20 | 块 |
| 678 | 石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 | 10 | 个 |
| 679 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 | 1 | 套 |
| 680 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 | 1 | 套 |
| 681 | 作品展示架 | 规格：≥1200mm*400mm*800mm，材质为≥20mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 | 2 | 张 |
| 682 | 美术教学用品柜 | 规格：≥850mm*400mm*1850mm，实木结构，材质为≥20mm橡木齿接板，底部对≥500*500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 | 4 | 张 |
| 683 | 环创 | 根据教室情况布置美术教室环境 | 1 | 台 |
| 体测 |
| 684 | 肺活量测试仪 | 测量范围： 0mL～9999mL 测量分度值：1mL 误差：±2.5% 1、 自动测量人体一次呼吸的最大气体通量； 2、 吹管可自由拆卸冲洗，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康； 3、测试仪外设具备语音功能，可同步播报测试数值； 4、★吹桶与气压传感器采用软长管连接，具有冷凝水蒸气功能从而防止产生积水而影响测量精度，防补气功能，补气时自动锁定数据。 5、测试仪外设设有换气锁定成绩防作弊功能； 6、预留接口，可外接音箱； 7、测试仪外设采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，可直观显示测试数值； 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 2 | 台 |
| 685 | 身高体重测试仪 | 测量范围：身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.3kg 1、全自动直接测量身高与体重，反映被测试者身体匀称度和BMI数值； 2、预留接口，可外接音箱； 3、身高测试采用电机加光栅感应，自动测量身高，不易受外在环境干扰； 4、身高触头采用可折叠式点触设计，不易损坏，数据不受外界干扰； 5、体重底座采用铝制材质成套铸型，配置4个防滑轮触垫，体重感应区使用一体式体重传感器，划定建议站立区域，测试精度高、耐疲劳、寿命长； 6、测试仪外设具备语音功能，可同步播报身高体重数值； 7、测试仪外设采用真彩TFLCD液晶显示屏，可直观显示测试数值（BMI、身高体重）； 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 1 | 台 |
| 686 | 视力表灯箱 | 外形尺 ： (935±50) X (295±50) X (105±50) 光照度：200~700Lx 功率：2*30VA 重量：2.5kg 电源电压：220V 50Hz | 2 | 套 |
| 687 | 握力测试仪 | 测量范围：0kgf－100kgf 分度值：0.1kgf 误差：±0.3kgf 1、自动测量握力，反映受测者前臂和手部肌肉力量； 2、握力手柄坚固耐用，拉环距离可根据手型大小自由调节； 3、测试仪外设具有开关和清零的功能； 4、测试仪外设采用环保材质，使用2节常规电池，应对突发电源情况； 5、测试仪外设具备语音功能，可同步播报测试数值； 6、预留接口，可外接音箱； 7、测试仪外设采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，可直观显示测试数值； 8、测试仪内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 1 | 台 |
| 688 | 坐位体前屈测试仪 | 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： ±0.2cm 1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的 伸展性和柔韧性； 2、测试外设采用铁制框架结构，搭配皮革硬垫； 3、测试外设推手采用铁制构成，使用时间延长； 4、测试外设搭配小屏幕，实时显示测试成绩； 5、测试外设采用组装形式，测试铁制皮革硬垫可单独使用； 6、测试仪外设配备4个防滑轮垫，可调节测试垫高度； 7、预留接口，可外接音箱； 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 9、主机嵌入Android系统，≥1.0GB RAM运行内存/≥8GB ROM FLASH存储空间， 10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试； 11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式； ★12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。 13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。 14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率； 15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。 16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况； 17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式； 18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部； 19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 1 | 套 |
| 689 | 仰卧起坐测试仪 | 仰卧起坐板产品尺寸：≥158×50×28cm，产 品净重：≥12.35KG，产品毛重：≥14.00KG， 板厚：≥3CM 技术 参数 大屏幕LED显示屏≥240X40MM 量程：0-999次 测试时间：1-99分钟 (默认1分钟) 精度：1次 分辨率：1次 带语音播报功能，可打开和关闭 带蜂鸣器提醒功能，可打开和关闭 8.带红外遥控功能 | 1 | 套 |
| 690 | 立定跳远测试仪 | 技术参数： 测量范围：0cm～320cm 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 分度值：1cm 工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90% 误差： ±1cm 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75% 1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平； 2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用； 3、可设定测试次数为1-3次，自动显示最好成绩设立一个起跳区； 4、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害；跳远测试垫子宽度1.2米 5、搭配>3.5寸外设显示屏，双屏幕显示即使成，使测试者实时观看自身自身测试成绩； 6、具备犯规功能，使测试成绩公平公正； 7、测试仪外设内置无线模块，可联机使用； | 1 | 套 |
| 茶艺教室 |
| 691 | 教师演示桌 | 1600*700*760（内嵌580*440*55）1、基材：白蜡木实木，一桌2椅配置、符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 35607《绿色产品评价 家具》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准，木材应经干燥处理，木材应含水率为8%-10%，甲醛释放限量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 茶壶：方造 茶盘：1配水管1*吸水球*1底部上水电器*1抽水管*1 茶具：盖碗*1茶壶*1 茶海*1茶漏组*1 茶杯*4 配件：茶道六君子*1 杯垫*4 茶夹*1 茶巾*1茶席*1 茶挂*1 | 1 | 张 |
| 692 | 学生茶台 | 1400*600*760（内嵌580*440*55）1、基材：白蜡木实木，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 35607《绿色产品评价 家具》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准，木材应经干燥处理，木材应含水率为8%-10%，甲醛释放限量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。每张桌子包含2套内嵌茶具，茶具清单： 茶壶：方造 茶盘：1配水管1*吸水球*1底部上水电器*1抽水管*1 茶具：盖碗*1茶壶*1 茶海*1茶漏组*1 茶杯*8 配件：茶道六君子*1 杯垫*8 茶夹*1 茶巾*1茶席*1 茶挂*1 | 24 | 套 |
| 693 | 凳子 | 1、基材：白蜡木实木，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 35607《绿色产品评价 家具》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准，木材应经干燥处理，木材应含水率为8%-10%，甲醛释放限量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 | 48 | 个 |
| 694 | 综合布线 | 每张茶桌布置电源插座 | 1 | 项 |
| 695 | 环创 | 茶艺教室氛围装修 | 1 | 项 |
| 纸艺教室 |
| 一、基础设施 |
| 696 | 教师桌 | ≥2400×700×850mm, 1、台面：采用≥40mm厚机制实木樟子松木板精制加工，柜身：主材采用级≥16mm三聚氰胺板。2、主体：台身：采用铝合金框架结构，立柱铝合金外径对角≥60mm,对边≥55mm，边长≥22mm正八边形铝管，壁厚≥1.2mm,中间带十字加强筋，防止型材使用过程中变形；横梁外径≧40*40mm，壁厚≥1.2mm方管，中间带横筋加固，防止凹槽变形。表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、且承重。拆装结构，桌体板材连接在铝管凹槽内宽度吻合，组装紧密、美观大方。链接件采用优质PP、ABS塑料注塑一体成型，牢固可靠，耐酸碱、耐候性强。 桌体板材采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺双贴面饰面板，对板材所有截面采用PVC优质封边条用全自动封边机经高温热熔进行封边，封边与板连接紧密，不易渗水，经久耐用，外形美观。脚垫：采用ABS工程塑料脚垫，高度可调.3、链接件：ABS连接件组装，牢固可靠。4、脚垫：ABS工程注塑，高≥2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。5、结构：演示台为组合式设计，中间为演示台，抽屉装有教师演示电源、电控制装置；右侧为多媒体集中控制桌，桌内可置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等，控制台设有键盘活动抽屉，台面可置≥15寸彩色显示器。6、所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。 | 1 | 张 |
| 697 | 学生美术桌 | 1.尺寸：≥2400*1150*750mm； 2.材质：实木桌面+优质钢架； 3.工艺：桌面橡胶木采用现代工艺和传统工艺相结合，做工细腻；钢架采用满焊焊接，钢架表面涂装经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌面厚度4cm，结构坚固扎实，小组四人至六人使用，桌面较宽，配置工具置物架，方便放置工具及半成品。 | 6 | 张 |
| 698 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm。 | 48 | 个 |
| 699 | 边柜 | 1.尺寸：板式：≥W1340*D450*H900mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：≥300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距≥198mm ，收纳盒尺寸：≥430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 4 | 组 |
| 700 | 作品展示柜 | 1.尺寸：≥1268*450*2500mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：上柜固定于实体墙，用于展示作品，下柜收纳陶艺制作工具及材料，底部配置优质万向轮，可移动至教学点，方便取物。 | 2 | 组 |
| 701 | 收纳柜 | ≥1000*500*2000mm，柜身：铝合金结构，型材38*38，壁厚≥1.2mm。侧板,后身板采用≥16mm厚灰三聚氰胺板，隔板均为≥18mm厚三聚氰胺板，下方安装方钢。其截面用≥1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，外形美观、耐用的特点。 结构：下部木制对开门，内设一层隔板，上部板式镶嵌玻璃对开门，内部分二层隔板，整体结构科学合理、造型美观。 脚垫：升降可调，有效防止桌身受潮。 | 4 | 组 |
| 702 | 环创 | 含设计、施工、布线、装修、电源等 | 1 | 项 |
| 二、防护设施 |
| 703 | 工作服 | 围裙 | 48 | 套 |
| 704 | 套袖 | 蓝色卡其布 | 48 | 对 |
| 705 | 防尘口罩 | 专用口罩,一次性，≥50副/盒。 | 5 | 盒 |
| 706 | 简易急救箱 | 一些常用的外伤用药, 可悬挂，备有外伤急救药品如:云南白药、红药水、碘酒、砂布、无菌棉花、胶带、创口贴、剪刀等 | 1 | 个 |
| 707 | 吸尘器 | 功率：1200W，坚固钢制壳体，经久耐磨，超大可洗布袋，适用于大房间，配有多种吸头，用途广泛。 | 1 | 个 |
| 708 | 灭火器 | ≥4kg，ABC型干粉灭火器 | 1 | 套 |
| 三、环创部分 |
| 709 | 镂空艺术 | 展示框尺寸：≥40*40cm；纯木裱框；内含一种镂空艺术实物和介绍 | 6 | 套 |
| 710 | 纸工艺术 | 展示框尺寸：≥40*40cm；纯木裱框；内含一种纸工艺术实物和介绍 | 6 | 套 |
| 711 | 纸艺欣赏 | 规格：六边形、松木 | 6 | 副 |
| 712 | 中国文化 | 长宽：≥100*40cm；纯木裱框；中国非物质文化图片与介绍 | 6 | 副 |
| 713 | 教室守则牌 | 松木制板，文字为激光雕刻，内容定制，尺寸：≥80*40cm | 1 | 块 |
| 714 | 窗帘文化定制 | 教室文化设计 环保材料，静音珠帘，加厚垂直PVC杆。 | 1 | 1套 |
| 715 | 创意剪纸展示套装 | 4件套，包含中国龙、生肖、马到成功、一帆风顺等四种剪纸模型。镜框大小：145*145mm（±5mm），有机玻璃装裱，抗压能力强。 | 1 | 套 |
| 四、公用机械设施设备 |
| 716 | 自动打孔器 | 原木手柄，配套1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm6种钢制圆形冲头，总长≥135mm，配A3垫板1张。 | 6 | 套 |
| 717 | 压花器 | 18件套省力压花套装，可压出各种花边、形状，压花尺寸：≥12mm、≥19mm、≥26mm、≥50mm。 | 6 | 套 |
| 718 | 电子卷纸笔 | 规格：≥110*25mm， | 25 | 支 |
| 719 | 多功能塑封机 | 产品规格：≥440*160*80mm±5mm塑封切割一体，电压220V，50HZ，功率430W，峰值速度230mm/min±10mm/min， 自动塑封，A3幅面，钢制裁切刀，吴刃设计，切纸锋利不割手，90度圆角倒角器小巧不刮手，含≥50张A4膜。 | 2 | 台 |
| 720 | 滚切机 | 切割尺寸：≥190*150mm，含垫板1套，用于纸艺压出各种花型。 | 2 | 台 |
| 721 | 碎纸机 | 规格：≥350*260*550mm±5mm，同时碎纸张数≥8张，机身容量≥20L，可连续碎纸≥10分钟。 | 2 | 台 |
| 722 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用欧标铝材T型内槽； 4、马达转速：≥20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：≥150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、机床钻台板具有刻度线，面积：≥120mm x100mm，可精准快捷的加工工件； 10、Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都采用电镀工艺，采用3/4半圆结构，具有≥0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 11、机床尺寸：≥250mm*208mm*300mm，底板尺寸：≥315mm*200mm*17mm； 12、钻床主要是用钻头在工件上打孔，适用范围：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等； 13、刀具夹头采用六角螺母固定设计，增加夹持刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度，提高了操作的安全性； 14、小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 15、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的U型孔； 16、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 17、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 18、主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、基座、小滑块、长滑块、连接块、皮带保护盖、工作台等都采用全金属结构、机身无塑料件； 19、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 2 | 台 |
| 723 | 手电钻（套装） | 电钻套装：工具箱1个，麻花钻头1个，套筒组1个，套筒连接杆1个，披头组1套，加长≥100mm双头十字批头1个，两用批头1个，≥6mm瓷砖钻头1个，批头连接杆1个，软轴1个，电钻1把。 电钻技术参数：电压：12V锂电池，转速（可调）：0-1300转/分钟。 | 2 | 套 |
| 724 | 热熔胶枪 | 参数：220V，60W，11mm～11.5mm白色热熔胶用，安全符合国家标准，含≥20根≥11mm长胶棒 | 13 | 套 |
| 五、通用工具及量具 |
| 725 | 笔形刻刀 | 总长：140±5mm，刃长20±5mm，全铝合金，防滑螺纹设计，十字双夹头，刀片更紧固，安全盖帽，防止割伤。 | 25 | 把 |
| 726 | 雕刻刀套装 | 30件套，205*133mm±5mm，含刀柄3把，磨石1个，以及各种到头。 | 6 | 套 |
| 727 | 多功能打孔器 | 铬钒钢钳头，长度≥210mm，六种不同孔径，2mm，2.5mm，3mm，3.5mm，4mm，4.5mm。 | 6 | 个 |
| 728 | 格尺 | 不锈钢材质，≥300mm。 | 25 | 把 |
| 729 | 绘图尺 | 7件套，≥200mm，含2把软绘画尺，1把百变尺，4把模板尺 | 25 | 套 |
| 730 | 圆规 | ≥150mm | 25 | 个 |
| 731 | 切割垫 | A3，≥450*300mm，3mm加厚，高密度PVC材质。 | 49 | 张 |
| 732 | 切割垫 | A4，≥300*220mm，3mm加厚，高密度PVC材质。 | 49 | 张 |
| 733 | 订书器 | 入纸深度≥50mm，长度105mm±5mm，固定图案时使用，裁剪前将图案外侧用订书器固定以防折纸错位。 | 13 | 个 |
| 734 | 雕刻蜡盘 | A4蜡盘，木质外框≥340*240mm，蜡面≥300*200mm。剪纸时垫在作品的下方,方便行刀。用完及时用钢勺抚平。 | 49 | 个 |
| 735 | 磨刀石 | 双面，粗面180#，细面320#,≥200*25mm，配防滑底座。 | 13 | 个 |
| 736 | 画框1 | 卡纸画框，内框尺寸140*90mm±5mm，外框尺寸：190*140mm±5mm彩色混色共10个，PVC高透明膜，≥0.7mm白色背板 | 10 | 套 |
| 737 | 画框2 | 卡纸画框，内框尺寸165*115mm±5mm，外框尺寸：215*165mm±5mm彩色混色共10个，PVC高透明膜，0.7mm白色背板 | 10 | 套 |
| 738 | 画框3 | 实木画框，295*210mm±5mm，混色共10个 | 5 | 套 |
| 739 | 画框4 | 实木画框，300*250mm±5mm，混色共10个 | 5 | 套 |
| 740 | 画框4 | 实木画框，280*350mm±5mm，混色共10个 | 5 | 套 |
| 741 | 手指画颜料套装 | ≥12色≥60ml颜料手提盒套装，含调色盘及≥6笔刷，安全无毒。 | 13 | 套 |
| 742 | 固体水彩 | 浓缩型颜料，≥48色，初学者手绘固体水彩画套装，含自来水笔，勾线笔，铅笔，色卡，海绵，调色盘，卷笔刀，线稿≥16张，水彩纸≥8张等。 | 13 | 套 |
| 743 | 彩铅 | ≥120色不重复，油性，优质松木，色彩纯正。 | 13 | 套 |
| 744 | 滚花模型 | ≥10种碳钢模具，配合滚切机可切出各种造型。 | 2 | 套 |
| 745 | 绘图工具包 | 绘图工具包，配13中常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（≥250mm）；圆规（长≥150mm，能用铅芯）；分规（长≥150mm，）；绘图模板；橡皮擦；美工刀；绘图铅笔（≥3支）；透明胶带；卷笔刀；有机玻璃直尺（≥200mm）；铅笔、橡皮、美工刀、透明胶。 | 13 | 套 |
| 746 | 纸艺工具套装 | 1、大号剪刀：总长：206±5mm，刃长90±5mm，不锈钢材质，软胶手柄，保护双手。 2、中号剪刀：总长：180±5mm，刃长80±5mm，不锈钢材质，软胶手柄，保护双手。 3、直行小剪刀：100mm±5mm，不锈钢材质，适合裁剪细节部分。 4、弧形剪刀：100mm±5mm，不锈钢材质，适合剪细小的曲线。 5、强力剪刀：总长：206±5mm，刃长90±5mm，不锈钢材质，软胶手柄，适合剪裁特厚的折纸 6、花齿剪：6件套，可剪锯齿、波浪、城堡、半圆等形状，6寸，不锈钢材质。 7、美工刀：总长：150±5mm，宽度20±5mm，高碳钢加厚黑刃刀片，刃长80±5mm，自带折断器，轻松替换刀头，配套刀片10片。 8、镊子：不锈钢防静电镊子6件套，含短尖、细尖、加强型、扁圆型、瘦尖型、弯尖型各1支，长度120mm。 9、曲别针：29±3mm,500枚 10、夹子：长尾夹，25mm、32mm、40mm各20只 11、羊角锤：0.5kg、胶柄 12、尖嘴钳：≥6寸 13、钢丝钳：≥6寸 | 10 | 套 |
| 747 | 纸艺粘黏套装 | 1、502（20g）10支 2、点胶笔（≥148mm）≥10支 3、白乳胶（≥120ml）≥5支 4、双面胶（≥5mm）≥10卷 5、固体胶（≥21g）≥10卷 | 5 | 套 |
| 六、课程耗材及配件 |
| 748 | 纸艺智造课堂 | 劳动教育手工教学系统平台，覆盖面广，平台分为教师端和学生端，教师端有老师上课使用的PPT可以让老师直接上手，不需要再通过寻找素材进行上课，全方位一体式操作方便，学生端有教学的辅助视频，有助于学生在课后或者在平时其他时间进行学习要搭和巩固知识。平台含有教育部白名单赛事案例和介绍以及相关产品制作视频、使用视频等，教。平台配备系统秘钥1个，登录平台要搭配秘钥进行使用，保障了平台安全性。主题：羽毛、八重樱、满天星、少女风花边等 | 1 | 套 |
| 749 |  | 手工进阶教育智造教材上册；教材装订精美，符合学生认知、发展的设计理念，课程分16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时，课程包含主题引入、设计、制作、反思等环节，充分调动学生学习的积极性以及动手能力的培养。课程可实现的主推制作如下：羽毛、八重樱、满天星、少女风花边等 | 6 | 套 |
| 750 |  | 手工进阶教育智造教材下册；教材装订精美，符合学生认知、发展的设计理念，课程分16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时，课程包含主题引入、设计、制作、反思等环节，充分调动学生学习的积极性以及动手能力的培养。课程可实现的主推制作如下： 立体鸟笼挂饰、俄罗斯套娃、蝴蝶结、牡丹等 | 6 | 套 |
| 751 | 纸艺耗材套装 | 1、A4彩卡20色，≥180g，≥100张/包 2、A4彩卡10色，≥160g，≥50张/包 3、8K彩卡10色，≥230g，≥50张/包 4、A3彩卡10色，≥180g，≥50张/包 5、宣纸≥210*210mm，≥100张/包 6、宣纸≥210*297mm，≥50张/包 7、宣纸≥297*420mm，≥50张/包 8、A4打印纸≥80g，≥100张/包 | 6 | 套 |
| 752 | 剪纸套装 | 爱国主题，≥170*170mm，20主题 | 6 | 套 |
| 753 | 生肖卷纸套装 | 12生肖卷纸套装，含高清参考图、线稿，底稿尺寸≥300*210mm，装裱框尺寸：≥320*230mm，卷纸纸条若干（含视频教程）。 | 6 | 套 |
| 754 | 立体3D花朵 | 折纸+剪纸组合，≥48张加厚纸张，含线稿、制作手册、工具及展示卡，尺寸：≥23*20.5*4cm | 6 | 套 |
| 755 | 传统剪纸基础套装 | ≥10张基础剪纸图案，≥10张双面红练习纸，A4尺寸 | 6 | 套 |
| 756 | 挂饰套装 | ≥540*3mm，≥120g全木浆色纸，衍纸+流苏挂绳（含视频教程） | 6 | 套 |
| 757 | 团扇套装 | 丹迪纸+流苏+扇面，扇面23cm，扇柄22cm竹制 | 6 | 套 |
| 758 | 汉服折纸套装 | ≥225*160mm，≥10套，汉服介绍手册+说明书+材料包+A5画框1个 | 6 | 套 |
| 759 | 自行车套装 | A3线稿+高品质衍纸 | 6 | 套 |
| 文化长廊 |
| 760 | 文化长廊 | 设计建造一个长85米，宽5米的文化长廊，包含2个凉亭、中间融入民族元素、学校理念，设计可更换的特色宣传栏，在此展示学校公示、学校对外宣传的一些关键信息，传统国学文化、党建等；介绍学校在校园安全、特长教育、民族团结等方面开展的活动。具体更具校园情况设计 | 1 | 套 |